N Á V R H

Praha      října 2005

Čj. 12765/2005-605

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) jako příslušný orgán státní správy podle § 108 odst. 1 písm. b) a q) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích) (dále jen „zákon“), na základě výsledků veřejné konzultace uskutečněné podle § 130 zákona, rozhodnutí Rady Úřadu podle § 107 odst. 8 písm. b) bod 2 a k provedení § 16 odst. 2 zákona vydává opatřením obecné povahy

část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/22/XX.2005-Y

pro kmitočtové pásmo 87–146 MHz.

Článek 1

Obecné podmínky využití

(1) Rozdělení kmitočtového pásma:

| Kmit. pásmo (MHz) | Současný stav | Harmonizační záměr (výhled r. 2008)) |
| --- | --- | --- |
|  | Přidělení | Využití | Přidělení | Využití |
| 87,5–108 | ROZHLASOVÁ | FM rozhlas | ROZHLASOVÁ | FM rozhlas |
| 108–117,975 | LETECKÁ RADIONAVIGAČNÍ ) | ILS-LLZ VOR MO | LETECKÁ RADIONAVIGAČNÍ | ILS-LLZ VOR MO |
| 117,975–137 | LETECKÁ POHYBLIVÁ (R) ) ) ) ) | Tísňový kmitočet 121,5 MHz Pátrací záchranný kmitočet 123,1 MHz Letecké aplikace MO | LETECKÁ POHYBLIVÁ (R) 4) 5) 6) | Tísňový kmitočet 121,5 MHz Pátrací záchranný kmitočet 123,1 MHz Letecké aplikace MO |
| 137–137,025 | LETECKÁ POHYBLIVÁ (OR) Kosmického provozu (sestupný směr) Pevná Družicová meteorologická (sestupný směr) Družicová pohyblivá (sestupný směr) Kosmického výzkumu (sestupný směr) | MO | LETECKÁ POHYBLIVÁ (OR) DRUŽICOVÁ METEOROLOGICKÁ (sestupný směr) DRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ (sestupný směr) Kosmického provozu (sestupný směr) Kosmického výzkumu (sestupný směr) | Meteorologické družice LEO systémy Letecký sport MO |
| 137,025–137,175 | LETECKÁ POHYBLIVÁ (OR) Kosmického provozu (sestupný směr) Pevná Družicová meteorologická (sestupný směr) Pohyblivá kromě letecké pohyblivé (R) Družicová pohyblivá (sestupný směr) Kosmického výzkumu (sestupný směr) | MO | LETECKÁ POHYBLIVÁ (OR) DRUŽICOVÁ METEOROLOGICKÁ (sestupný směr) Družicová pohyblivá (sestupný směr) Kosmického provozu (sestupný směr) Kosmického výzkumu (sestupný směr) | Meteorologické družice LEO systémy Letecký sport MO |
| 137,175–137,825 |  |  | LETECKÁ POHYBLIVÁ (OR) DRUŽICOVÁ METEOROLOGICKÁ (sestupný směr) DRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ (sestupný směr) Kosmického provozu (sestupný směr) Kosmického výzkumu (sestupný směr) | Meteorologické družice LEO systémy Letecký sport MO |
| 137,825–138 |  |  | LETECKÁ POHYBLIVÁ (OR) DRUŽICOVÁ METEOROLOGICKÁ (sestupný směr) Družicová pohyblivá (sestupný směr) Kosmického provozu (sestupný směr) Kosmického výzkumu (sestupný směr) | Meteorologické družice LEO systémy Letecký sport MO |
| 138–143,6 | LETECKÁ POHYBLIVÁ (OR) POZEMNÍ POHYBLIVÁ Kosmického výzkumu (sestupný směr) | SRD MO | LETECKÁ POHYBLIVÁ (OR) POZEMNÍ POHYBLIVÁ Kosmického výzkumu (sestupný směr) | SRD MO |
| 143,6–143,65 | LETECKÁ POHYBLIVÁ (OR) POZEMNÍ POHYBLIVÁ KOSMICKÉHO VÝZKUMU (sestupný směr) | MO | LETECKÁ POHYBLIVÁ (OR) POZEMNÍ POHYBLIVÁ KOSMICKÉHO VÝZKUMU (sestupný směr) | MO |
| 143,65–144 | LETECKÁ POHYBLIVÁ (OR) POZEMNÍ POHYBLIVÁ Kosmického výzkumu (sestupný směr) | MO | LETECKÁ POHYBLIVÁ (OR) POZEMNÍ POHYBLIVÁ | MO |
| 144–146 | AMATÉRSKÁ DRUŽICOVÁ AMATÉRSKÁ | Amatérské aplikace Družicové amatérské aplikace | AMATÉRSKÁ DRUŽICOVÁ AMATÉRSKÁ | Amatérské aplikace Družicové amatérské aplikace |

(2) Pro pásmo je charakteristické intenzívní využívání pro FM vysílání rozhlasu v rozsahu 87,5–108 MHz. Navazující část je důležitá pro využití v leteckých aplikacích. V devadesátých letech minulého století se předpokládal rozvoj osobních družicových komunikačních systémů v družicové pohyblivé službě a v rámci CEPT bylo přijato Rozhodnutí CEPT/ERC/ DEC/(99)06), jehož úkolem bylo harmonizovat zavádění těchto systému v Evropě. Většina systémů však zůstala ve stádiu příprav a rozvoj družicových systémů v družicové pohyblivé službě zatím nenaplňuje očekávání.

(3) Současné využívání pásma v ČR se neliší od harmonizovaného využití v Evropě a nejsou očekávány významné změny. Ve velmi dlouhodobém výhledu lze očekávat přechod od rozhlasového FM vysílání na digitální vysílání, předpokládá se systém zemského digitálního rozhlasu T-DAB, ale v Evropě se provádí i pokusy se systémem pojmenovaným Digital Radio Mondial (DRM) v tomto pásmu.

(4) Na provoz a koordinaci se vztahují ustanovení Radiokomunikačního řádu (dále jen „Řád“) a ustanovení Dohody Berlín 2003). Plánování FM rozhlasu je upraveno plánem Ženeva 1984).

Článek 2

Podrobné podmínky pro jednotlivé služby

(1) V letecké pohyblivé službě a družicové letecké pohyblivé službě znamená označení (R) za názvem služby službu na pravidelných letových trasách, (OR) mimo tyto trasy.

a) Pásmo 108–117,975 MHz může být v souladu s poznámkou Řádu 5.197A v přednostní kategorii služby využíváno systémy v letecké pohyblivé (R) službě, které vysílají informace na podporu činnosti letecké navigace a dohledu nad leteckým provozem podle uznaných mezinárodních leteckých standardů. Takové využívání musí být v souladu s Rezolucí 413 (WRC-03) a nesmí působit škodlivé rušení stanicím, nebo si nárokovat ochranu před stanicemi provozovanými v letecké radionavigační službě v souladu s mezinárodními leteckými standardy.

b)	Pásmo 117,975–137 MHz je přiděleno letecké pohyblivé (R) službě a je v Evropě intenzívně využíváno pro hlasovou i datovou komunikaci země-vzduch-země týkající se bezpečnosti a pravidelnosti letu. Úsek 132–136 MHz je v souladu s poznámkami 5.201 a 5.202 Řádu přidělen také letecké pohyblivé (OR) službě. Rozsah kmitočtů 117,975–136 MHz lze využívat i v družicové letecké pohyblivé (R) službě s podmínkou dohody podle ustanovení Řádu č. 9.21.

c)	Kmitočet 121,5 MHz je určen pro tísňové signály a hlasovou tísňovou komunikaci. Úsek 121,6–121,975 MHz je vyhrazen pro spojení na ploše letiště, kromě vzletů a přistání. Kmitočet 123,1 MHz je určen pro pátrací a záchranné využití (SAR) a kmitočtové úseky 123,7–129,675 MHz a 130,9–131,975 MHz jsou určeny pro přibližovací kontrolu (APP) a oblastní kontrolu spodních letových hladin (ACC/L). Kmitočtový úsek 132–135,975 MHz se využívá pro oblastní kontrolu horních letových hladin (ACC/U).

d)	Kmitočtové úseky 122–123,05 MHz, 123,15–123,675 MHz a 130,875 MHz jsou národními příděly pro komunikaci v letecké pohyblivé službě.

e)	V pásmu 137–138 MHz je přidělení letecké pohyblivé službě (OR) možno využít i pro letecký sport.

f)	Pásmo 138–144 MHz je přiděleno letecké pohyblivé (OR) službě a nemá civilní využití.

(2) V letecké radionavigační službě jsou v úseku 108–112 MHz provozovány kursové majáky pro přístrojové přistávání (ILS-LLZ) se systémovou vazbou na úsek 328,6–335,4 MHz, kde jsou provozovány sestupové majáky pro přístrojové přistávání (ILS-GP) a úsek 960–1215 MHz, kde jsou provozovány zařízení pro měření vzdálenosti (DME). V pásmu 108–117,975 MHz jsou provozovány navigační VKV všesměrové radiomajáky (VOR), se systémovou vazbou na úsek 960–1215 MHz (DME).

(3) Ve službách pohyblivé kromě letecké pohyblivé (R) a pozemní pohyblivé lze úsek 138,2–138,45 MHz v souladu s Doporučením CEPT/ERC/REC 70-03) využívat pro nespecifikované stanice krátkého dosahu (SRD) na základě všeobecného oprávnění č. VO–R/10/07.2005-Y). Nespecifikované stanice slouží pro přenos dat, účely dálkového ovládání, pro telemetrii a pro signalizaci a přenos poplachových informací. Maximální e.r.p. je 10 mW, kanálová rozteč není stanovena a pro přenos signálů může být použito celé uvedené pásmo. Doba vysílání stanice nesmí překročit 1 % doby prodlevy.

(4) Pásmo 121,45–121,55 MHz je přiděleno v souladu s poznámkou Řádu 5.199 družicové pohyblivé službě pro příjem vysílání radiomajáků tísňového volání udávajících polohu (EPIRB) na kmitočtu 121,5 MHz. Kmitočet 121,5 MHz se může v souladu s poznámkou 5.111 Řádu a postupy platícími pro zemské radiokomunikační služby využívat pro pátrací a záchranné operace týkající se kosmických plavidel s posádkou. Podmínky pro využití jsou předepsány v Článku 31 Řádu a v Dodatku 13 Řádu.

(5) Využívání pásma 137–138 MHz družicovou pohyblivou službou na sestupném směru podléhá v souladu s poznámkou 5.208 řádu koordinaci podle ustanovení č. 9.11A Řádu, platí poznámka 5.208A Řádu na ochranu radioastronomické služby a využívání je v souladu s poznámkou 5.209 Řádu omezeno na negeostacionární soustavy. Systémy na nízkých oběžných drahách (LEO) v družicové pohyblivé službě nabízejí služby nízkorychlostní datové komunikace, zasílání zpráv, určování polohy a jiné nehlasové aplikace pro individuální uživatele při celosvětovém pokrytí. Zavádění těchto systémů v Evropě je harmonizováno Rozhodnutím CEPT/ERC/DEC/(99)067), které má především zajistit kontrolu nad rozvojem těchto systémů a zamezit tzv. „papírovým“ družicím v blokování kmitočtů a oběžné dráhy. Pásmo je určeno pro příjem vysílání z družic na osobní terminály.

(6) Rozhlasové službě je v kategorii přednostní služby přiděleno pásmo 87,5–108 MHz. Využívání pásma je regulováno plánem Ženeva 19849), který v současnosti obsahuje okolo 59 tisíc rozhlasových stanic. Rozhlas v tomto pásmu musí řešit problém slučitelnosti s leteckou radionavigační službou (systémy ILS/VOR) provozovanou v sousedním pásmu. Protože se jedná o aplikace důležité pro bezpečnost letového provozu, musí být zajištěna jejich ochrana před rozhlasovým vysíláním. Provoz vysílacího rádiového zařízení je možný na základě individuálního oprávnění vydaného Úřadem po kladném výsledku národní a mezinárodní koordinace v rámci rozhlasové služby a koordinace s prostředky letecké navigační služby v sousedním pásmu.

(7) Pevné službě je podružně přiděleno pásmo 137–138 MHz. Pevná služba nemá v ČR v tomto pásmu civilní využití a předpokládá se zrušení přidělení k 31. 12. 2007.

(8) Službám amatérské a družicové amatérské je přiděleno pásmo 144–146 MHz v kategorii primární služby. Provoz amatérské a družicové amatérské služby se řídí zvláštním právním předpisem).

(9) Službě kosmického provozu je přiděleno pásmo 137–138 MHz a službě kosmického výzkumu pásmo 137–144 MHz.

(10) Družicové meteorologické službě je přiděleno pásmo 137–138 MHz pro přenos informací z družic.

Článek 3

Účinnost

Tato část plánu nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2006.

# Footnotes

)	Na základě Zprávy ERC č. 25: Evropská tabulka přidělení a využití kmitočtů pokrývající kmitočtové pásmo 9 kHz až 275 GHz [ERC Report 25: European Table of Frequency Allocations and Utilisations covering the frequency range 9 kHz to 275 GHz], rev. Kodaň 2004.

)	Pásmo 108-117,975 MHz může být v souladu s poznámkou Radiokomunikačního řádu 5.197A využíváno leteckou pohyblivou službou (R) jako přednostně přidělené, s omezeními uvedenými v této poznámce.

)	Pásmo 117,975–136 MHz je přiděleno v souladu s poznámkou Radiokomunikačního řádu 5.198 doplňkově podružně družicové letecké pohyblivé službě (R) s podmínkou dohody dosažené podle postupu stanoveného v čl. 9.21 Radiokomunikačního řádu.

)	Pásmo 121,45–121,55 MHz je přiděleno v souladu s poznámkou Radiokomunikačního řádu 5.199 navíc družicové pohyblivé službě pro příjem vysílání rádiových návěstidel pro určení polohy tísňové události na kmitočtu 121,5 MHz.

)	Pásmo 132–136 MHz je v souladu s poznámkou Radiokomunikačního řádu 5.201 přiděleno doplňkově přednostně letecké pohyblivé (OR) službě.

)	Pásmo 136–137 MHz je v souladu s poznámkou Radiokomunikačního řádu 5.202 přiděleno doplňkově přednostně letecké pohyblivé (OR) službě.

)	Rozhodnutí  CEPT/ERC/DEC/(99)06 – Rozhodnutí ERC z 10. března 1999 o harmonizovaném zavádění družicových osobních komunikačních systémů provozovaných v pásmech pod 1 GHz (S-PCS<1 GHz) [ERC Decision of 10 March 1999 on the harmonised introduction of satellite personal communication systems operating in the bands below 1 GHz (S-PCS<1 GHz)].

)	Dohoda Berlín 2003 – Dohoda mezi správami Rakouska, Belgie, České republiky, Německa, Francie, Maďarska, Nizozemí, Chorvatska, Itálie, Lichtenštejnska, Litvy, Lucemburska, Polska, Rumunska, Slovenska, Slovinska a Švýcarska o koordinaci kmitočtů mezi 29,7 MHz a 39,5 GHz pro pevnou službu a pozemní pohyblivou službu [Agreement between the Administrations of Austria, Belgium, the Czech Republic, Germany, France, Hungary, the Netherlands, Croatia, Italy, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Poland, Romania, the Slovak Republic, Slovenia and Switzerland on the Coordination of frequencies between 29.7 MHz and 39.5 GHz for Fixed Service and Land Mobile Service], Berlín, 2003.

)	Závěrečná akta regionální správní konference pro plánování VKV rozhlasu (v Oblasti 1 a části Oblasti 3) Ženeva, 1984 [Final Acts of the Regional Administrative Conference for the Planning of VHF Sound Broadcasting (Region 1 and Part of Region 3) Geneva, 1984].

)	Doporučení CEPT/ERC/REC 70-03 – Využívání zařízení krátkého dosahu [Relating to the use of Short Range Devices (SRD)].

)	Všeobecné oprávnění č. VO–R/10/07.2005-Y k využívání rádiových kmitočtů a k provozování vysílacích rádiových zařízení krátkého dosahu, uveřejněné v částce XX/2005 Telekomunikačního věstníku ze dne xx. srpna 2005.

)	Vyhláška č. 156/2005 Sb., o technických a provozních podmínkách amatérské radiokomunikační služby.