N Á V R H

Praha      října 2005

Čj. 12766/2005-605

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) jako příslušný orgán státní správy podle § 108 odst. 1 písm. b) a q) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích) (dále jen „zákon“), na základě výsledků veřejné konzultace uskutečněné podle § 130 zákona, rozhodnutí Rady Úřadu podle § 107 odst. 8 písm. b) bod 2 a k provedení § 16 odst. 2 zákona vydává opatřením obecné povahy

část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/23/XX.2005-Y

pro kmitočtové pásmo 59–105 GHz.

Článek 1

Obecné podmínky využití

(1) Rozdělení kmitočtového pásma:

| Kmit. pásmo (GHz) | Současný stav | Harmonizační záměr (výhled r. 2008)) |
| --- | --- | --- |
|  | Přidělení | Využití | Přidělení | Využití |
| 59–59,3 | DRUŽICOVÉHO PRŮZKUMU ZEMĚ (pasivní) PEVNÁ MEZIDRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ RADIOLOKAČNÍ KOSMICKÉHO VÝZKUMU (pasivní) | Letadlové radiolokátory MO | DRUŽICOVÉHO PRŮZKUMU ZEMĚ (pasivní) PEVNÁ MEZIDRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ RADIOLOKAČNÍ KOSMICKÉHO VÝZKUMU (pasivní) | Pasivní vědecké aplikace Letadlové radiolokátory MO |
| 59,3–61 | PEVNÁ MEZIDRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ RADIOLOKAČNÍ | Letadlové radiolokátory MO | PEVNÁ MEZIDRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ RADIOLOKAČNÍ | Bezdrátové místní sítě Letadlové radiolokátory MO |
| 61–62 | PEVNÁ MEZIDRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ RADIOLOKAČNÍ | SRD Bezdrátové místní sítě Letadlové radiolokátory MO ISM | PEVNÁ MEZIDRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ RADIOLOKAČNÍ | SRD Bezdrátové místní sítě Letadlové radiolokátory MO ISM |
| 62–64 | MEZIDRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ RADIOLOKAČNÍ | Letadlové radiolokátory MO | MEZIDRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ RADIOLOKAČNÍ | Letadlové radiolokátory Širokopásmové pohyblivé systémy RTTT MO |
| 64–65 | PEVNÁ MEZIDRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ kromě letecké pohyblivé | Pevné spoje vysoké hustoty | PEVNÁ MEZIDRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ kromě letecké pohyblivé | Pevné spoje vysoké hustoty |
| 65–66 | DRUŽICOVÉHO PRŮZKUMU ZEMĚ PEVNÁ MEZIDRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ kromě letecké pohyblivé KOSMICKÉHO VÝZKUMU | Širokopásmové pohyblivé systémy Pevné spoje vysoké hustoty | DRUŽICOVÉHO PRŮZKUMU ZEMĚ PEVNÁ MEZIDRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ kromě letecké pohyblivé KOSMICKÉHO VÝZKUMU | Širokopásmové pohyblivé systémy Pevné spoje vysoké hustoty |
| 66–71 | MEZIDRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ DRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ RADIONAVIGAČNÍ DRUŽICOVÁ RADIONAVIGAČNÍ | Civilní pevné a pohyblivé systémy Letecká radionavigace MO | MEZIDRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ DRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ RADIONAVIGAČNÍ DRUŽICOVÁ RADIONAVIGAČNÍ | Civilní pevné a pohyblivé systémy Letecká radionavigace MO |
| 71–74 | PEVNÁ DRUŽICOVÁ PEVNÁ (sestupný směr) POHYBLIVÁ DRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ (sestupný směr) | MO | PEVNÁ DRUŽICOVÁ PEVNÁ (sestupný směr) POHYBLIVÁ DRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ (sestupný směr) | MO |
| 74–76 | PEVNÁ DRUŽICOVÁ PEVNÁ (sestupný směr) POHYBLIVÁ ROZHLASOVÁ DRUŽICOVÁ ROZHLASOVÁ Kosmického výzkumu (sestupný směr) | Civilní pevné a pohyblivé systémy Amatérské aplikace Družicové amatérské aplikace Vědecké kosmické aplikace | PEVNÁ DRUŽICOVÁ PEVNÁ (sestupný směr) POHYBLIVÁ ROZHLASOVÁ DRUŽICOVÁ ROZHLASOVÁ Kosmického výzkumu (sestupný směr) | Civilní pevné a pohyblivé systémy Amatérské aplikace Družicové amatérské aplikace Vědecké kosmické aplikace |
| 76–77,5 | RADIOASTRONOMICKÁ RADIOLOKAČNÍ Amatérská Družicová amatérská Kosmického výzkumu (sestupný směr) ) | Vozidlové radary Amatérské aplikace Družicové amatérské aplikace MO | RADIOASTRONOMICKÁ RADIOLOKAČNÍ Amatérská Družicová amatérská Kosmického výzkumu (sestupný směr) 2) | Amatérské aplikace Družicové amatérské aplikace Radiolokace Radioastronomie RTTT MO |
| 77,5–78 | AMATÉRSKÁ DRUŽICOVÁ AMATÉRSKÁ Radioastronomická Kosmického výzkumu (sestupný směr) 2) | Amatérské aplikace Družicové amatérské aplikace Vozidlové radary | AMATÉRSKÁ DRUŽICOVÁ AMATÉRSKÁ Radioastronomická Kosmického výzkumu (sestupný směr) 2) | Radioastronomie Amatérské aplikace Družicové amatérské aplikace Vozidlové radary |
| 78–79 | RADIOLOKAČNÍ Amatérská Družicová amatérská Radioastronomická Kosmického výzkumu (sestupný směr) 2) | Radioastronomie Amatérské aplikace Družicové amatérské aplikace Vozidlové radary MO | RADIOLOKAČNÍ Amatérská Družicová amatérská Radioastronomická Kosmického výzkumu (sestupný směr) 2) | Radiolokace Radioastronomie Amatérské aplikace Družicové amatérské aplikace Vozidlové radary MO |
| 79–81 | RADIOASTRONOMICKÁ RADIOLOKAČNÍ Amatérská Družicová amatérská Kosmického výzkumu (sestupný směr) 2) | Radioastronomie Amatérské aplikace Družicové amatérské aplikace Vozidlové radary MO | RADIOASTRONOMICKÁ RADIOLOKAČNÍ Amatérská Družicová amatérská Kosmického výzkumu (sestupný směr) 2) | Radiolokace Radioastronomie Amatérské aplikace Družicové amatérské aplikace Vozidlové radary MO |
| 81–84 | PEVNÁ DRUŽICOVÁ PEVNÁ (vzestupný směr) POHYBLIVÁ DRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ (vzestupný směr) RADIOASTRONOMICKÁ Kosmického výzkumu (sestupný směr) 2) ) | Radioastronomie Amatérské aplikace Družicové amatérské aplikace MO | PEVNÁ DRUŽICOVÁ PEVNÁ (vzestupný směr) POHYBLIVÁ DRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ (vzestupný směr) RADIOASTRONOMICKÁ Kosmického výzkumu (sestupný směr) 2) 3) | Radioastronomie Amatérské aplikace Družicové amatérské aplikace MO |
| 84–86 | PEVNÁ DRUŽICOVÁ PEVNÁ (vzestupný směr) POHYBLIVÁ RADIOASTRONOMICKÁ 2) | Civilní pevné a pohyblivé systémy Radioastronomie | PEVNÁ DRUŽICOVÁ PEVNÁ (vzestupný směr) POHYBLIVÁ RADIOASTRONOMICKÁ 2) | Civilní pevné a pohyblivé systémy Radioastronomie |
| 86–92 | DRUŽICOVÉHO PRŮZKUMU ZEMĚ (pasivní) RADIOASTRONOMICKÁ KOSMICKÉHO VÝZKUMU (pasivní) | Radioastronomie Pasivní vědecké aplikace Vysílání zakázáno | DRUŽICOVÉHO PRŮZKUMU ZEMĚ (pasivní) RADIOASTRONOMICKÁ KOSMICKÉHO VÝZKUMU (pasivní) | Radioastronomie Pasivní vědecké aplikace Vysílání zakázáno |
| 92–94 | PEVNÁ POHYBLIVÁ RADIOASTRONOMICKÁ RADIOLOKAČNÍ 2) | Radioastronomie MO | PEVNÁ POHYBLIVÁ RADIOASTRONOMICKÁ RADIOLOKAČNÍ 2) | Radioastronomie Radary krátkého rozsahu MO |
| 94–94,1 | DRUŽICOVÉHO PRŮZKUMU ZEMĚ (aktivní) RADIOLOKAČNÍ KOSMICKÉHO VÝZKUMU (aktivní) Radioastronomická | MO | DRUŽICOVÉHO PRŮZKUMU ZEMĚ (aktivní) RADIOLOKAČNÍ KOSMICKÉHO VÝZKUMU (aktivní) Radioastronomická | Radary profilu větru Radary krátkého dosahu MO |
| 94,1–95 | PEVNÁ POHYBLIVÁ RADIOASTRONOMICKÁ RADIOLOKAČNÍ 2) | Radioastronomie MO | PEVNÁ POHYBLIVÁ RADIOASTRONOMICKÁ RADIOLOKAČNÍ 2) | Radioastronomie Radary krátkého dosahu MO |
| 95–100 | PEVNÁ POHYBLIVÁ RADIOASTRONOMICKÁ RADIOLOKAČNÍ RADIONAVIGAČNÍ DRUŽICOVÁ RADIONAVIGAČNÍ 3) | Letecká radionavigace Radioastronomie MO | PEVNÁ POHYBLIVÁ RADIOASTRONOMICKÁ RADIOLOKAČNÍ RADIONAVIGAČNÍ DRUŽICOVÁ RADIONAVIGAČNÍ 3) | Letecká radionavigace Radioastronomie MO |
| 100–102 | DRUŽICOVÉHO PRŮZKUMU ZEMĚ (pasivní) RADIOASTRONOMICKÁ KOSMICKÉHO VÝZKUMU (pasivní) | Vysílání zakázáno Pasivní vědecké aplikace Radioastronomie | DRUŽICOVÉHO PRŮZKUMU ZEMĚ (pasivní) RADIOASTRONOMICKÁ KOSMICKÉHO VÝZKUMU (pasivní) | Vysílání zakázáno Pasivní vědecké aplikace Radioastronomie |
| 102–105 | PEVNÁ POHYBLIVÁ RADIOASTRONOMICKÁ 3) | Radioastronomie | PEVNÁ POHYBLIVÁ RADIOASTRONOMICKÁ 3) | Radioastronomie |

(2) Popisovaný rozsah kmitočtů je v současnosti charakterizován především využitím pro vědecké aplikace a další rozvoj využití v ostatních radiokomunikačních službách závisí na dostupnosti vhodných zařízení. Charakter šíření rádiových vln o kmitočtech nad 59 GHz je vzhledem k vysokému útlumu vhodný pro využívání pevnými a pohyblivými spoji vysoké kapacity na krátké vzdálenosti a také pro radiolokaci. Pásma 86–92 GHz a 100–102 GHz jsou určena jen pro využití radioastronomií a pasivními vědeckými aplikacemi, vysílání je v nich zakázáno.

(3) Úsek 61–61,5 GHz lze využívat pro průmyslové, vědecké a lékařské účely (ISM), tj. využití rádiových kmitočtů pro jiné účely než je přenos informací, např. pro technologický ohřev, osvětlení, vaření, vědecké experimenty, atd. Škodlivé rušení, které vzniká provozem těchto aplikací, jsou provozovatelé povinni omezit na minimum.

(4) Pásma 59–61 GHz a 71–74 / 81–84 GHz jsou určena pro harmonizované vojenské využití.

(5) Na provoz a koordinaci se vztahují ustanovení Radiokomunikačního řádu (dále jen „Řád“). Vnitrostátní a mezinárodní koordinaci provádí Úřad. Plánovací parametry budou stanoveny v případě zájmu o využití předmětných kmitočtových pásem.

Článek 2

Podrobné podmínky pro jednotlivé služby

(1) V pevné službě lze využít pásmo 61–66 GHz pro pevné spoje a sítě s tím, že pásmo 64–66 GHz je v souladu s poznámkou 5.547 Řádu k dispozici pro využití aplikacemi s velkou hustotou přenosů. Pásmo 74–76 GHz lze využít pro pevné spoje a sítě s tím, že přitom nesmí v souladu s poznámkou 5.561 Řádu stanice v pevné službě působit škodlivé rušení stanicím družicové pevné služby nebo stanicím družicové rozhlasové služby, pracujícím v souladu s rozhodnutími příslušné konference, pověřené plánováním kmitočtových přídělů pro družicovou rozhlasovou službu. Pro pevné spoje a sítě lze také využít pásma 84–86 GHz, 92–94 GHz, 94,1–100 GHz a 102–105 GHz.

(2) Civilní využití v družicové pevné službě je možné v pásmech 74–76 GHz (sestupný směr) a 84–86 GHz (vzestupný směr).

(3) Pohyblivá služba zahrnuje využití pro leteckou pohyblivou službu, povelová zařízení, bezdrátové místní sítě, širokopásmové systémy, silniční telematiku a další.

a) V pásmech 59–64 GHz a 66–71 GHz mohou být v souladu s poznámkou 5.558 Řádu provozovány stanice v letecké pohyblivé službě, pokud nebudou působit škodlivé rušení mezidružicové službě.

b)	Pásmo 61–61,5 GHz je v souladu s Doporučením CEPT/ERC/REC 70-03)  určeno pro povelová zařízení s ekvivalentním izotopicky vyzářeným výkonem (dále jen „e.i.r.p.“) 100 mW. Kanálová rozteč není stanovena a pro provoz lze využít celé pásmo. Stejné pásmo lze využívat pro bezdrátové místní sítě.

c)	Pásma 62–63 / 65–66 GHz jsou určena pro širokopásmové pohyblivé systémy.

d)	Pásmo 63–64 GHz je určeno v souladu s Rozhodnutím ECC/DEC/(02)01) a Doporučením CEPT/ERC/REC 70-035) pro silniční telematiku (RTTT), pro systémy předávání informací mezi vozidly navzájem a mezi vozidly a silniční infrastrukturou. Kanálová rozteč není stanovena a pro provoz lze využít celé pásmo. Stanice mohou být vybaveny pouze vestavěnou anténou nebo anténou předepsanou výrobcem.

e)	Pásmo 64–65 GHz mohou využívat aplikace služby pohyblivé kromě letecké pohyblivé.

f)	V pásmu 66–71 GHz mohou být provozovány stanice v pozemní pohyblivé službě, pokud v souladu s poznámkou 5.553 Řádu nebudou působit škodlivé rušení kosmickým radiokomunikačním službám, jimž jsou tato pásma přidělena.

g)	V pásmu 74–76 GHz nesmí stanice v pohyblivé službě v souladu s poznámkou 5.561 Řádu působit škodlivé rušení stanicím družicové pevné služby nebo stanicím družicové rozhlasové služby, pracujícím v souladu s rozhodnutími příslušné konference, pověřené plánováním kmitočtových přídělů pro družicovou rozhlasovou službu.

h)	Pro aplikace v pohyblivé službě lze dále využít také pásma 81–86 GHz, 92–94 GHz a 94,1–100 GHz.

(4) Civilní využití v družicové pohyblivé službě je možné v pásmu 66–71 GHz. V pásmech 66–71 GHz a 95–100 GHz smí v souladu s poznámkou 5.554 Řádu navíc pracovat družicové spoje propojující pozemní stanice na specifikovaných pevných bodech, pokud jsou využívány ve spojení s družicovou pohyblivou službou nebo s družicovou radionavigační službou.

(5) Radiolokační služba zahrnuje letadlové radiolokátory, silniční telematiku a vozidlové radiolokátory.

a)	V pásmu 59–64 GHz mohou být v souladu s poznámkou 5.559 Řádu provozovány letadlové radiolokátory, pokud nebudou působit škodlivé rušení mezidružicové službě.

b)	Pásmo 76–77 GHz je určeno v souladu s Rozhodnutím ECC/DEC/(02)016) a Doporučením CEPT/ERC/REC 70-035) pro silniční telematiku (RTTT), pro vozidlové radary a radary silniční infrastruktury. Maximální špičkový výkon je 55 dBm, pro pulzní radary je střední e.i.r.p. 23,5 dBm. Stanice mohou být vybaveny pouze vestavěnou anténou nebo anténou předepsanou výrobcem. Provoz je možný na základě všeobecného oprávnění č. VO–R/10/07.2005-Y).

c)	Pásmo 77–81 GHz je v souladu s rozhodnutím Komise č. K (2004) 2591) určeno pro vozidlová radarová zařízení krátkého dosahu pro zmírňování a omezování srážek vozidel a pro bezpečnost provozu. Tato zařízení využívají kmitočty na neinterferenčním a nechráněném základě, tzn. nesmí ostatním uživatelům pásma působit žádné škodlivé rušení a nemohou nárokovat ochranu před škodlivým rušením působeným ostatními oprávněnými uživateli pásma. Maximální střední hustota e.i.r.p. je –3dBm/MHz a špičková hodnota e.i.r.p. je 55 dBm. Maximální střední hustota výkonu vně vozidla působená provozem jednoho vozidlového radarového zařízení nesmí přesáhnout 
–9 dBm/MHz e.i.r.p.

d)	Dále jsou radiolokační službě přidělena pásma 78–81 GHz přednostně, 92–94 GHz přednostně a 94–95 GHz přednostně, např. pro radary krátkého dosahu nebo radary pro zkoumání pohybu vzdušných mas v atmosféře.

(6) V radionavigační službě lze využívat pásma 66–71 GHz a 95–100 GHz pro leteckou radionavigaci.

(7) V družicové radionavigační službě lze využívat pásma 66–71 GHz a 95–100 GHz pro aplikace v družicové radionavigaci.

(8) V pásmech 66–71 GHz a 95–100 GHz smí v souladu s poznámkou 5.554 Řádu navíc pracovat družicové spoje propojující pozemní stanice na specifikovaných pevných bodech, pokud jsou využívány ve spojení s družicovou pohyblivou službou nebo s družicovou radionavigační službou.

(9) Mezidružicové službě je přiděleno pásmo 59–71 GHz, přičemž využívání pásma 59,0–59,3 GHz mezidružicovou službou je v souladu s poznámkou 5.556A Řádu omezeno na geostacionární družice. Hustota výkonového toku působená jedinou stanicí v mezidružicové službě za všech podmínek a pro všechny modulační metody v kterékoli výšce od 0 km do 1000 km nad povrchem Země pro všechny úhly dopadu nesmí překročit 
–147 dB(W/(m2.100 MHz)).

(10) Radioastronomické službě jsou přidělena pásma 76–77,5 GHz přednostně, 77,5–79 GHz podružně, 79–94 GHz přednostně, 94–94,1 GHz podružně a 94,1–105 GHz přednostně. V souladu s poznámkou 5.149 Řádu musí uživatelé předmětných a okolních pásem podniknout veškerá uskutečnitelná opatření k ochraně radioastronomické služby.

(11) Ve službě družicového průzkumu Země je pásmo 59–59,3 GHz využíváno pro pasivní aplikace, např. sledování atmosférické teploty. Službě je dále přiděleno pásmo 65–66 GHz. V pásmu 78–79 GHz mohou být ve službě družicového průzkumu Země v souladu s poznámkou 5.560 Řádu přednostně provozovány radiolokátory umístěné na kosmických stanicích. Pásmo 86–92 GHz je určeno pro pasivní aplikace a pásmo 94–94,1 GHz pro aktivní aplikace. Využívání pásma 94–94,1 GHz službou družicového průzkumu Země (aktivní) je v souladu s poznámkou 5.562 Řádu omezeno na meteorologické radiolokátory na palubách družic. V pásmu 94–94,1 GHz mohou vysílání kosmických stanic ve službě družicového průzkumu Země (aktivní) zamířená do hlavního laloku radioastronomické antény poškozovat některé radioastronomické přijímače. S cílem předejít v co největší míře takovým jevům jsou v souladu s poznámkou 5.562A Řádu uživatelé provozující tyto vysílače a radioastronomické stanice povinni plánovat své činnosti společně. Pásmo 100–102 GHz je určeno pro pasivní aplikace, např. pro systémy výzkumů zvuků součástí atmosféry.

(12) Službě kosmického výzkumu jsou přidělena pásma 59–59,3 GHz přednostně a pro pasivní aplikace, 65–66 GHz přednostně, 74–76 GHz podružně sestupný směr, 76–77,5 GHz podružně sestupný směr, 77,5–84 GHz podružně sestupný směr, 86–92 GHz pro pasivní aplikace, 94–94,1 GHz přednostně a pro aktivní aplikace a 100–102 GHz přednostně pro pasivní aplikace. V pásmu 78–79 GHz mohou být ve službě kosmického výzkumu v souladu s poznámkou 5.560 Řádu přednostně provozovány radiolokátory, umístěné na kosmických stanicích. Využívání pásma 94–94,1 GHz službou kosmického výzkumu (aktivní) je v souladu s poznámkou 5.562 Řádu omezeno na meteorologické radiolokátory na palubách družic. V pásmu 101–105 GHz se provádí výzkum pasivními detektory v rámci programu pátrání po úmyslných vysíláních mimozemského původu.

(13) Rozhlasové službě a družicové rozhlasové službě je přiděleno pásmo 74–76 GHz. Stanice v rozhlasové službě nesmí v souladu s poznámkou 5.561 Řádu působit škodlivé rušení stanicím družicové pevné služby nebo stanicím družicové rozhlasové služby, pracujícím v souladu s rozhodnutími příslušné konference, pověřené plánováním kmitočtových přídělů pro družicovou rozhlasovou službu.

(14) Amatérské a družicové amatérské službě jsou přidělena pásma 76–77,5 GHz podružně, 77,5–78 GHz přednostně a 78–84 GHz podružně. Provoz amatérské a družicové amatérské služby se řídí zvláštním právním předpisem).

Článek 3

Účinnost

Tato část plánu nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2006.

# Footnotes

)	Na základě Zprávy ERC č. 25: Evropská tabulka přidělení a využití kmitočtů pokrývající kmitočtové pásmo 9 kHz až 275 GHz [ERC Report 25: European Table of Frequency Allocations and Utilisations covering the frequency range 9 kHz to 275 GHz], rev. Kodaň 2004.

)	V souladu s poznámkou 5.149 Radiokomunikačního řádu musí uživatelé pásem 76–86 GHz, 92–94 GHz, 94,1–100 GHz a 102–105 GHz podnikat veškerá uskutečnitelná opatření k ochraně radioastronomické služby.

)	Pásmo 81–81,5 GHz je v souladu s poznámkou 5.561A Radiokomunikačního řádu přiděleno navíc podružně amatérské a družicové amatérské službě.

)	Doporučení CEPT/ERC/REC 70-03 – Využívání zařízení s krátkým dosahem [Relating to the use of Short Range Devices (SRD)].

)	Rozhodnutí CEPT/ECC/DEC/(02)01 – Rozhodnutí ECC z 15. března 2002 o kmitočtových pásmech určených pro koordinované zavádění systémů silniční telematiky [ECC Decision of 15 March 2002 on the frequency bands to be designated for co-ordinated introduction of Road Transport and Traffic Telematic Systems].

)	Všeobecné oprávnění č. VO–R/10/07.2005-Y k využívání rádiových kmitočtů a k provozování vysílacích rádiových zařízení krátkého dosahu, uveřejněné v částce XX/2005 Telekomunikačního věstníku ze dne XX. Y 2005.

)	Rozhodnutí Komise č. K (2004) 2591 – rozhodnutí Komise ze dne 08/VII/2004 o harmonizaci rádiového spektra v pásmu 79 GHz pro účely radarových zařízení krátkého dosahu pro použití v automobilové oblasti ve Společenství.

)	Vyhláška č. 156/2005 Sb., o technických a provozních podmínkách amatérské radiokomunikační služby.