N Á V R H

Praha       . ledna 2006

Čj. 12 740/2005–605

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) jako příslušný orgán státní správy podle § 108 odst. 1 písm. b) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), na základě výsledků veřejné konzultace uskutečněné podle § 130 zákona, rozhodnutí Rady Úřadu podle § 107 odst. 8 písm. b) bod 2 a k provedení § 16 odst. 2 zákona vydává opatřením obecné povahy

část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/6/XX.2006-Y

pro kmitočtové pásmo 1900–2200 MHz.

# Článek 1

# Úvodní ustanovení

# Předmětem úpravy této části plánu využití rádiového spektra je stanovení technických parametrů a podmínek využití rádiového spektra v pásmu od 1900 MHz do 2200 MHz radiokomunikačními službami. Tato část plánu využití rádiového spektra navazuje na společnou část plánu využití rádiového spektra).

# Oddíl 1

Obecné informace o kmitočtovém pásmu

# Článek 2

# Rozdělení kmitočtového pásma

| Kmit. pásmo (MHz) | Současný stav | Harmonizační záměr) |
| --- | --- | --- |
|  | Přidělení službám | Využití | Přidělení službám | Využití |
| 1900–1980 | PEVNÁ POHYBLIVÁ | UMTS | PEVNÁ POHYBLIVÁ | UMTS |
| 1980–2010 | PEVNÁ POHYBLIVÁ DRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ (vzestupný směr) | Družicové pohyblivé aplikace | PEVNÁ POHYBLIVÁ DRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ (vzestupný směr) | UMTS |
| 2010–2025 | PEVNÁ POHYBLIVÁ | UMTS | PEVNÁ POHYBLIVÁ | UMTS |
| 2025–2110 | KOSMICKÉHO PROVOZU (vzestupný směr) (družice-družice) DRUŽICOVÉHO PRŮZKUMU ZEMĚ (vzestupný směr) (družice-družice) PEVNÁ POHYBLIVÁ KOSMICKÉHO VÝZKUMU (vzestupný směr) (družice-družice) | MO SAB/SAP | KOSMICKÉHO PROVOZU (vzestupný směr) (družice-družice) DRUŽICOVÉHO PRŮZKUMU ZEMĚ (vzestupný směr) (družice-družice) PEVNÁ POHYBLIVÁ KOSMICKÉHO VÝZKUMU (vzestupný směr) (družice-družice) | Pevné spoje Kosmické vědecké aplikace SAB/SAP MO |
| 2110–2120 | PEVNÁ POHYBLIVÁ KOSMICKÉHO VÝZKUMU (daleký kosmos) (vzestupný směr) | UMTS | PEVNÁ POHYBLIVÁ KOSMICKÉHO VÝZKUMU (daleký kosmos) (vzestupný směr) | UMTS |
| 2120–2170 | PEVNÁ POHYBLIVÁ | UMTS | PEVNÁ POHYBLIVÁ | UMTS |
| 2170–2200 | PEVNÁ POHYBLIVÁ DRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ (sestupný směr) | MO | PEVNÁ POHYBLIVÁ DRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ (sestupný směr) | UMTS |

Článek 3

Charakteristika pásma

Kmitočtové pásmo vymezené touto přílohou patří podle rozhodnutí CEPT), ) k základním pásmům určeným pro systém UMTS, který je koordinovaně zaváděn evropskými zeměmi a jež je součástí celosvětového systému 3. generace mobilních komunikací IMT-2000) dle doporučení ITU-R).

Článek 4

Mezinárodní závazky

Na provoz a koordinaci se vztahují ustanovení Radiokomunikačního řádu) (dále jen „Řád“) a ustanovení Dohody HCM).

Oddíl 2

Pohyblivá služba

Článek 5

Současný stav v pohyblivé službě

(1) Úsek 1900–1900,1 MHz je ochranný úsek a nelze jej využívat.

(2) Úsek 1900,1–1905,1 MHz je určen pro využití zemskou složkou UMTS s časově děleným duplexním provozem TDD) a je celoplošně přidělen držiteli přídělu.

(3) Úsek 1905,1–1910,1 MHz je určen pro využití zemskou složkou UMTS TDD a je celoplošně přidělen držiteli přídělu.

(4) Úsek 1910,1–1915,1 MHz je určen pro využití zemskou složkou UMTS TDD a je celoplošně přidělen držiteli přídělu.

(5) Úsek 1915,1–1920,1 MHz je určen pro využití zemskou složkou UMTS TDD a počet práv k využívání rádiových kmitočtů je omezen. Úsek lze držitelem přídělu) využít pro provozování jedné celoplošné sítě poskytující veřejně dostupnou službu elektronických komunikací.

(6) Úsek 1920,1–1920,3 MHz je ochranný úsek a nelze jej využívat.

(7) Úseky 1920,3–1940,1 / 2110,3–2130,1 MHz jsou určeny pro využití zemskou složkou UMTS s kmitočtově děleným duplexním provozem FDD) a jsou přiděleny držiteli přídělu. Duplexní odstup je 190 MHz a úsek 1920,3–1940,1 MHz je určen pro vysílání účastnických terminálů na základě všeobecného oprávnění). Úsek 2110,3–2130,1 MHz je určen pro vysílání základnových stanic.

(8) Úseky 1940,1–1959,9 / 2130,1–2149,9 MHz jsou určeny pro využití zemskou složkou UMTS FDD a jsou přiděleny držiteli přídělu. Duplexní odstup je 190 MHz a úsek 1940,1–1959,9 MHz je určen pro vysílání účastnických terminálů na základě všeobecného oprávnění12). Úsek 2130,1–2149,9 MHz je určen pro vysílání základnových stanic.

(9) Úseky 1959,9–1979,7 / 2149,9–2169,7 MHz jsou určeny pro využití zemskou složkou UMTS FDD a jsou přiděleny držiteli přídělu. Duplexní odstup je 190 MHz a úsek 1959,9–1979,7 MHz je určen pro vysílání účastnických terminálů na základě všeobecného oprávnění12). Úsek 2149,9–2169,7 MHz je určen pro vysílání základnových stanic.

(10) Úsek 1979,7–1980 MHz je ochranný úsek a nelze jej využívat.

(11) Úsek 1980–2010 MHz není v současnosti určen pro využití v pohyblivé službě.

(12) Úsek 2010–2014,5 MHz je určen pro využití zemskou složkou UMTS a o jeho využití nebylo zatím rozhodnuto.

(13) Úsek 2014,5–2019,5 MHz je určen pro využití zemskou složkou UMTS TDD a počet práv k využívání rádiových kmitočtů je omezen. Úsek lze držitelem přídělu10) využít pro provozování jedné celoplošné sítě poskytující veřejně dostupnou službu elektronických komunikací.

(14) Úsek 2019,5–2019,7 MHz je ochranný úsek a lze jej využívat na základě vzájemné dohody držitelů přídělů.

(15) Úsek 2019,7–2024,7 MHz je určen pro využití zemskou složkou UMTS TDD a počet práv k využívání rádiových kmitočtů je omezen. Úsek lze držitelem přídělu10) využít pro provozování jedné celoplošné sítě poskytující veřejně dostupnou službu elektronických komunikací.

(16) Úsek 2024,7–2025 MHz je ochranný úsek a nelze jej využívat.

(17) Úsek 2025–2110 MHz je určen pro využívání spoji pro reportážní přenosy ENG/OB), případně dalšími pomocnými službami pro rozhlasové a televizní vysílání SAP/SAB), v úseku 2025–2070 MHz na základě koordinace s ministerstvem obrany.

(18) Úsek 2110–2110,3 MHz je ochranný úsek a nelze jej využívat.

(19) Úsek 2169,7–2170 MHz je ochranný úsek a nelze jej využívat.

(20) Držitel přídělu je povinen provádět sám vzájemnou koordinaci s ostatními držiteli přídělů. Potřebné údaje poskytne na základě žádosti Úřad. Na základě provedené koordinace je držitel přídělu oprávněn rozhodovat o využívání jednotlivých kmitočtů přídělu.

Článek 6

Informace týkající se budoucího vývoje v pohyblivé službě

Poznámka Řádu) předpokládá nasazení stanic na platformách ve velkých výškách jako základnových stanic pro IMT-2000.

Oddíl 3

Pevná služba

Článek 7

Současný stav v pevné službě

Pevná služba nemá v uvedeném pásmu v České republice civilní využití.

Článek 8

Informace týkající se budoucího vývoje v pevné službě

V souladu s poznámkou) zprávy ERC se pevná služba po uvedení systému UMTS do provozu v příslušných částech pásma stane podružnou.

Oddíl 4

Družicová pohyblivá služba

Článek 9

Současný stav v družicové pohyblivé službě

Družicové pohyblivé službě jsou přidělena v kategorii přednostní služby pásma 
1980–2010 MHz pro vzestupný směr a 2170–2200 MHz pro sestupný směr. Rozhodnutími CEPT), ) jsou pásma určena pro využití systémy družicové osobní komunikace S-PCS). V souladu s poznámkou Řádu) lze pásma využít pro družicovou složku IMT-2000 a v souladu s poznámkou Řádu) podléhá využívání koordinaci podle ustanovení Řádu) a rezoluce ITU-R).

Článek 10

Informace týkající se budoucího vývoje v družicové pohyblivé službě

Předpokládá se zavedení sítě UMTS v družicové pohyblivé službě s doplňkovými pozemními komponenty, které si vyžádají koordinaci se základnovými stanicemi sítí UMTS v pohyblivé službě.

Oddíl 5

Služby kosmického provozu, kosmického výzkumu a družicového průzkumu Země

Článek 11

Současný stav ve službách kosmického provozu, kosmického výzkumu a družicového průzkumu Země

Službám je přiděleno přednostně pásmo 2025—2110 MHz, službě kosmického výzkumu i pásmo 2110–2120 MHz. V České republice nejsou služby využívány.

Článek 12

Informace týkající se budoucího vývoje ve službách kosmického provozu, kosmického výzkumu a družicového průzkumu Země

Změny ve využívání pásma těmito radiokomunikační službami nejsou na mezinárodní ani národní úrovni předpokládány.

# Oddíl 6

Závěrečná ustanovení

# Článek 13

# Účinnost

Tato část plánu využití rádiového spektra nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2006.

Odůvodnění

Úřad vydává k provedení § 16 odst. 2 zákona opatřením obecné povahy část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/6/XX.2006-Y (dále jen „část plánu“), kterou se stanoví technické parametry a podmínky využití rádiového spektra v rozsahu kmitočtů od 1900 MHz do 2200 MHz radiokomunikačními službami.

Část plánu vychází z principů zakotvených v zákoně a evropské legislativě, zejména ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2002/21/ES o společném předpisovém rámci pro sítě a služby elektronických komunikací (rámcová směrnice) a rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 676/2002/EC o regulačním rámci pro politiku rádiového spektra v Evropském společenství (rozhodnutí o rádiovém spektru) a stanovených ve společné části plánu využití rádiového spektra č. PV/10.2005-35.

Účelem této části plánu je zajistit transparentnost podmínek pro využívání rádiového spektra a předvídatelnost rozhodnutí Úřadu.

V článku 2 jsou uvedeny informace z plánu přidělení kmitočtových pásem (národní kmitočtová tabulka) a doplněny o současné využití aplikacemi. Zároveň je uveden harmonizační záměr, tj. přidělení radiokomunikačním službám a využití aplikacemi dle Zprávy ERC č. 25: Evropská tabulka přidělení a využití kmitočtů. Z využití jsou uvedeny hlavní aplikace a další detaily jsou v oddílech věnovaným jednotlivým radiokomunikačním službám.

Článek 3 uvádí charakteristiku pásma a v článku 4 jsou uvedeny mezinárodní závazky, což v případě předmětného pásma znamená Radiokomunikační řád Mezinárodní telekomunikační unie a Dohodu HCM, která nahradila původní Dohodu Berlín 2003.

Nejvýznamnějším využitím pásma je provoz celoplošných sítí v pohyblivé službě, jež jsou uvedeny v oddílu 2. Příloha umožňuje využívat další úseky pásma držiteli přídělu rádiových kmitočtů stanovenými postupem podle § 21 a 22 zákona.

Informace o dalších radiokomunikačních službách, kterým je pásmo přiděleno, jsou obsaženy v oddílech následujících.

Na základě § 130 zákona a podle Pravidel Českého telekomunikačního úřadu pro vedení konzultací s dotčenými subjekty na diskusním místě Úřad zveřejnil návrh opatření obecné povahy část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/6/XX.2006-Y a výzvu k podávání připomínek na diskusním místě.

# Footnotes

)	Společná část plánu využití rádiového spektra č. PV/10.2005-35 uveřejněná v částce 14/2005 Telekomunikačního věstníku.

)	Zpráva ERC č. 25: Evropská tabulka přidělení a využití kmitočtů pokrývající kmitočtové pásmo 9 kHz až 275 GHz, rev. Kodaň, 2004 [ERC Report 25: European Table of Frequency Allocations and Utilisations covering the frequency range 9 kHz to 275 GHz, rev. Copenhagen, 2004].

)	Rozhodnutí CEPT/ERC/DEC/(97)07 – Rozhodnutí ERC z 30. června 1997 o kmitočtových pásmech pro zavádění univerzálního mobilního telekomunikačního systému (UMTS) [ERC Decision of 30 June 1997 on the frequency bands for the introduction of the Universal Mobile Telecommunications System (UMTS)].

)	Rozhodnutí CEPT/ERC/DEC/(99)25 – Rozhodnutí ERC z 29. listopadu 1999 o harmonizovaném využívání spektra pro pozemský univerzální mobilní telekomunikační systém (UMTS) provozovaný v pásmech 1900–1980 MHz, 2010–2025 MHz a 2110–2170 MHz [ERC Decision of 29 November 1999 on the harmonised utilisation of spectrum for terrestrial Universal Mobile Telecommunications System (UMTS) operating within the bands 1900–1980 MHz, 2010–2025 MHz and 2110–2170 MHz].

)	Zkratka IMT-2000 označuje systém 3. generace pohyblivých komunikací, anglicky International Mobile Telecommunications-2000.

)	Doporučení ITU-R M.1036-1 – Kmitočtové předpoklady pro zavádění mezinárodních mobilních telekomunikací-2000 (IMT-2000) v pásmech 1885–2025 a 2110–2200 MHz. [Spectrum considerations for implementation of international mobile telecommunications 2000 (IMT-2000) in the bands 1885–2025 and 2110–2200 MHz].

)	Radiokomunikační řád, Mezinárodní telekomunikační unie, Ženeva, 2004 [Radio Regulations, International Telecommunication Union, Geneva, 2004].

)	Dohoda HCM – Dohoda mezi správami Rakouska, Belgie, České republiky, Německa, Francie, Maďarska, Nizozemí, Chorvatska, Itálie, Lichtenštejnska, Litvy, Lucemburska, Polska, Rumunska, Slovenska, Slovinska a Švýcarska o koordinaci kmitočtů mezi 29,7 MHz a 39,5 GHz pro pevnou službu a pozemní pohyblivou službu, Vilnius, 2005 [HCM Agreement – Agreement between the Administrations of Austria, Belgium, the Czech Republic, Germany, France, Hungary, the Netherlands, Croatia, Italy, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Poland, Romania, the Slovak Republic, Slovenia and Switzerland on the co-ordination of frequencies between 29.7 MHz and 39.5 GHz for the fixed service and the land mobile service, Vilnius, 2005].

)	Zkratka TDD označuje druh duplexního provozu s časovým dělením, anglicky Time Division Duplex.

)	§ 21 a 22 zákona.

)	Zkratka FDD označuje druh duplexního provozu s kmitočtovým dělením, anglicky Frequency Division Duplex.

)	Všeobecné oprávnění č. VO-R/1/07.2005-14 k provozování uživatelských terminálů sítí GSM a UMTS, uveřejněné v částce 10/2005 Telekomunikačního věstníku.

)	Zkratka ENG/OB označuje elektronické předávání zpravodajství a rozhlasové a televizní vysílání z míst mimo rozhlasová a televizní studia, anglicky Electronic News Gathering / Outside Broadcasting.

)	Zkratka SAB/SAP označuje pomocné aplikace pro tvorbu rozhlasového a televizního vysílání nebo pro tvorbu programového obsahu, anglicky Service Ancillary for Broadcasting / Service Ancillary for Program.

)	Poznámka 5.388A Řádu.

)	Poznámka EU16 Zprávy ERC č. 25.

)	Rozhodnutí CEPT/ERC/DEC/(97)03 – Rozhodnutí ERC z 30. června 1997 o harmonizovaném užívání kmitočtového spektra pro družicové personální komunikační služby (S-PCS) pracující v pásmech 1610–1626,5 MHz, 
2483,5–2500 MHz, 1980–2010 MHz a 2170–2200 MHz [ERC Decision of 30 June 1997 on the harmonised use of spectrum for satellite personal communication services (S-PCS) operating within the bands 1610–1626.5 MHz, 2483.5–2500 MHz, 1980–2010 MHz and 2170–2200 MHz].

)	Rozhodnutí CEPT/ERC/DEC/(97)04 – Rozhodnutí ERC z 30. června 1997 o přechodných uspořádáních pro pevnou službu a družicovou pohyblivou službu v pásmech 1980–2010 MHz a 2170–2200 MHz s cílem usnadnit harmonizované zavádění a rozvoj družicových personálních komunikačních služeb [ERC Decision of 30 June 1997 on transitional arrangements for the fixed service and the mobile-satellite service in the bands 1980–2010 MHz and 2170–2200 MHz in order to facilitate the harmonised introduction and development of satellite personal communications services].

)	Zkratka S-PCS označuje systémy družicové osobní komunikace, anglicky Satellite Personal Communication System.

)	Poznámka 5.351A Řádu.

)	Poznámka 5.389A Řádu.

)	Ustanovení č. 9.11A Řádu.

)	Rezoluce č. 716 ITU-R ve znění revize přijaté Světovou radiokomunikační konferencí WRC-2000.