Český telekomunikační úřad	Praha 23. května 2005

se sídlem Sokolovská 219, Praha 9	Č.j.: 23819/2005-613

N Á V R H

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) jako věcně příslušný orgán státní správy  podle § 108 odst. 1 písm. b) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích) (dále jen „zákon“),  a na základě výsledků veřejné konzultace uskutečněné podle § 130 a k provedení § 9 odst. 2 zákona jako opatření obecné povahy vydává

všeobecné oprávnění č. VO – R/11/XX.2005

k provozování zařízení neveřejné rádiové sítě pozemní pohyblivé služby 
pro účely železniční dopravy v pásmech 150 MHz a 450 MHz.

# Článek 1

Úvodní ustanovení

Všeobecné oprávnění stanoví podmínky pro provozování pozemních pohyblivých vysílacích rádiových zařízení, která jsou součástí neveřejných rádiových sítí pozemní pohyblivé služby pro účely železniční dopravy v pásmech 150 MHz a 450 MHz (dále jen „stanice“) v sítích, jejichž provozovatelům bylo vydáno individuální oprávnění k využívání rádiových kmitočtů, bez jakéhokoliv dalšího řízení u Úřadu.

# Článek 2

Podmínky

- Všeobecné oprávnění platí na území České republiky.

- Stanice jsou určeny pro hlasovou komunikaci na krátkou vzdálenost.

- Stanice pracují v těchto kmitočtových pásmech:

| ozn. | kmitočtové pásmo | max. výkon | kanálová rozteč |
| --- | --- | --- | --- |
| a | 150,050 – 150,975 MHz | 10 W e.r.p. | 12,5 kHz 1) |
| b | 152,950 – 153,550 MHz | 10 W e.r.p. | 12,5 kHz 1) |
| c | 157,450 – 158,375 MHz | 10 W e.r.p. | 12,5 kHz 1) |
| d | 457,390 – 458,450 / 467,390 – 468,450 MHz | 10 W e.r.p. | 20 kHz |

- Volací značky jsou určeny provozovateli sítě individuálním oprávněním.

- Toto všeobecné oprávnění se vztahuje pouze na stanice, které splňují požadavky dané nařízením vlády č. 426/2000 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na rádiová a na telekomunikační koncová zařízení 2).

- Konstrukce stanic nesmí být elektricky ani mechanicky měněna.

- Stanice podléhají výkonu státní kontroly elektronických komunikací podle § 113 zákona. Uživatelé musí umožnit pověřeným zaměstnancům Úřadu přístup ke stanicím za účelem kontroly a poskytnout odpovídající součinnost podle zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů.

- Pověření zaměstnanci Úřadu mohou v případě nedodržení předepsaných parametrů u jednotlivých stanic, nedodržení podmínek tohoto všeobecného oprávnění nebo při rušení rádiového provozu vydat uživatelům podle § 100 odst. 6 zákona rozhodnutí k odstranění závad nebo v odůvodněných případech předběžné opatření k okamžitému odstavení zdroje rušení.

- Harmonizované normy pro zařízení podle tohoto všeobecného oprávnění jsou ČSN ETSI EN 300 086, ČSN ETSI EN 300 113, ČSN ETSI EN 300 219.

# Článek 3

Závěrečná ustanovení

- Dnem účinnosti tohoto všeobecného oprávnění se zrušuje generální licence 
č. GL–36/R/2000, č.j. 5166/2001–613, ze dne 20. dubna 2001, ve znění změny č. 1, č.j. 5373/2002–22–613, ze dne 31. května 2002.

- Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem ode dne uveřejnění v Telekomunikačním věstníku.

- Toto opatření obecné povahy platí do 31. prosince 2010.

# Footnotes

1)	Nejpozději do 31. 12. 2005 může být použita kanálová rozteč 25 kHz. Po tomto datu není provoz stanic s touto šířkou pásma povolen.

2)	Za takové stanice se považují rovněž stanice, u nichž Úřad rozhodl o schválení rádiového zařízení podle § 10 zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, pokud tyto stanice byly uvedeny na trh před 1. 4. 2003.