Český telekomunikační úřad	Praha 23. května 2005

se sídlem Sokolovská 219, Praha 9	Č.j.: 23826/2005-613

N Á V R H

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) jako věcně příslušný orgán státní správy  podle § 108 odst. 1 písm. b) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích) (dále jen „zákon“),  a na základě výsledků veřejné konzultace uskutečněné podle § 130 a k provedení § 9 odst. 2 zákona jako opatření obecné povahy vydává

všeobecné oprávnění č. VO – R/18/XX.2005

k provozování účastnických terminálů v pevných bezdrátových přístupových sítích, sloužících pro připojení telekomunikačních koncových zařízení 
k veřejné komunikační síti.

# Článek 1

Úvodní ustanovení

Všeobecné oprávnění stanoví podmínky pro provozování vysílacích rádiových zařízení, která jsou součástí účastnických terminálů v pevných bezdrátových přístupových sítích a slouží pro připojení telekomunikačních koncových zařízení k veřejné telekomunikační síti (dále jen „terminál“) fyzickými nebo právnickými osobami (dále jen „uživatel“) v sítích, jejichž provozovatelům bylo vydáno individuální oprávnění k využívání rádiových kmitočtů, bez jakéhokoliv dalšího řízení u Úřadu 1).

# Článek 2

Podmínky

- Všeobecné oprávnění platí na území České republiky.

- Terminály pracují na kmitočtech, které jsou přiděleny provozovateli základnových stanic individuálním oprávněním, v těchto kmitočtových pásmech:

| ozn. | kmitočtové pásmo – vysílání [MHz] | kmitočtové pásmo – příjem [MHz] | druh provozu |
| --- | --- | --- | --- |
| a | 3410 – 3480 MHz | 3510 – 3580 MHz | duplex 100 MHz |
| b | 3480 – 3500 nebo 3580 – 3600 MHz | 3580 – 3600 nebo 3480 – 3500 MHz | duplex 100 MHz |
| c | 25,557 – 25,781 GHz | 24,549 – 24,773 GHz | duplex 1008 MHz |
| d | 28,8365 – 29,0605 GHz | 27,8285 – 28,0525 GHz | duplex 1008 MHz |

- V případě, kdy byla vymezena geografická území (v rámci individuálního oprávnění nebo oznámením v Telekomunikačním věstníku), je možno využívat kmitočty a provozovat terminály pouze v těchto územích.

- Toto všeobecné oprávnění se vztahuje pouze na terminály, které splňují požadavky dané nařízením vlády č. 426/2000 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na rádiová a na telekomunikační koncová zařízení 2).

- Konstrukce terminálů nesmí být elektricky ani mechanicky měněna.

- Terminály podléhají výkonu státní kontroly elektronických komunikací podle § 113 zákona. Uživatelé terminálů musí umožnit pověřeným zaměstnancům Úřadu přístup k terminálům za účelem kontroly a poskytnout odpovídající součinnost podle zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů.

- Pověření zaměstnanci Úřadu mohou v případě nedodržení předepsaných parametrů u jednotlivých terminálů, nedodržení podmínek tohoto všeobecného oprávnění nebo při rušení rádiového provozu vydat uživatelům podle § 100 odst. 6 zákona rozhodnutí k odstranění závad nebo v odůvodněných případech předběžné opatření k okamžitému odstavení zdroje rušení.

- Povinnosti uživatelů terminálů – účastníků rádiových sítí vůči provozovatelům těchto sítí nejsou tímto všeobecným oprávněním dotčeny.

- Harmonizovaná norma pro zařízení podle tohoto všeobecného oprávnění je ČSN ETSI EN 301 753.

# Článek 3

Závěrečná ustanovení

- Dnem účinnosti tohoto všeobecného oprávnění se zrušuje generální licence: 
č. GL–38/R/2001, č.j. 9871/2001–613, ze dne 19. července 2001, ve znění změny č. 1, č.j. 5373/2002–24–613, ze dne 31. května 2002 a změny č. 2, č.j. 11174/2004–613, ze dne 30. března 2002.

- Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem ode dne uveřejnění v Telekomunikačním věstníku.

- Toto opatření obecné povahy platí do 31. prosince 2010.

# Footnotes

1)	Toto všeobecné oprávnění vychází z  těchto rozhodnutí Evropského radiokomunikačního výboru (dále jen „ERC“) Evropské konference poštovních a telekomunikačních správ (dále jen „CEPT“): č. ERC/DEC/(98)20 ze dne 23. 11. 1998 o výjimce z  individuálního povolování mobilních terminálů GSM; č. ERC/DEC/(98)21 ze dne 23.11. o výjimce z individuálního povolování mobilních terminálů DCS 1800 (známých též jako GSM 1800); č. ERC/DEC/(00)06 ze dne 19. 10. 2000 o globální cirkulaci,  používání a povolování pozemních a družicových pohyblivých  terminálů IMT-2000.

2)	Za takové terminály se považují rovněž terminály, u nichž Úřad rozhodl o schválení rádiového zařízení podle § 10 zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, pokud tyto terminály byly uvedeny na trh před 1. 4. 2003.