Český telekomunikační úřad	Praha 23. května 2005

se sídlem Sokolovská 219, Praha 9	Č.j.: 23821/2005-613

N Á V R H

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) jako věcně příslušný orgán státní správy  podle § 108 odst. 1 písm. b) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích) (dále jen „zákon“),  a na základě výsledků veřejné konzultace uskutečněné podle § 130 a k provedení § 9 odst. 2 zákona jako opatření obecné povahy vydává

všeobecné oprávnění č. VO – R/21/2005

k využívání rádiových kmitočtů a k provozování 
bezšňůrových telefonních přístrojů standardů CT1, CT1+ a CT2.

# Článek 1

Úvodní ustanovení

Všeobecné oprávnění stanoví podmínky pro využívání rádiových kmitočtů a provozování vysílacích rádiových zařízení, která jsou součástí bezšňůrových telefonních přístrojů standardů CT1, CT1+ a CT2 (dále jen „stanice“) fyzickými nebo právnickými osobami (dále jen „uživatel“) bez jakéhokoliv dalšího řízení u Úřadu.

# Článek 2

Podmínky

- Všeobecné oprávnění platí na území České republiky.

- Stanice pracují v těchto standardech a kmitočtových pásmech:

| ozn. | standard | vysílání základnové části | vysílání přenosné části | termín ukončení provozu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| a | CT2 | 864,1–868,1 MHz | 31. 12. 2005 |
| b | CT1+ | 930–932 MHz | 885–887 MHz | 31. 12. 2005 |
| c | CT1 | 959–960 MHz | 914–915 MHz | 31. 12. 2005 |

- Toto všeobecné oprávnění se vztahuje pouze na stanice, které jsou součástí bezšňůrových telefonních přístrojů, skládajících se z přenosné části a základnové části připojené ke koncovému bodu veřejné komunikační sítě. Všeobecné oprávnění se nevztahuje na stanice, které jsou součástí veřejných komunikačních sítí.

- Maximální vyzářený výkon základnové i přenosné části je 10 mW e.r.p. Není dovoleno provozovat stanice s přídavnými zesilovači vysokofrekvenčního výkonu a směrovými anténami.

- Uvádění na trh stanic ve výše uvedených standardech bylo ukončeno ke dni 31. 12. 2002 1). Ke dni 31. 12. 2005 musí být provoz všech těchto stanic ukončen z  důvodu využití kmitočtových pásem jinými službami 2) a po tomto datu není provoz těchto stanic povolen.

- Provoz stanic se povoluje za podmínek podružné (sekundární) služby, nemá tedy zajištěnou ochranu proti rušení způsobenému stanicemi provozovanými na stejném kmitočtu a nesmí způsobit rušení jiným radiokomunikačním službám. Veškeré kmitočty, na kterých jsou stanice provozovány na základě tohoto všeobecného oprávnění, jsou považovány za sdílené. Případné rušení provozovatelé stanic řeší vzájemnou dohodou. Rušení odstraní na své náklady, případně zastaví provoz ten provozovatel, který uvedl do provozu stanici způsobující rušení později.

- Toto všeobecné oprávnění se vztahuje pouze na stanice, které splňují požadavky dané nařízením vlády č. 426/2000 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na rádiová a na telekomunikační koncová zařízení 3).

- Konstrukce stanic nesmí být elektricky ani mechanicky měněna.

- Stanice podléhají výkonu státní kontroly elektronických komunikací podle § 113 zákona. Uživatelé musí umožnit pověřeným zaměstnancům Úřadu přístup ke stanicím za účelem kontroly a poskytnout odpovídající součinnost podle zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů.

- Pověření zaměstnanci Úřadu mohou v případě nedodržení předepsaných parametrů u jednotlivých stanic, nedodržení podmínek tohoto všeobecného oprávnění nebo při rušení rádiového provozu vydat uživatelům podle § 100 odst. 6 zákona rozhodnutí k odstranění závad nebo v odůvodněných případech předběžné opatření k okamžitému odstavení zdroje rušení.

- Povinnosti uživatelů stanic – účastníků veřejných komunikačních sítí, ke kterým se stanice připojují, vůči jejich provozovatelům nejsou tímto všeobecným oprávněním dotčeny.

- Harmonizované normy pro zařízení podle tohoto všeobecného oprávnění jsou ČSN ETSI EN 301 797 (pásmo b), ČSN ETSI EN 301 796 (pásma c, d).

# Článek 3

Závěrečná ustanovení

- Dnem účinnosti tohoto všeobecného oprávnění se zrušuje generální licence 
č. GL–18/R/2000, č.j. 502452/2000–613, ze dne 6. září 2000, ve znění změny č. 1, č.j. 5373/2002–01–613, ze dne 31. května 2002.

- Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem ode dne uveřejnění v Telekomunikačním věstníku.

- Toto opatření obecné povahy platí do 31. prosince 2005.

# Footnotes

1)	Na základě Oznámení o plánovaném ukončení uvádění na trh a provozování bezšňůrových telefonů v systémech CT1, CT1+ a CT2, Telekomunikační věstník, částka 2/2002 z 25. února 2002.

2)	Viz též rozhodnutí Evropského radiokomunikačního výboru (ERC) Evropské konference poštovních a telekomunikačních správ (CEPT) č. CEPT/ECC/DEC/(01)01 z 15. 11. 2001 o postupném vyřazení z provozu analogových aplikací CT1 a CT1+ v pásmu 900 MHz a č. CEPT/ECC/DEC/(01)02 z 15. 11. 2001 o postupném vyřazení z provozu digitálních aplikací CT2  v pásmu 900 MHz.

3)	Za takové stanice se považují rovněž stanice, u nichž Úřad rozhodl o schválení rádiového zařízení podle § 10 zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, pokud tyto stanice byly uvedeny na trh před 1. 4. 2003.