Český telekomunikační úřad	Praha 23. května 2005

se sídlem Sokolovská 219, Praha 9	Č.j.: 23810/2005-613

N Á V R H

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) jako věcně příslušný orgán státní správy  podle § 108 odst. 1 písm. b) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích) (dále jen „zákon“),  a na základě výsledků veřejné konzultace uskutečněné podle § 130 a k provedení § 9 odst. 2 zákona jako opatření obecné povahy vydává

všeobecné oprávnění č. VO – R/2/XX.2005

k využívání rádiových kmitočtů a k provozování stanic 
bezdrátových místních informačních systémů (BMIS) v pásmu 70 MHz.

# Článek 1

Úvodní ustanovení

Všeobecné oprávnění stanoví podmínky pro využívání rádiových kmitočtů a provozování vysílacích rádiových zařízení pozemní pohyblivé služby a pevné služby, která jsou součástí bezdrátových místních informačních systémů (BMIS) v pásmu 70 MHz (dále jen „stanice“), fyzickými nebo právnickými osobami (dále jen „uživatel“) bez jakéhokoliv dalšího řízení u Úřadu.

# Článek 2

Podmínky

- Všeobecné oprávnění platí na území České republiky.

- Stanice jsou určeny k pokrytí signálem území zejména ve vlastním zastavěném území obcí a měst za účelem jednosměrného vyrozumívání občanů a organizací.

- Stanice pracují s těmito technickými parametry:

| použitý kmitočet: | 67,6000; 67,9125; 68,6500; 69,0750; 70,6000; 70,9125; 71,6500; 72,0750 MHz |
| --- | --- |
| druh provozu: | simplex |
| maximální povolený vyzářený výkon: | 2 W e.r.p. |
| druh vysílání: | 16K0F3EJN, 16K0F3WJN, 10K0F3EJN, 10K0F3WJN |
| max. intenzita elektromagnetického pole na státních hranicích: | 6 dB(V/m ve výšce 10 m nad zemí |

- Provozovatelé písemně přihlásí před zahájením provozu jimi provozované systémy do evidence stanic BMIS, kterou vede Úřad. V evidenci jsou vedeny tyto údaje:

- název a sídlo provozovatele systému,

- umístění anténního systému stanice, tj. název stanoviště, jeho adresa, zeměpisné souřadnice a nadmořská výška,

- výška anténního systému nad terénem,

- vysílací kmitočet,

- datum uvedení stanice do provozu.

Vzor evidenčního listu je uveden v příloze.

Provozovatelé oznámí Úřadu i datum ukončení provozu stanice.

- Při návrhu nové stanice a výběru kmitočtu je nutno respektovat již zřízené stanice BMIS, které by mohly být provozem nové stanice rušeny, ve vzdálenosti minimálně do 15 km. Informace o nich jsou dostupné na internetové stránce Úřadu.

- Provoz stanic podle tohoto všeobecného oprávnění nemá zajištěnou ochranu proti rušení způsobenému vysílacími rádiovými stanicemi jiné radiokomunikační služby, provozovanými na základě individuálního povolení, nebo i téže radiokomunikační služby provozovanými na základě tohoto všeobecného oprávnění. Veškeré kmitočty, na kterých jsou stanice provozovány na základě tohoto všeobecného oprávnění, jsou považovány za sdílené. Případné rušení provozovatelé stanic řeší vzájemnou dohodou. Rušení odstraní na své náklady, případně zastaví provoz ten provozovatel, který uvedl do provozu stanici způsobující rušení později, přičemž pořadí uvedení stanic do provozu se odvozuje z údajů v evidenci stanic podle bodu 4.

- Toto všeobecné oprávnění se vztahuje pouze na stanice, které splňují požadavky dané nařízením vlády č. 426/2000 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na rádiová a na telekomunikační koncová zařízení 1).

- Konstrukce stanic nesmí být elektricky ani mechanicky měněna.

- Stanice podléhají výkonu státní kontroly elektronických komunikací podle § 113 zákona. Uživatelé musí umožnit pověřeným zaměstnancům Úřadu přístup ke stanicím za účelem kontroly a poskytnout odpovídající součinnost podle zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů.

- Pověření zaměstnanci Úřadu mohou v případě nedodržení předepsaných parametrů u jednotlivých stanic, nedodržení podmínek tohoto všeobecného oprávnění nebo při rušení rádiového provozu vydat uživatelům podle § 100 odst. 6 zákona rozhodnutí k odstranění závad nebo v odůvodněných případech předběžné opatření k okamžitému odstavení zdroje rušení.

- Harmonizované normy pro zařízení podle tohoto všeobecného oprávnění jsou ČSN ETSI EN 300 086, ČSN ETSI EN 300 113, ČSN ETSI EN 300 219.

# Článek 3

Závěrečná ustanovení

- Dnem účinnosti tohoto všeobecného oprávnění se zrušuje generální licence 
č. GL–2/R/2001, č.j. 5205/2001–613, ze dne 19. července 2001, ve znění změny č. 1, č.j. 5373/2002–02–613, ze dne 31. května 2002, a změny č. 2, č.j. 8572/2004–613, ze dne 2. března 2004.

- Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem ode dne uveřejnění v Telekomunikačním věstníku.

- Toto opatření obecné povahy platí do 31. prosince 2010.

## Příloha ke všeobecnému oprávnění č. VO – R/2/XX.2005

## Evidenční list

vysílací stanice bezdrátového místního informačního systému (BMIS),

provozované podle všeobecného oprávnění č. VO – R/2/XX.2005

| Provozovatel |
| --- |
| 1. | Název |  |
| 2. | Sídlo | Ulice |  | Číslo domu |  |
|  |  | Obec |  |
|  |  | PSČ |  |

| Údaje stanice BMIS |
| --- |
| 3. | Název stanoviště |  |
| 4. | Umístění anténního systému | Ulice, číslo domu |  |
|  |  | Obec |  |
|  |  | Upřesnění (budova, patro apod.) |  |
| 5. | Zeměpisné souřadnice (v soustavě WGS-84 s přesností na vteřinu, při odečtu z map nutno přepočítat) | ( | E | min. | vteř. | / | ( | N | min. | vteř. |
|  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Nadmořská výška stanoviště |  | [m] |
| 7. | Výška anténního systému nad terénem |  | [m] |
| 8. | Vysílací kmitočet [MHz] |  |
| 9. | Datum uvedení stanice do provozu |  |
| 10. | Název montážní firmy, kontakt (telefon, e-mail) |  |

| V |  | dne |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Razítko provozovatele, jméno a funkce oprávněné osoby, kontakt (telefon, e-mail), podpis |  |

# Footnotes

1)	Za takové stanice se považují rovněž stanice, u nichž Úřad rozhodl o schválení rádiového zařízení podle § 10 zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, pokud tyto stanice byly uvedeny na trh před 1. 4. 2003.

# Text boxes

Razítko podatelny ČTÚ