Český telekomunikační úřad	Praha 23. května 2005

se sídlem Sokolovská 219, Praha 9	Č.j.: 23815/2005-613

N Á V R H

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) jako věcně příslušný orgán státní správy  podle § 108 odst. 1 písm. b) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích) (dále jen „zákon“),  a na základě výsledků veřejné konzultace uskutečněné podle § 130 a k provedení § 9 odst. 2 zákona jako opatření obecné povahy vydává

všeobecné oprávnění č. VO – R/7/XX.2005

k využívání rádiových kmitočtů a k provozování 
občanských radiostanic v pásmu 27 MHz.

# Článek 1

Úvodní ustanovení

Všeobecné oprávnění stanoví podmínky pro využívání rádiových kmitočtů a provozování vysílacích rádiových zařízení malého výkonu – občanských radiostanic, určených pro rádiové spojení fyzických nebo právnických osob v pásmu 27 MHz – (dále jen „stanice“) fyzickými nebo právnickými osobami (dále jen „uživatel“) bez jakéhokoliv dalšího řízení u Úřadu.

# Článek 2

Podmínky

- Všeobecné oprávnění platí na území České republiky 1).

- Stanice pracují na těchto kmitočtech:

| kanál č. | kmitočet [MHz] | kanál č. | kmitočet [MHz] | kanál č. | kmitočet [MHz] | kanál č. | kmitočet [MHz] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 26,965 | 21 | 27,215 | 41 | 26,565 | 61 | 26,765 |
| 2 | 26,975 | 22 | 27,225 | 42 | 26,575 | 62 | 26,775 |
| 3 | 26,985 | 23 | 27,255 | 43 | 26,585 | 63 | 26,785 |
| 4 | 27,005 | 24 | 27,235 | 44 | 26,595 | 64 | 26,795 |
| 5 | 27,015 | 25 | 27,245 | 45 | 26,605 | 65 | 26,805 |
| 6 | 27,025 | 26 | 27,265 | 46 | 26,615 | 66 | 26,815 |
| 7 | 27,035 | 27 | 27,275 | 47 | 26,625 | 67 | 26,825 |
| 8 | 27,055 | 28 | 27,285 | 48 | 26,635 | 68 | 26,835 |
| 9 | 27,065 | 29 | 27,295 | 49 | 26,645 | 69 | 26,845 |
| 10 | 27,075 | 30 | 27,305 | 50 | 26,655 | 70 | 26,855 |
| 11 | 27,085 | 31 | 27,315 | 51 | 26,665 | 71 | 26,865 |
| 12 | 27,105 | 32 | 27,325 | 52 | 26,675 | 72 | 26,875 |
| 13 | 27,115 | 33 | 27,335 | 53 | 26,685 | 73 | 26,885 |
| 14 | 27,125 | 34 | 27,345 | 54 | 26,695 | 74 | 26,895 |
| 15 | 27,135 | 35 | 27,355 | 55 | 26,705 | 75 | 26,905 |
| 16 | 27,155 | 36 | 27,365 | 56 | 26,715 | 76 | 26,915 |
| 17 | 27,165 | 37 | 27,375 | 57 | 26,725 | 77 | 26,925 |
| 18 | 27,175 | 38 | 27,385 | 58 | 26,735 | 78 | 26,935 |
| 19 | 27,185 | 39 | 27,395 | 59 | 26,745 | 79 | 26,945 |
| 20 | 27,205 | 40 | 27,405 | 60 | 26,755 | 80 | 26,955 |

- Vysokofrekvenční výkon koncového stupně vysílače stanice nepřesáhne 4 W.

- V provozu stanic není povoleno používání:

- přídavných zesilovačů vysokofrekvenčního výkonu,

- utajovačů hovorů,

- převáděčů,

- směrových antén se ziskem v horizontální rovině.

- Prostřednictvím stanic je povoleno předávání zpráv formou otevřené mluvené řeči nebo přenosem dat (viz bod 7). Při zahajování spojení je možno používat zařízení pro vysílání a příjem tónové selektivní volby.

- Je povoleno vysílání telefonie s kmitočtovou nebo fázovou modulací (třída vysílání F3E, G3E), není-li dále uvedeno jinak. Vysílání s amplitudovou modulací s dvěma postranními pásmy (třída vysílání A3E) a s jedním postranním pásmem (třída vysílání J3E, R3E) není povoleno 2).

- Přenos dat (třída vysílání F2D, F3D) je možný pouze na kanálech č. 24 (27,235 MHz), č. 25 (27,245 MHz), č. 52 (26,675 MHz), č. 53 (26,685 MHz), č. 76 (26,915 MHz) a č. 77 (26,925 MHz), které jsou vyhrazeny pouze pro tento druh provozu 3). Při přenosu dat se pro jeho označení doporučuje použít sled znaků ve tvaru CZAXXX, kde:

- CZ je označení České republiky,

- A 	je číslice shodná s první číslicí poštovního směrovacího čísla místa trvalého pobytu (v případě fyzické osoby) nebo sídla (v případě právnické osoby) uživatele; pro označení uzlu a schránky je vyhrazena číslice 0, pro zkušební a testovací provoz je vyhrazena číslice 9.

- XXX je vlastní identifikační značka uživatele občanské radiostanice tvořená dvěma až třemi písmeny vyjadřujícími zkratku jména a příjmení nebo názvu uživatele. Pro značení uzlu (NOD) se však jako první z těchto písmen použije N, pro značení schránky (BBS) se jako první použije P.

Pro značení individuálních poštovních schránek, které jsou součástí terminálových programů, se na místě znaku A použije číslice 0 a na místě znaků XXX zkratka shodná se zkratkou uživatele terminálového programu.

- Pro provoz dálkově ovládaných záznamníků (opakovačů) jsou vyhrazeny kanály č. 18 (27,175 MHz) a č. 23 (27,255 MHz).

- Kanál č. 9 (27,065 MHz) je vyhrazen pro informace zvláštní důležitosti, např. nouzové volání v případě neštěstí, havárie, úrazu, oznámení trestného činu apod.

- Kanál č. 1 (26,965 MHz) se doporučuje využívat jako svolávací a kanál č. 80 (26,955 MHz) jako vyvolávací s využitím selektivní volby. Provozovatelé po navázání spojení na těchto kanálech vyhledají jiný volný kanál a přeladí se na něj.

- Ke stanicím lze připojovat pouze taková přídavná zařízení, která neovlivní základní parametry stanice, zejména vysokofrekvenční výkon, maximální kmitočtový zdvih a maximální nežádoucí vysokofrekvenční vyzařování.

- Stanice není povoleno připojovat přímo ani nepřímo k veřejným komunikačním sítím, ani je využívat k poskytování služeb elektronických komunikací.

- Stanice není povoleno používat na palubě letadla ani jako letadlové nebo letecké stanice.

- Stanice nelze využívat pro komerční účely, vysílání reklam, vysílání rozhlasového typu či trvalé vysílání radiomajáku.

- Provoz stanic podle tohoto všeobecného oprávnění nemá zajištěnou ochranu proti rušení způsobenému vysílacími rádiovými stanicemi jiné radiokomunikační služby, provozovanými na základě individuálního povolení, nebo i téže radiokomunikační služby provozovanými na základě tohoto všeobecného oprávnění. Veškeré kmitočty, na kterých jsou stanice provozovány na základě tohoto všeobecného oprávnění, jsou považovány za sdílené. Případné rušení provozovatelé stanic řeší vzájemnou dohodou. Rušení odstraní na své náklady, případně zastaví provoz ten provozovatel, který uvedl do provozu stanici způsobující rušení později.

- Toto všeobecné oprávnění se vztahuje pouze na stanice, které splňují požadavky dané nařízením vlády č. 426/2000 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na rádiová a na telekomunikační koncová zařízení 3).

- Konstrukce stanic nesmí být elektricky ani mechanicky měněna.

- Stanice podléhají výkonu státní kontroly elektronických komunikací podle § 113 zákona. Uživatelé musí umožnit pověřeným zaměstnancům Úřadu přístup ke stanicím za účelem kontroly a poskytnout odpovídající součinnost podle zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů.

- Pověření zaměstnanci Úřadu mohou v případě nedodržení předepsaných parametrů u jednotlivých stanic, nedodržení podmínek tohoto všeobecného oprávnění nebo při rušení rádiového provozu vydat uživatelům podle § 100 odst. 6 zákona rozhodnutí k odstranění závad nebo v odůvodněných případech předběžné opatření k okamžitému odstavení zdroje rušení.

- Harmonizovaná norma pro zařízení podle tohoto všeobecného oprávnění je ČSN ETSI EN 300 135.

# Článek 3

Závěrečná ustanovení

- Dnem účinnosti tohoto všeobecného oprávnění se zrušuje generální licence 
č. GL–22/R/2003, č.j. 16584/04–613, ze dne 20. května 2003.

- Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem ode dne uveřejnění v Telekomunikačním věstníku.

- Toto opatření obecné povahy platí do 31. prosince 2010.

# Footnotes

1)	Státní příslušníci České republiky mohou během svého pobytu na území těch členských zemí CEPT, které se zavázaly přistoupit k rozhodnutím CEPT č. T/R 20-09, ERC/DEC(96)02 nebo ERC/DEC(98)11, dovézt a používat tyto stanice bez povolení povolujícím orgánem příslušného státu. Seznam zemí, které přistoupily k těmto rozhodnutím, a další informace jsou k dispozici na internetové adrese www.ero.dk.

2)	Význam jednotlivých znaků označujících třídu vysílání je uveden v příloze č. 2 k vyhlášce č. 156/2005 Sb., o technických a provozních podmínkách amatérské radiokomunikační služby.

3)	Za takové stanice se považují rovněž stanice, u nichž Úřad rozhodl o schválení rádiového zařízení podle § 10 zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, pokud tyto stanice byly uvedeny na trh před 1. 4. 2003.