NÁVRH

Praha     . května, 2006

Čj. 26 203/2006-605

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) jako příslušný orgán státní správy podle § 108 odst. 1 písm. b) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a podle § 10 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, na základě výsledků veřejné konzultace uskutečněné podle § 130 zákona, rozhodnutí Rady Úřadu podle § 107 odst. 8 písm. b) bod 2 a k provedení § 16 odst. 2 zákona vydává opatřením obecné povahy

část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/25/XX.2006-Y

pro kmitočtové pásmo 43,5–52,6 GHz.

# Článek 1

# Úvodní ustanovení

# Předmětem úpravy této části plánu využití rádiového spektra je stanovení technických parametrů a podmínek využití rádiového spektra v pásmu od 43,5 GHz do 52,6 GHz radiokomunikačními službami. Tato část plánu využití rádiového spektra navazuje na společnou část plánu využití rádiového spektra).

# Oddíl 1

Obecné informace o kmitočtovém pásmu

# Článek 2

# Rozdělení kmitočtového pásma

| Kmit. pásmo (GHz) | Současný stav | Harmonizační záměr) |
| --- | --- | --- |
|  | Přidělení službám | Využití | Přidělení službám | Využití |
| 43,5–45,5 | POHYBLIVÁ DRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ | MO | POHYBLIVÁ DRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ | MO |
| 45,5–47 | POHYBLIVÁ DRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ RADIONAVIGAČNÍ DRUŽICOVÁ RADIONAVIGAČNÍ |  | POHYBLIVÁ DRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ RADIONAVIGAČNÍ DRUŽICOVÁ RADIONAVIGAČNÍ |  |
| 47–47,2 | AMATÉRSKÁ DRUŽICOVÁ AMATÉRSKÁ | Amatérské a družicové amatérské aplikace | AMATÉRSKÁ DRUŽICOVÁ AMATÉRSKÁ | Amatérské a družicové amatérské aplikace |
| 47,2–47,5 | PEVNÁ DRUŽICOVÁ PEVNÁ (vzestupný směr) POHYBLIVÁ |  | PEVNÁ DRUŽICOVÁ PEVNÁ (vzestupný směr) POHYBLIVÁ | Modulační spoje Aplikace družicové pevné služby HAPS SAP/SAB |
| 47,5–47,9 | PEVNÁ DRUŽICOVÁ PEVNÁ (vzestupný směr) (sestupný směr) POHYBLIVÁ |  | PEVNÁ DRUŽICOVÁ PEVNÁ (vzestupný směr) (sestupný směr) POHYBLIVÁ | Modulační spoje Aplikace družicové pevné služby SAP/SAB |
| 47,9–48,2 | PEVNÁ DRUŽICOVÁ PEVNÁ (vzestupný směr) POHYBLIVÁ |  | PEVNÁ DRUŽICOVÁ PEVNÁ (vzestupný směr) POHYBLIVÁ | Modulační spoje Aplikace družicové pevné služby HAPS SAP/SAB |
| 48,2–48,54 | PEVNÁ DRUŽICOVÁ PEVNÁ (vzestupný směr) (sestupný směr) POHYBLIVÁ |  | PEVNÁ DRUŽICOVÁ PEVNÁ (vzestupný směr) (sestupný směr) POHYBLIVÁ | Modulační spoje Aplikace družicové pevné služby SAP/SAB |
| 48,54–49,44 | PEVNÁ DRUŽICOVÁ PEVNÁ (vzestupný směr) POHYBLIVÁ ) |  | PEVNÁ DRUŽICOVÁ PEVNÁ (vzestupný směr) POHYBLIVÁ 3) | Modulační spoje Aplikace družicové pevné služby Pevné spoje Radioastronomie SAP/SAB |
| 49,44–50,2 | PEVNÁ DRUŽICOVÁ PEVNÁ (vzestupný směr) (sestupný směr) POHYBLIVÁ |  | PEVNÁ DRUŽICOVÁ PEVNÁ (vzestupný směr) (sestupný směr) POHYBLIVÁ | Modulační spoje Pevné spoje SAP/SAB |
| 50,2–50,4 | DRUŽICOVÉHO PRŮZKUMU ZEMĚ (pasivní) KOSMICKÉHO VÝZKUMU (pasivní) | Pasivní vědecké aplikace Vysílání zakázáno | DRUŽICOVÉHO PRŮZKUMU ZEMĚ (pasivní) KOSMICKÉHO VÝZKUMU (pasivní) | Pasivní vědecké aplikace Vysílání zakázáno |
| 50,4–51,4 | PEVNÁ DRUŽICOVÁ PEVNÁ (vzestupný směr) Družicová pohyblivá (vzestupný směr) | MO | PEVNÁ DRUŽICOVÁ PEVNÁ (vzestupný směr) Družicová pohyblivá (vzestupný směr) | MO |
| 51,4–52,6 | PEVNÁ POHYBLIVÁ |  | PEVNÁ POHYBLIVÁ | Pevné spoje |

Článek 3

Charakteristika pásma

(1) Vzhledem k charakteru šíření rádiových vln v popisované části rádiového spektra představují převážné využití spoje v pevné a družicové pevné službě s tím, že využívání se teprve rozvíjí.

(2) V souladu s poznámkou Radiokomunikačního řádu) (dále jen „Řád“) je v pásmu 48,94–49,04 GHz zakázáno vysílání z letadlových stanic a v pásmu 50,2–50,4 GHz veškeré vysílání.

Článek 4

Mezinárodní závazky

Na provoz a koordinaci se vztahují ustanovení Řádu.

Oddíl 2

Pohyblivá služba

Článek 5

Současný stav v pohyblivé službě

(1) Pro civilní využití v pohyblivé službě jsou určena pásma 45,5–47 GHz, 47,2–50,2 GHz a 51,4–52,6 GHz.

(2) V souladu s poznámkou Řádu) lze v pásmu 43,5–47 GHz provozovat stanice v pozemní pohyblivé službě, pokud nebudou působit škodlivé rušení kosmickým radiokomunikačním službám, jimž jsou tato pásma přidělena, a v souladu s ustanovením) Řádu nemohou nárokovat ochranu před škodlivým rušením působeným kosmickými radiokomunikačními službami.

(3) Pásmo 47,2–50,2 GHz lze v souladu s doporučením CEPT) využívat pro spoje od bezdrátových kamer v rámci aplikace SAP/SAB).

Článek 6

Informace týkající se budoucího vývoje v pohyblivé službě

Zpráva ERC2) uvádí pro pásmo 48,54-50,2 GHz ve své poznámce) omezení pohyblivé služby pouze na SAP/SAB8).

Oddíl 3

Družicová pohyblivá služba

Článek 7

Současný stav v družicové pohyblivé službě

V souladu s poznámkou Řádu) lze provozovat v pásmu 43,5–47 GHz družicové spoje propojující pozemní stanice na specifikovaných pevných bodech, pokud jsou využívány ve spojení s družicovou pohyblivou službou.

Článek 8

Informace týkající se budoucího vývoje v družicové pohyblivé službě

Změny ve využívání pásma touto radiokomunikační službou nejsou na mezinárodní ani národní úrovni předpokládány.

Oddíl 4

Radionavigační služba a družicová radionavigační služba

Článek 9

Současný stav v radionavigační a družicové radionavigační službě

(1) Službám radionavigační a družicová radionavigační je přiděleno přednostně pásmo 45,5–47 GHz.

(2) V souladu s poznámkou Řádu10) lze provozovat v pásmu 43,5–47 GHz družicové spoje propojující pozemní stanice na specifikovaných pevných bodech, pokud jsou využívány ve spojení s družicovou radionavigační službou.

Článek 10

Informace týkající se budoucího vývoje v radionavigační 
a družicové radionavigační službě

Změny ve využívání pásma touto radiokomunikační službou nejsou na mezinárodní ani národní úrovni předpokládány.

Oddíl 5

Pevná služba

Článek 11

Současný stav v pevné službě

(1) Pevné službě jsou přidělena pásma 47,2–50,2 GHz a 50,4–52,6 GHz.

(2) Přidělení pásem 47,2–47,5 GHz a 47,9–48,2 GHz pevné službě je v souladu s poznámkou Řádu) určeno k využívání stanicemi HAPS) na platformách ve velkých výškách. Využívání pásem těmito stanicemi podléhá ustanovením Rezoluce).

(3) V pásmu 48,5–50,2 GHz lze provozovat pevné spoje

a) s kanálovou roztečí 28 MHz, přičemž střední kmitočty fn a fn’ [MHz] jednotlivých provozních kanálů jsou vzhledem k referenčnímu kmitočtu f0 = 49 350 MHz dány vztahy

fn = f0 – 848 + 28n v dolní polovině pásma a

fn’ = f0 + 36 + 28n v horní polovině pásma,

kde n = 1, 2 až 28;

b) s kanálovou roztečí 14 MHz, přičemž střední kmitočty fn a fn’ [MHz] jednotlivých provozních kanálů jsou vzhledem k referenčnímu kmitočtu f0 = 49 350 MHz dány vztahy

fn = f0 – 841 + 14n v dolní polovině pásma a

fn’ = f0 + 43 + 14n v horní polovině pásma,

kde n = 1, 2 až 56;

c) s kanálovou roztečí 7 MHz, přičemž střední kmitočty fn a fn’ [MHz] jednotlivých provozních kanálů jsou vzhledem k referenčnímu kmitočtu f0 = 49 350 MHz dány vztahy

fn = f0 – 837,5 + 7n v dolní polovině pásma a

fn’ = f0 + 46,5 + 7n v horní polovině pásma,

kde n = 1, 2 až 112;

d) s kanálovou roztečí 3,5 MHz, přičemž střední kmitočty fn a fn’ [MHz] jednotlivých provozních kanálů jsou vzhledem k referenčnímu kmitočtu f0 = 49 350 MHz dány vztahy

fn = f0 – 835,75 + 3,5n v dolní polovině pásma a

fn’ = f0 + 48,25 + 3,5n v horní polovině pásma,

kde n = 1, 2 až 224;

Uspořádání odpovídá doporučení CEPT).

(4) Pásmo 51,4–52,6 GHz je v souladu s poznámkou Řádu) určeno pro využití v pevné službě aplikacemi s velkou hustotou přenosů (viz Rezoluce).

(5) V pásmu 51,4–52,6 GHz lze provozovat pevné spoje

a) s kanálovou roztečí 56 MHz, přičemž střední kmitočty fn a fn’ [MHz] jednotlivých provozních kanálů jsou vzhledem k referenčnímu kmitočtu f0 = 51 412 MHz dány vztahy

fn = f0 + 56n v dolní polovině pásma a

fn’ = f0 + 616 + 56n v horní polovině pásma,

kde n = 1, 2 až 9;

b)	s kanálovou roztečí 28 MHz, přičemž střední kmitočty fn a fn’ [MHz] jednotlivých provozních kanálů jsou vzhledem k referenčnímu kmitočtu f0 = 51 412 MHz dány vztahy

fn = f0 + 14 + 28n v dolní polovině pásma a

fn’ = f0 + 630 + 28n v horní polovině pásma,

kde n = 1, 2 až 18;

b) s kanálovou roztečí 14 MHz, přičemž střední kmitočty fn a fn’ [MHz] jednotlivých provozních kanálů jsou vzhledem k referenčnímu kmitočtu f0 = 51 412 MHz dány vztahy

fn = f0 + 21 + 14n v dolní polovině pásma a

fn’ = f0 + 637 + 14n v horní polovině pásma,

kde n = 1, 2 až 36;

c) s kanálovou roztečí 7 MHz, přičemž střední kmitočty fn a fn’ [MHz] jednotlivých provozních kanálů jsou vzhledem k referenčnímu kmitočtu f0 = 51 412 MHz dány vztahy

fn = f0 + 24,5 + 7n v dolní polovině pásma a

fn’ = f0 + 640,5 + 7n v horní polovině pásma,

kde n = 1, 2 až 72;

d) s kanálovou roztečí 3,5 MHz, přičemž střední kmitočty fn a fn’ [MHz] jednotlivých provozních kanálů jsou vzhledem k referenčnímu kmitočtu f0 = 51 412 MHz dány vztahy

fn = f0 + 26,25 + 3,5n v dolní polovině pásma a

fn’ = f0 + 642,25 + 3,5n v horní polovině pásma,

kde n = 1, 2 až 144;

Uspořádání odpovídá doporučení ITU-R) a doporučení CEPT).

Článek 12

Informace týkající se budoucího vývoje v pevné službě

Využívání v pevné službě se bude rozvíjet v závislosti na dostupnosti příslušných vysílacích zařízení.

# Oddíl 6

Družicová pevná služba

Článek 13

Současný stav v družicové pevné službě

(1) V souladu s poznámkou Řádu) je přidělení spektra pro družicovou pevnou službu v pásmech 42,5–43,5 GHz a 47,2–50,2 GHz pro přenosy ve vzestupném směru větší než přidělení spektra v pásmu 37,5–39,5 GHz pro přenosy v sestupném směru. Důvodem je vyhrazení pásma 47,2–49,2 GHz pro modulační spoje družicové rozhlasové služby pracující v pásmu 40,5–42,5 GHz.

(2) V souladu s poznámkou Řádu) jsou pásma 47,5–47,9 GHz, 48,2–48,54 GHz a 49,44–50,2 GHz určena pro využívání aplikacemi s velkou hustotou přenosů (HDFSS) v družicové pevné službě v sestupném směru. Toto určení nevylučuje využití těchto pásem jinými aplikacemi družicové pevné služby nebo jinými službami, s nimiž sdílejí přednostní přidělení, a nezakládá žádné přednosti mezi uživateli těchto pásem. (viz Rezoluce).

(3) V souladu s poznámkou Řádu) je využívání pásem 47,5–47,9 GHz, 48,2–48,54 GHz a 49,44–50,2 GHz družicovou pevnou službou (sestupný směr) omezeno na geostacionární družice.

Článek 14

Informace týkající se budoucího vývoje v družicové pevné službě

V současnosti nejsou na národní ani mezinárodní úrovni projednávány změny ve využití pásma touto službou.

# Oddíl 7

Služba kosmického výzkumu a družicového průzkumu Země

Článek 15

Současný stav ve službě kosmického výzkumu a družicového průzkumu Země

Službě kosmického výzkumu a družicové službě průzkumu Země je pro pasivní využívání přiděleno pásmo 50,2–50,4 GHz. Využití pásma těmito službami nesmí nadměrně omezovat využívání sousedních pásem.

Článek 16

Informace týkající se budoucího vývoje ve službě kosmického výzkumu 
a družicového průzkumu Země

V současnosti nejsou na národní ani mezinárodní úrovni projednávány změny ve využití pásma touto službou.

Oddíl 8

Radioastronomická služba

Článek 17

Současný stav v radioastronomické službě

(1) Radioastronomická služba je pasivní radiokomunikační služba založená na příjmu rádiových vln kosmického původu. Vzhledem k nízkým úrovním přijímaných signálů je provoz této služby závislý na ochraně před rušením od ostatních radiokomunikačních služeb.

(2) V souladu s poznámkou Řádu3) je radioastronomické službě přiděleno navíc doplňkově přednostně pásmo 48,94–49,04 GHz. V souladu s poznámkou Řádu) musí uživatelé tohoto pásma podnikat veškerá uskutečnitelná opatření k ochraně radioastronomické služby.

Článek 18

Informace týkající se budoucího vývoje v radioastronomické službě

Zpráva ERC2) předpokládá radioastronomická pozorování v pásmu 51,4–54,25 GHz. V případě zájmu Úřad zváží v souladu s poznámkou Řádu) národní úpravu využívání tohoto pásma radioastronomickou službou.

Oddíl 9

Amatérská služba a družicová amatérská služba

Článek 19

Současný stav v amatérské službě a družicové amatérské službě

(1) Amatérské službě a družicové amatérské službě je přiděleno v kategorii přednostní služby pásmo 47–47,2 GHz.

(2) Provoz amatérské a družicové amatérské služby se řídí zvláštním právním předpisem).

Článek 20

Informace týkající se budoucího vývoje v amatérské službě a družicové amatérské službě

V současnosti nejsou na národní ani mezinárodní úrovni projednávány změny ve využití pásma těmito službami.

# Oddíl 10

Závěrečná ustanovení

# Článek 21

# Účinnost

Tato část plánu využití rádiového spektra nabývá účinnosti dnem 15. července 2006.

Odůvodnění

Úřad vydává k provedení § 16 odst. 2 zákona opatřením obecné povahy část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/25/XX.2006-Y (dále jen „část plánu“), kterou se stanoví technické parametry a podmínky využití rádiového spektra v rozsahu kmitočtů od 43,5 GHz do 52,6 GHz radiokomunikačními službami.

Část plánu vychází z principů zakotvených v zákoně a evropské legislativě, zejména ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2002/21/ES o společném předpisovém rámci pro sítě a služby elektronických komunikací (rámcová směrnice) a rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 676/2002/EC o regulačním rámci pro politiku rádiového spektra v Evropském společenství (rozhodnutí o rádiovém spektru) a stanovených ve společné části plánu využití rádiového spektra č. PV/10.2005-35.

Účelem této části plánu je zajistit transparentnost podmínek pro využívání rádiového spektra a předvídatelnost rozhodnutí Úřadu.

V článku 2 jsou uvedeny informace z plánu přidělení kmitočtových pásem (národní kmitočtová tabulka) a doplněny o současné využití aplikacemi. Zároveň je uveden harmonizační záměr, tj. přidělení radiokomunikačním službám a využití aplikacemi dle Zprávy ERC č. 25: Evropská tabulka přidělení a využití kmitočtů. Z využití jsou uvedeny hlavní aplikace a další detaily jsou v oddílech věnovaným jednotlivým radiokomunikačním službám.

Článek 3 uvádí charakteristiku pásma a v článku 4 jsou uvedeny mezinárodní závazky, což v případě předmětného pásma znamená Radiokomunikační řád Mezinárodní telekomunikační unie.

Využívání pásma je popsáno v oddílu 2. Pásmo v současnosti není významně využíváno a jeho rozvoj se teprve očekává.

Na základě § 130 zákona a podle Pravidel Českého telekomunikačního úřadu pro vedení konzultací s dotčenými subjekty na diskusním místě Úřad zveřejnil návrh opatření obecné povahy část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/25/XX.2006-Y a výzvu k podávání připomínek na diskusním místě.

# Footnotes

)	Společná část plánu využití rádiového spektra č. PV/10.2005-35 uveřejněná v částce 14/2005 Telekomunikačního věstníku.

)	Zpráva ERC č. 25: Evropská tabulka přidělení a využití kmitočtů pokrývající kmitočtové pásmo 9 kHz až 275 GHz, rev. Kodaň, 2004 [ERC Report 25: European Table of Frequency Allocations and Utilisations covering the frequency range 9 kHz to 275 GHz, rev. Copenhagen, 2004].

)	V souladu s poznámkou Radiokomunikačního řádu 5.555 je pásmo 48,94–49,04 GHz přiděleno navíc doplňkově přednostně radioastronomické službě.

)	Poznámka 5.340 Radiokomunikačního řádu, Mezinárodní telekomunikační unie, Ženeva, 2004 [Radio Regulations, International Telecommunication Union, Geneva, 2004].

)	Poznámka 5.553 Řádu.

)	Ustanovení 5.43 Řádu.

)	Doporučení CEPT/ERC/REC 25-10 Rozsahy kmitočtů pro využití dočasnými zemskými zvukovými a obrazovými spoji SAP/SAB (včetně ENG/OB) [Frequency ranges for the use of temporary terrestrial audio and video SAP/SAB links (icl. ENG/OB).

)	Zkratka SAP/SAB označuje pomocné aplikace pro tvorbu programového obsahu nebo pro tvorbu rozhlasového a televizního vysílání, anglicky Service Ancillary for Program / Service Ancillary for Broadcasting.

)	Poznámka EU17A Zprávy ERC.

)	Poznámka 5.554 Řádu.

)	Poznámka 5.552A Řádu.

)	Zkratka HAPS označuje stanice na platformách ve velkých výškách, anglicky High Altitude Platform Station.

)	Rezoluce 122 Řádu.

)	Doporučení CEPT/ERC/REC 12-10 – Harmonizované uspořádání rádiových kmitočtů pro digitální systémy provozované v pásmu 48,5-50,2 GHz [Harmonised radio frequency arrangements for digitla systems operating in the band 48.5-50.2 GHz]

)	Poznámka 5.547 Řádu.

)	Rezoluce 75 a 79 Řádu.

)	Doporučení ITU-R F.1496

)	Doporučení CEPT/ERC/REC 12-11 – Uspořádání rádiových kanálů pro systémy v pevné službě provozované v pásmu 51,4-52,6 GHz [Radio frequency channel arrangement for fixed service systems operating in the band 51.4-52.6 GHz].

)	Poznámka 5.552 Řádu.

)	Poznámka 5.516B Řádu.

)	Rezoluce 143 Řádu.

)	Poznámka 5.554A Řádu.

)	Poznámka 5.149 Řádu.

)	Poznámka 5.556 Řádu.

)	Vyhláška č. 156/2005 Sb., o technických a provozních podmínkách amatérské radiokomunikační služby.