Český telekomunikační úřad	Praha  ...května 2008

se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 	Č.j. 38 098/2008-613

N Á V R H

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) jako příslušný orgán státní správy podle § 108 odst. 1 písm. b) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích) (dále jen „zákon“),  na základě výsledků veřejné konzultace uskutečněné podle § 130 zákona, rozhodnutí Rady Úřadu podle § 107 odst. 8 písm. b) bod 2 a k provedení § 17 odst. 4 zákona vydává

opatření obecné povahy č. OOP/13/XX.2008-Y,

kterým se mění opatření obecné povahy č. OOP/13/07.2005-1, kterým se stanoví rozsah požadovaných údajů v žádosti o udělení individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů.

### Článek  1

Opatření obecné povahy č. OOP/13/07.2005-1, kterým se stanoví rozsah požadovaných údajů v žádosti o udělení individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů, se mění takto:

V čl. 2 odst. 2 zní:

(2) Údaje požadované pro jednotlivá stanoviště v žádosti o udělení individuálního oprávnění
k využívání rádiových kmitočtů v pevné službě:

a) u systémů bod–bod

1. název/adresa stanoviště (obec, ulice, číslo domu),

2. upřesnění stanoviště,

3. zeměpisné souřadnice stanoviště v systému WGS84 (s přesností na 1 úhlovou vteřinu),

4. nadmořská výška stanoviště (s přesností na 10 m),

5. výška středu anténního systému nad terénem (s přesností na 1 m),

6. typ a výrobce použité antény, útlum kabelu nebo vlnovodu,

7. průměr a zisk antény,

8. požadované kmitočtové pásmo,

9. výstupní výkon zařízení dodávaný do anténního napáječe a druh regulace výkonu,

10. typ rádiového zařízení, výrobce a značka shody,

11. šířka zabraného pásma,

12. druh vysílání,

13. anténní diagramy (kopolární a krospolární) v horizontální a vertikální rovině v tabelární
   formě,

14. druh modulace,

15. přenosová rychlost,

16. šumové číslo nebo úroveň tepelného šumu přijímače,

17. spektrální masky vysílače a přijímače v tabelární formě,

18. prahová úroveň přijímače pro BER 10-3 a BER 10-6,

19. poměr C/N přijímače pro BER 10-3 a BER 10-6,

20. signatura pro BER 10-3 a BER 10-6 pro minimální a neminimální fázi a zpoždění 6,3
    nanosekund,

21. účel a kategorie použití.

Poznámka:	Údaje podle bodů 13. až 20. se vyžadují pouze v případě, že antény nebo  zařízení nejsou uvedeny ve vyhledávací databázi www.ctu.cz/zařízení 
a antény pro kmitočtové plánování.

b) u systémů bod–multibod

1. název/adresa stanoviště (obec, ulice, číslo domu),

2. upřesnění stanoviště,

3. zeměpisné souřadnice stanoviště v systému WGS84 (s přesností na 1 úhlovou vteřinu),

4. nadmořská výška stanoviště (s přesností na 10 m),

5. výška středu anténního systému nad terénem (s přesností na 1 m),

6. vymezení provozní oblasti kruhem s hodnotou poloměru (km) nebo kruhovými
    výsečemi s hodnotami poloměrů (km) se středem dle bodu 3., středovými úhly
    a azimuty os středových úhlů,

7. typ a výrobce použité antény, útlum kabelu nebo vlnovodu,

8. zisk antény,

9. požadované kmitočtové pásmo,

10. výstupní výkon zařízení dodávaný do anténního napáječe a druh regulace výkonu,

11. typ rádiového zařízení, výrobce a značka shody,

12. šířka zabraného pásma,

13. druh vysílání,

14. účel a kategorie použití,

15. azimuty a elevace antén,

16. anténní diagramy (kopolární a krospolární) v horizontální a vertikální rovině.

Poznámka:	Údaje podle bodu 16. se vyžadují pouze v případě, že antény nejsou uvedeny ve vyhledávací databázi www.ctu.cz/zařízení a antény pro kmitočtové plánování.

Článek 2

Účinnost

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti dnem ...  .

Článek 3

Odůvodnění

Úřad vydává opatření obecné povahy č. OOP/13/0X.2008-Y, kterým se mění opatření obecné povahy č. OOP/13/07.2005-1, kterým se stanoví rozsah požadovaných údajů v žádosti o udělení oprávnění k využívání rádiových kmitočtů.

Důvodem změny je rozšíření tohoto opatření obecné povahy o údaje nutné 
pro kmitočtové plánování RR spojů v pevné službě ve všech kmitočtových pásmech podle plánovacích parametrů jednotlivých částí plánu využití rádiového spektra. Požadované nové údaje zařízení a antén jsou nutné pro koordinační výpočty, analýzy škodlivého rušení, následné návrhy provozních kmitočtů a jejich mezinárodní koordinace podle koordinační procedury mezinárodní dohody HCM. Koordinační výpočty jsou v souladu s příslušnými mezinárodními doporučeními ITU R. Pro kmitočtové návrhy RR spojů jsou nutné údaje zařízení a antén, které dosud nebyly použity v České republice a o které je nutno rozšířit opatření obecné povahy č. OOP/13/07.2005-1. Český telekomunikační úřad vytváří průběžně udržovanou databázi zařízení a antén pro kmitočtové plánování, která bude umístěna v části internetové stránky www.ctu.cz/vyhledávací databáze. V této databázi budou uvedeny zařízení a antény, u kterých v žádosti o udělení oprávnění není nutné opakovaně uvádět vybrané technické údaje.

Na základě § 130 zákona a podle Pravidel Českého telekomunikačního úřadu pro vedení konzultací na diskusním místě Úřad zveřejnil návrh změny opatření obecné povahy a výzvu k uplatnění připomínek k návrhu opatření na diskusním místě dne … května 2008.

V rámci veřejné konzultace Úřad během 14 dnů obdržel / neobdržel připomínky. …

za Radu Českého telekomunikačního úřadu:

PhDr. Pavel Dvořák, CSc.

předseda Rady

Českého telekomunikačního úřadu