NÁVRH	Praha dd. mm. 2008

Čj.  14566/2008–605

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) jako příslušný orgán státní správy podle § 108 odst. 1 písm. b) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a podle § 10 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, na základě výsledků veřejné konzultace uskutečněné podle § 130 zákona, rozhodnutí Rady Úřadu podle § 107 odst. 8 písm. b) bod 2 a k provedení § 16 odst. 2 zákona vydává opatřením obecné povahy

část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/10/xx.2008-yy

pro kmitočtové pásmo 470–960 MHz.

# Článek 1

# Úvodní ustanovení

# Předmětem úpravy této části plánu využití rádiového spektra je stanovení technických parametrů a podmínek využití rádiového spektra v pásmu od 470 MHz do 960 MHz radiokomunikačními službami. Tato část plánu využití rádiového spektra navazuje na společnou část plánu využití rádiového spektra).

# Oddíl 1

Obecné informace o kmitočtovém pásmu

# Článek 2

# Rozdělení kmitočtového pásma

| Kmit. pásmo (MHz) | Současný stav | Harmonizační záměr) |
| --- | --- | --- |
|  | Přidělení službám | Využití | Přidělení službám | Využití |
| 470–645 | ROZHLASOVÁ Pozemní pohyblivá ) ) ) | Analogové a digitální televizní vysílání Bezdrátové mikrofony MO | ROZHLASOVÁ Pohyblivá 3) 4) 5) | Analogové a digitální televizní vysílání SAB/SAP Bezdrátové mikrofony |
| 645–790 | ROZHLASOVÁ LETECKÁ RADIONAVIGAČNÍ Pozemní pohyblivá | Analogové a digitální televizní vysílání Bezdrátové mikrofony | ROZHLASOVÁ Pohyblivá | Analogové a digitální televizní vysílání SAB/SAP Bezdrátové mikrofony |
| 790–838 | ROZHLASOVÁ LETECKÁ RADIONAVIGAČNÍ Pohyblivá kromě letecké pohyblivé | Analogové a digitální televizní vysílání Letecká radionavigace MO Bezdrátové mikrofony | ROZHLASOVÁ Pohyblivá | Digitální televizní vysílání SAB/SAP Bezdrátové mikrofony |
| 838–862 | ROZHLASOVÁ LETECKÁ RADIONAVIGAČNÍ POHYBLIVÁ kromě letecké pohyblivé Radiolokační | Analogové a digitální televizní vysílání Radiolokace MO Bezdrátové mikrofony | ROZHLASOVÁ POHYBLIVÁ | Digitální televizní vysílání SAB/SAP Bezdrátové mikrofony |
| 862–890 | PEVNÁ POHYBLIVÁ kromě letecké pohyblivé Radiolokační ) | Bezšňůrové telefony PMR/PAMR GSM-R GSM | POHYBLIVÁ | SRD PMR/PAMR GSM-R GSM |
| 890–942 | PEVNÁ POHYBLIVÁ kromě letecké pohyblivé LETECKÁ RADIONAVIGAČNÍ 6) | Bezšňůrové telefony PMR/PAMR GSM GSM-R | POHYBLIVÁ Radiolokační | PMR/PAMR GSM GSM-R |
| 942–960 | PEVNÁ POHYBLIVÁ kromě letecké pohyblivé LETECKÁ RADIONAVIGAČNÍ 6) | Bezšňůrové telefony GSM | POHYBLIVÁ | GSM |

Článek 3

Charakteristika pásma

Pásmo 470–960 MHz je charakteristické využitím pro šíření televizního vysílání prostřednictvím zemských sítí na rádiových kmitočtech 470 až 862 MHz a využitím pro pohyblivé rádiové sítě v rozsahu 870–960 MHz.

Článek 4

Mezinárodní závazky

Na využívání a koordinaci rádiových kmitočtů se vztahují ustanovení Radiokomunikačního řádu) (dále jen „Řád“), ustanovení Dohody HCM) a Dohody Ženeva, 2006).

Oddíl 2

Pohyblivá služba

Článek 5

Současný stav v pohyblivé službě

(1) V rámci pohyblivé služby jsou v souladu s ustanoveními Řádu) stanoveny podmínky využití i pro pozemní pohyblivou službu a službu pohyblivou kromě letecké pohyblivé.

(2) Pásmo 470–862 MHz lze využít v souladu s doporučením CEPT) pro bezdrátové mikrofony a jejich provoz je možný na základě všeobecného oprávnění).

(3) Úsek 863–865 MHz lze využít v souladu s rozhodnutím CEPT) a doporučením CEPT11) pro bezdrátové akustické aplikace a provoz zařízení je možný na základě všeobecného oprávnění12).

(4) Úsek 864,8–865 MHz lze využít v souladu s doporučením CEPT11) pro úzkopásmová hlasová zařízení a jejich provoz je možný na základě všeobecného oprávnění12).

(5) Úsek 865–868 MHz lze využívat v souladu s Rozhodnutím Komise 2006/804/ES) zařízeními RFID) na základě VO/R/1012).

(6) Úsek 868–868,6 MHz lze využít v souladu s rozhodnutím CEPT) a doporučením CEPT11) pro nespecifikované stanice krátkého dosahu a jejich provoz je možný na základě všeobecného oprávnění12).

(7) Úsek 868,6–868,7 MHz lze využít v souladu s rozhodnutím CEPT) a doporučením CEPT11) pro poplachová zařízení a jejich provoz je možný na základě všeobecného oprávnění12).

(8) Úsek 868,7–869,2 MHz lze využít v souladu s rozhodnutím CEPT16) a doporučením CEPT11) pro nespecifikované stanice krátkého dosahu a jejich provoz je možný na základě všeobecného oprávnění12).

(9) Úsek 869,2–869,25 MHz lze využít v souladu s rozhodnutím CEPT) a doporučením CEPT11) pro zařízení sociálních alarmů a jejich provoz je možný na základě všeobecného oprávnění12).

(10) Úsek 869,25–869,30 MHz lze využít v souladu s rozhodnutím CEPT17) a doporučením CEPT11) pro poplachová zařízení a jejich provoz je možný na základě všeobecného oprávnění12).

(11) Úsek 869,3–869,4 MHz lze využít v souladu s doporučením CEPT11) pro nespecifikované stanice krátkého dosahu a jejich provoz je možný na základě všeobecného oprávnění12).

(12) Úsek 869,4–869,65 MHz lze využít v souladu s rozhodnutím CEPT16) a doporučením CEPT11) pro nespecifikované stanice krátkého dosahu a jejich provoz je možný na základě všeobecného oprávnění12).

(13) Úsek 869,65–869,70 MHz lze využít v souladu s rozhodnutím CEPT17) a doporučením CEPT11) pro poplachová zařízení a jejich provoz je možný na základě všeobecného oprávnění12).

(14) Úsek 869,7–870 MHz lze využít v souladu s rozhodnutím CEPT16) a doporučením CEPT11) pro nespecifikované stanice krátkého dosahu a jejich provoz je možný na základě všeobecného oprávnění12).

(15)  Úsek 870–872 v současnosti není využíván a slouží jako ochranné pásmo. O jeho případném využívání Úřad rozhodne v souladu s evropskou harmonizací.

(16) Úseky 872–875,8 / 917–920,8 MHz jsou určeny pro využití širokopásmovou digitální technologií. Počet práv k využívání rádiových kmitočtů je omezen na jedno. Úsek lze držitelem přídělu využít pro provozování jedné celoplošné pohyblivé sítě poskytující veřejně dostupnou službu elektronických komunikací a platí:

a) lze použít jen tu technologii, která je uvedena v rozhodnutí CEPT) nebo která používá stejnou spektrální masku, tj. využívá rádiové spektrum z hlediska vyzařování stejně a neovlivňuje okolní pásma více než technologie uvedené v tomto rozhodnutí. Ovlivňování okolních pásem se vždy ověřuje zkušebním provozem;

b) maximální e.r.p. základnových stanic je 200 W;

c)	duplexní odstup je 45 MHz, úsek 872–875,8 MHz je určen pro vysílání terminálů, úsek 917–920,8 MHz pro vysílání základnových stanic;

d)	držitel přídělu je oprávněn v rámci přídělu při dodržení podmínek uvedených v písmenech a) až c) sám plánovat jednotlivé rádiové kmitočty pro konkrétní základnové stanice při respektování podmínek mezinárodní koordinace;

e)	provoz terminálů širokopásmových digitálních technologií je možný na rádiových kmitočtech, přidělených provozovateli základnových stanic individuálním oprávněním k využívání rádiových kmitočtů, na základě všeobecného oprávnění);

f)	širokopásmové digitální technologie mohou být využívány v úseku 872–875,8 / 917–920,8 MHz za podmínky, že nebudou působit rušení radiokomunikačním službám, technologiím a aplikacím, jež jsou v pásmu nebo v okolních pásmech v době uvedení širokopásmové digitální technologie do provozu již provozovány a jsou provozovány  v souladu s národními nebo mezinárodními předpisy a v souladu s předpisy o elektromagnetické kompatibilitě, a nesmí si před nimi nárokovat ochranu. Provozovatel širokopásmové digitální technologie má za povinnost odstranit rušení na své náklady a případně i zastavit provoz rušícího vysílacího rádiového zařízení.

(17) Úseky 875,8–876 / 920,8–921 MHz jsou ochrannými úseky.

(18) Úseky 876–880 / 921–925 MHz jsou v souladu s rozhodnutím CEPT) a doporučením CEPT) určeny pro komunikační systémy železniční dopravy GSM-R a platí:

a)	duplexní odstup je 45 MHz úsek 876–880 MHz je určen pro vysílání terminálů, úsek 
921–925 MHz pro vysílání základnových stanic;

b)	 maximální e.r.p. základnové stanice je 350 W;

c)	úsek 876,1–880,1 / 921,1–925,1 MHz je určen pro provoz s kanálovou roztečí 200 kHz;

d)	úsek 879,9–880,1 / 924,9–925,1 MHz může být Úřadem stanoven jako ochranné pásmo vůči jiným službám v sousedním kmitočtovém pásmu;

e)	nosné rádiové kmitočty 876,0125 MHz, 876,025 MHz, 876,0375 MHz, 876,05 MHz a 876,0625 MHz jsou určeny pro provoz v přímém módu (DMO) s kanálovou roztečí 12,5 kHz;

f)	provozovatelem sítě GSM-R může být pouze právnická osoba, která hospodaří s majetkem státu tvořícím železniční dopravní cestu podle zvláštního právního předpisu) a které bylo vydáno individuální oprávnění k využívání rádiových kmitočtů;

g)	síť GSM-R lze využívat pro jiné účely zajištění provozuschopnosti dráhy, jejího provozování a provozování drážní dopravy);

h)	provoz účastnických terminálů je možný na základě všeobecného oprávnění);

i)	provozovatel sítě GSM-R je povinen řídit se ustanovením odst. 19 písm. f) o vzájemné koordinaci s ostatními provozovateli základnových stanic stejně jako držitel přídělu rádiových kmitočtů.

(19) Úseky 880–915 / 925–960 MHz jsou v souladu s rozhodnutím CEPT) určeny pro využití technologií ve standardu GSM. Počet práv k využívání rádiových kmitočtů je omezen na tři. Úseky lze držiteli přídělů využít pro provozování celoplošných pohyblivých sítí poskytující veřejně dostupnou službu elektronických komunikací a platí:

a)	duplexní odstup je 45 MHz, úsek 880–915 MHz je určen pro vysílání terminálů, úsek 
925–960 MHz pro vysílání základnových stanic;

b)	maximální e.r.p. základnové stanice je 350 W;

c)	držitel přídělu je oprávněn sám určovat jednotlivé rádiové kmitočty pro konkrétní základnové stanice, přičemž je povinen respektovat v souladu s doporučením CEPT) dohody uzavřené Úřadem se správami sousedních zemí a vzájemné dohody s držiteli přídělů v sousedních zemích, o kterých byl Úřad informován a vyjádřil s nimi souhlas;

d)	provoz účastnických terminálů je možný na základě všeobecného oprávnění);

e)	držitel přídělu je povinen sám koordinovat využívání přidělených rádiových kmitočtů s jinými držiteli přídělů, jejichž sítě využívají rádiové kmitočty sousedící s přidělenými rádiovými kmitočty, případně využívají i další rádiové kmitočty, s nimiž je koordinace nezbytná. Potřebné údaje pro tuto koordinaci poskytne Úřad na základě žádosti držitele přídělu. Držitel přídělu řeší v součinnosti s ostatními držiteli přídělů rovněž případy vzájemného rušení mezi sítěmi;

f)	držitel přídělu je povinen vzájemnou koordinací s ostatními provozovateli základnových stanic GSM a GSM-R zabránit vzniku takové kombinace využívaných kmitočtů, která vytváří intermodulační produkty ovlivňující činnost leteckých měřičů vzdálenosti (DME). Povinnost koordinace se vztahuje na využívání rádiových kmitočtů základnovými stanicemi umístěnými ve vzdálenosti do 5 km od leteckého měřiče vzdálenosti. Provozovatelé základnových stanic jsou povinni si vzájemně poskytnout součinnost potřebnou pro koordinaci. Potřebné údaje o zařízeních letecké radionavigační služby pro tuto koordinaci poskytne Úřad na základě žádosti držitele přídělu nebo provozovatele sítě GSM-R;

g)	mezinárodní koordinaci a vnitrostátní koordinaci s provozovateli vysílacích rádiových zařízení mimo sítě GSM provádí Úřad na základě žádosti držitele přídělu nebo může Úřad prováděním koordinace pověřit držitele přídělu.

Článek 6

Informace týkající se budoucího vývoje v pohyblivé službě

(1) Předpokládá se rozvoj sítí GSM a v nejbližších letech jejich harmonizovaný přechod na technologie vyšší generace, což si vyžádá reorganizaci pásma GSM.

(2) Pásmo 790–862 MHz bude v souladu se závěry Světové radiokomunikační konference WRC-07) přiděleno od roku 2015 také pohyblivé službě v kategorii přednostní služby.

# Oddíl 3

Rozhlasová služba

Článek 7

Současný stav v rozhlasové službě

(1) Pásmo 470–862 MHz je přiděleno přednostně rozhlasové službě. Část pásma 470–582 MHz je označena jako IV. televizní pásmo (rádiové kanály č. 1–34) a část 582–862 MHz jako V. televizní pásmo (rádiové kanály č. 35–69).

(2) Mezinárodní závazky k využívání pásma vyplývají z Dohody Ženeva, 20069). Tato dohoda nabyla účinnosti dnem 17. června 2007, ale ustanovení dohody byla aplikovatelná již od 17. června 2006. Dnem 17. června 2006 začalo přechodné období, během kterého jsou chráněny proti rušení ze zahraničí příděly rádiových kmitočtů pro zemské analogové stanice v plánu, který je uveden v části 1 dodatku 1 této dohody. Přechodné období skončí dnem 17. června 2015 a k tomuto termínu budou záznamy zemských analogových stanic z plánu vymazány. Pro digitální televizní vysílání je určen systém DVB-T).

(3) V České republice je pro zemské analogové televizní vysílání používán systém PAL K, tj. s kanálovou roztečí 8 MHz a odstupem nosného kmitočtu obrazu od nosného kmitočtu zvuku 6,5 MHz. Rádiové kanály pro zemské analogové televizní vysílání jsou označeny jako rádiového kanály 21–69.

(4) Nová individuální oprávnění k využívání rádiových kmitočtů pro zemské analogové televizní vysílání se již nevydávají. V pásmu 470–862 MHz dochází k přechodu na zemské digitální televizní vysílání v systému DVB-T.

(5) Skupinová přidělení a vysílače pro digitální televizní vysílání podle odstavce 9, včetně skupinových přidělení a vysílačů vyhrazených v odstavci 11 pro síť pro šíření veřejnoprávního multiplexu, lze využít pouze držitelem přídělu.

(6) V současnosti je provoz zemského digitálního televizního vysílání umožněn na základě dohod příslušných národních správ, které stanoví podmínky pro takový provoz. Česká republika má provedeny mezinárodní koordinace skupinových přidělení pro přechodné sítě A, B a C. Počet práv pro digitální vysílání je v současnosti omezen na tři. Úřad přezkoumá omezení počtu práv v závislosti na uvolňování rádiových kmitočtů v důsledku ukončování zemského analogového televizního vysílání.

(7) Přechodné sítě umožňují zajistit pokrytí významné části území České republiky, nikoli však celoplošné. O prodloužení platnosti individuálních oprávnění k využívání rádiových kmitočtů, vydaných na základě přídělu rádiových kmitočtů a vycházejících skupinových přidělení v souladu s výsledky mezinárodních koordinačních jednání a z Dohody Ženeva, 2006 a týkajících se provozovaných vysílacích rádiových zařízení, rozhodne Úřad na základě žádosti držitele přídělu. Při výstavbě konečných sítí pro digitální vysílání v souladu s mezinárodními závazky bude prioritně sestavována síť pro šíření veřejnoprávního multiplexu a sítě, do kterých budou transformovány současné přechodné sítě A, B a C. Za účelem optimalizace přechodu může Úřad změnit parametry skupinových přidělení (rádiový kanál, výkon, atd.) tak, aby nebyly narušeny mezinárodní závazky.

(8) Provozovatel celoplošné sítě pro šíření zemského digitálního televizního vysílání musí být držitelem přídělu nebo může síť provozovat na základě zmocnění držitelem přídělu. Držitel přídělu je povinen respektovat mezinárodní závazky přijaté v rámci Dohody Ženeva, 2006, umožnit změnu parametrů skupinových přidělení a parametrů sítě dle podmínek stanovených v příslušných individuálních oprávněních k využívání rádiových kmitočtů a opatřeních obecné povahy vydaných Úřadem. Tímto není zpochybněna platnost příslušných přídělů.

(9) Držitel přídělu může jedno nebo více vysílacích zařízení provozovat uvnitř skupinového přidělení na základě individuálních oprávnění k využívání rádiových kmitočtů vydaného Úřadem s tím, že intenzita elektromagnetického pole na hranicích skupinového přidělení nesmí překročit stanovenou zkoordinovanou úroveň, která v současnosti vychází z křivek šíření uvedených v Doporučení ITU-R P.370). Úřad  může dle individuální situace stanovit úroveň odlišnou.

(10) Zemské analogové vysílače s e.r.p. větším, než 250 W, přechodné sítě zemského digitálního televizního vysílání a skupinová přidělení a vysílače pro digitální televizní vysílání) jsou:

| Rádio-vý kanál | Analogové televizní vysílání a přechodné sítě digitálního televizního vysílání | Digitální televizní vysílání (Dohoda Ženeva, 2006, Dodatek 1, Část 1) |
| --- | --- | --- |
|  | Název | Název |
| Kraj Praha a Středočeský kraj |
| 23 |  | STC-05N, STC-05S, Mladá Boleslav, Praha, Votice |
| 24 | Praha – město |  |
| 25 | DVB-T A Praha |  |
| 26 | Praha |  |
| 28 | Praha – Strahov |  |
| 29 | Příbram |  |
| 30 | Votice |  |
| 32 | Praha – Strahov |  |
| 37 | Praha – město | PHA-04, Praha, Praha-město |
| 39 | Praha – Strahov |  |
| 41 | Praha – město | STC-01N, STC-01S, Mladá Boleslav, Praha, Votice |
| 42 |  | PHA-02, Praha, Praha-město |
| 44 |  | STC-04N, STC-04S, Mladá Boleslav, Praha, Votice |
| 46 | DVB-T B Praha | PHA-03, Praha, Praha-město |
| 47 |  | PHA-01, Praha, Praha-město |
| 51 | Praha – město | STC-03N, STC-03S, Mladá Boleslav, Praha, Votice |
| 53 | Praha | STC-02N, STC-02S, Mladá Boleslav, Praha, Votice |
| 54 |  | PHA-05, Praha, Praha-město |
| 56 | Votice |  |
| 57 |  | PHA-06, Praha, Praha-město |
| 59 |  | STC-06N, STC-06S, Mladá Boleslav Praha, Votice |
| 64 | DVB-T C Praha | PHA-07, Praha, Praha-město |
| 66 |  | STC-07N, STC-07S, Mladá Boleslav Praha, Votice |

| Jihočeský kraj |
| --- |
| 22 |  | JCE-06, Č. Budějovice, Vimperk, Votice, Jihlava |
| 25 |  | JCE-04, České Budějovice, Vimperk, Votice, Jihlava |
| 27 | Tábor |  |
| 32 | Vimperk | JCE-03, České Budějovice, Vimperk, Votice, Jihlava |
| 33 | Holubov |  |
| 36 | Volary |  |
| 39 | České Budějovice | JCE-01, České Budějovice, Vimperk, Votice, Jihlava |
| 44 | Tábor |  |
| 47 | Vimperk |  |
| 49 | České Budějovice | JCE-05, České Budějovice, Vimperk, Votice, Jihlava |
| 50 |  | JCE-02, České Budějovice, Vimperk, Votice, Jihlava |
| 51 | Č. Budějovice – Včelná |  |
| 54 | DVB-T B Jindřichův Hradec |  |
| 65 |  | JCE-07A, České Budějovice, Vimperk, Votice |
| 69 |  | JCE-07B, Jihlava |

| Plzeňský kraj |
| --- |
| 22 | Klatovy |  |
| 24 | Domažlice | PLZ-04, Plzeň, Sušice, Domažlice |
| 27 | Plzeň – město |  |
| 31 | Plzeň | PLZ-01, Plzeň, Sušice, Domažlice |
| 34 | Plzeň – město | PLZ-03, Plzeň, Sušice, Domažlice |
| 35 | Sušice |  |
| 40 | Starý Plzenec |  |
| 41 | Domažlice |  |
| 46 | Plzeň DVB-T A |  |
| 48 | Plzeň | PLZ-02, Plzeň, Sušice, Domažlice |
| 51 | Plzeň – město |  |
| 52 | Sušice | PLZ-05, Plzeň, Sušice, Domažlice |
| 57 | Starý Plzenec |  |
| 58 | Klatovy |  |
| 61 | Plzeň |  |
| 63 |  | PLZ-06, Plzeň, Sušice, Domažlice |
| 68 |  | PLZ-07, Plzeň, Sušice, Domažlice |

| Karlovarský kraj |
| --- |
| 26 | Cheb | KVA-04, Cheb, Jáchymov, Plzeň |
| 35 |  | KVA-02, Cheb, Jáchymov, Plzeň |
| 36 | Cheb | KVA-05, Cheb, Jáchymov, Plzeň |
| 38 | Jáchymov | KVA-01, Cheb, Jáchymov, Plzeň |
| 45 |  | KVA-06, Cheb, Jáchymov, Plzeň |
| 53 | Cheb |  |
| 60 | Mariánské Lázně | KVA-03, Cheb, Jáchymov, Plzeň |
| 61 | Karlovy Vary | KVA-07, Cheb, Jáchymov, Plzeň |

| Ústecký kraj |
| --- |
| 21 | Chomutov | UST-05, Chomutov, Jáchymov, Ústí nad Labem |
| 33 | Ústí nad Labem | UST-01, Chomutov, Jáchymov, Ústí nad Labem |
| 35 | Chomutov |  |
| 50 | Ústí nad Labem | UST-02, Chomutov, Jáchymov, Ústí nad Labem |
| 52 | Chomutov |  |
| 55 | Jáchymov | UST-03, Chomutov, Jáchymov, Ústí nad Labem |
| 58 | DVB-T A, Ústí nad Labem | UST-04, Chomutov, Jáchymov, Ústí nad Labem |
| 62 |  | UST-06, Chomutov, Ústí nad Labem |
| 69 |  | UST-07, Chomutov, Jáchymov, Ústí nad Labem |

| Liberecký kraj |
| --- |
| 26 |  | LIB-04, Liberec |
| 28 |  | LIB-06, Liberec |
| 31 | Liberec | LIB-01, Liberec |
| 43 | Liberec | LIB-02, Liberec |
| 52 |  | LIB-05, Liberec |
| 60 | Liberec | LIB-03, Liberec |
| 65 |  | LIB-07, Liberec |

| Královehradecký kraj |
| --- |
| 22 | Hradec Králové | KHR-06, Trutnov Rychnov nad Kněžnou |
| 23 | Trutnov |  |
| 34 | Hradec Králové |  |
| 38 |  | KHR-01 Trutnov Rychnov nad Kněžnou |
| 40 | Trutnov | KHR-02 Trutnov Rychnov nad Kněžnou |
| 45 |  | KHR-04 Trutnov Rychnov nad Kněžnou |
| 57 | Hradec Králové |  |
| 60 |  | KHR-03, Trutnov Rychnov nad Kněžnou |
| 61 |  | KHR-05, Trutnov Rychnov nad Kněžnou |
| 67 |  | KHR-07, Trutnov Rychnov nad Kněžnou |

| Pardubický kraj |
| --- |
| 21 |  | PAR-05, Pardubice, Rychnov nad Kněžnou Svitavy |
| 24 | Svitavy | PAR-04, Pardubice, Svitavy Rychnov nad Kněžnou |
| 27 |  | PAR-06, Pardubice, Svitavy Rychnov nad Kněžnou |
| 28 | Rychnov nad Kněžnou |  |
| 32 |  | PAR-03, Pardubice, Svitavy Rychnov nad Kněžnou |
| 33 | Rychnov nad Kněžnou |  |
| 34 |  | PAR-02, Pardubice, Svitavy Rychnov nad Kněžnou |
| 39 | Svitavy | PAR-01, Pardubice, Rychnov nad Kněžnou, Svitavy |
| 45 | Rychnov nad Kněžnou |  |
| 58 | Svitavy |  |
| 69 |  | PAR-07, Pardubice, Rychnov nad Kněžnou, Svitavy |

| Vysočina |
| --- |
| 25 | Jihlava |  |
| 28 | Třebíč | VYS-01, Jihlava, Třebíč, Pardubice |
| 30 |  | VYS-03, Jihlava, Třebíč, Pardubice |
| 32 | Žďár nad Sázavou |  |
| 33 |  | VYS-05, Jihlava, Třebíč, Pardubice |
| 35 |  | VYS-04, Jihlava, Třebíč, Pardubice |
| 36 | Pacov |  |
| 42 | Jihlava | VYS-02, Jihlava, Třebíč, Pardubice |
| 45 | Třebíč |  |
| 49 | Žďár nad Sázavou |  |
| 57 |  | VYS-06, Jihlava, Třebíč, Pardubice |
| 59 | Jihlava |  |
| 63 |  | VYS-07, Jihlava, Třebíč, Pardubice |

| Jihomoravský kraj |
| --- |
| 21 | Uherský Brod |  |
| 26 | Mikulov | JMO-03, Brno, Hodonín, Mikulov |
| 29 | Brno | JMO-01, Brno, Hodonín, Mikulov |
| 30 | Mikulov |  |
| 31 |  | Brno |
| 33 | Hodonín |  |
| 35 | Brno – město |  |
| 40 | DVB-T A Brno | JMO-04, Brno, Hodonín, Mikulov |
| 44 |  | Brno |
| 46 | Brno | JMO-02, Brno, Hodonín, Mikulov |
| 47 | Uherský Brod | JMO-05, Brno, Hodonín, Mikulov |
| 49 | Brno – město |  |
| 50 | Hodonín | Brno |
| 51 |  | Brno |
| 52 | Brno – město |  |
| 55 | Brno – Hády |  |
| 59 |  | JMO-06, Brno, Hodonín, Mikulov |
| 64 |  | JMO-07, Brno, Hodonín, Mikulov |

| Olomoucký kraj |
| --- |
| 31 |  | OLO-05, Olomouc |
| 33 | Olomouc |  |
| 36 | Jeseník | OLO-01, Olomouc, Jeseník |
| 44 |  | OLO-03, Olomouc |
| 50 | Jeseník | OLO-02, Olomouc, Jeseník |
| 51 |  | OLO-06, Jeseník, Olomouc |
| 53 | Jeseník | OLO-04, Jeseník, Olomouc |
| 60 | Olomouc |  |
| 65 |  | OLO-07, Jeseník, Olomouc |

| Moravskoslezský kraj |
| --- |
| 26 | Třinec |  |
| 27 |  | MOS-06, Frýdek, Ostrava, Jeseník |
| 28 |  | MOS-02, Frýdek, Ostrava, Jeseník |
| 31 | Ostrava |  |
| 34 | Novy Jičín |  |
| 37 | Frýdek | MOS-01, Frýdek, Ostrava, Jeseník |
| 39 | DVB-T A Ostrava |  |
| 42 | Ostrava |  |
| 45 |  | MOS-04, Frýdek, Ostrava, Jeseník |
| 48 | Ostrava | MOS-03, Frýdek, Ostrava, Jeseník |
| 51 | Ostrava |  |
| 52 | Frýdek |  |
| 54 |  | MOS-05, Frýdek, Ostrava Jeseník |
| 59 | Třinec – město |  |
| 63 |  | MOS-07, Frýdek, Jeseník, Ostrava |

| Zlínský kraj |
| --- |
| 22 | Zlín | ZLI-01, Valašské Klobouky, Zlín |
| 25 | Valašské Klobouky | ZLI-03, Valašské Klobouky, Zlín |
| 33 |  | ZLI-05, Valašské Klobouky, Zlín |
| 41 | Zlín | ZLI-04A, Valašské Klobouky |
| 42 | Valašské Klobouky | ZLI-02, Zlín, Valašské Klobouky |
| 45 |  | ZLI-04B, Zlín |
| 49 |  | ZLI-06, Valašské Klobouky, Zlín |
| 51 | Zlín |  |
| 58 | Zlín |  |
| 59 | Valašské Klobouky |  |
| 67 |  | ZLI-07, Valašské Klobouky, Zlín |

(11) Územní vymezení skupinových přidělení je:

a) Název JCE-01, JCE-02, JCE-03, JCE-04, JCE-05, JCE-06

Souřadnice hraničních bodů určujících skupinové přidělení:

| c1 | 493000 | 493300 | 493400 | 493149 | 493610 | 493600 | 493200 | 491800 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| c2 | 0135700 | 0140400 | 0141300 | 0143348 | 0144016 | 0144600 | 0145600 | 0145500 |
| c1 | 491317 | 490729 | 490755 | 490529 | 490015 | 485727 | 485444 | 485629 |
| c2 | 0152022 | 0152522 | 0153311 | 0153545 | 0152937 | 0153609 | 0153248 | 0152934 |
| c1 | 485716 | 485855 | 485916 | 485713 | 485640 | 485921 | 490010 | 490108 |
| c2 | 0152535 | 0152210 | 0151805 | 0151523 | 0151118 | 0150936 | 0150540 | 0150133 |
| c1 | 485905 | 485621 | 485332 | 485043 | 484754 | 484636 | 484715 | 484444 |
| c2 | 0145852 | 0145906 | 0145910 | 0145830 | 0145729 | 0145350 | 0144949 | 0144748 |
| c1 | 484239 | 484005 | 483723 | 483501 | 483638 | 483657 | 483826 | 483628 |
| c2 | 0144510 | 0144304 | 0144254 | 0144048 | 0143715 | 0143306 | 0142924 | 0142626 |
| c1 | 483436 | 483411 | 483458 | 483543 | 483549 | 483657 | 483940 | 484208 |
| c2 | 0142305 | 0141858 | 0141456 | 0141043 | 0140628 | 0140230 | 0140300 | 0140055 |
| c1 | 484334 | 484521 | 484620 | 484931 | 485143 | 485250 | 485451 | 485707 |
| c2 | 0135709 | 0135400 | 0135005 | 0134727 | 0134503 | 0134114 | 0133828 | 0133559 |
| c1 | 485835 | 491146 | 493100 |  |  |  |  |  |
| c2 | 0133222 | 0134236 | 0134600 |  |  |  |  |  |

b) Název JCE-07A

Souřadnice hraničních bodů určujících skupinové přidělení:

| c1 | 490108 | 485905 | 485621 | 485332 | 485043 | 484754 | 484636 | 484715 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| c2 | 0150133 | 0145852 | 0145906 | 0145910 | 0145830 | 0145729 | 0145350 | 0144949 |
| c1 | 484444 | 484239 | 484005 | 483723 | 483501 | 483638 | 483657 | 483826 |
| c2 | 0144748 | 0144510 | 0144304 | 0144254 | 0144048 | 0143715 | 0143306 | 0142924 |
| c1 | 483628 | 483436 | 483411 | 483458 | 483543 | 483549 | 483657 | 483940 |
| c2 | 0142626 | 0142305 | 0141858 | 0141456 | 0141043 | 0140628 | 0140230 | 0140300 |
| c1 | 484208 | 484334 | 484521 | 484620 | 484931 | 485143 | 485250 | 485451 |
| c2 | 0140055 | 0135709 | 0135400 | 0135005 | 0134727 | 0134503 | 0134114 | 0133828 |
| c1 | 485707 | 485835 | 491146 | 493100 | 493000 | 493300 | 493400 | 493149 |
| c2 | 0133559 | 0133222 | 0134236 | 0134600 | 0135700 | 0140400 | 0141300 | 0143348 |
| c1 | 493610 | 493600 | 493200 | 491800 |  |  |  |  |
| c2 | 0144016 | 0144600 | 0145600 | 0145500 |  |  |  |  |

c) Název JCE-07B

Souřadnice hraničních bodů určujících skupinové přidělení:

| c1 | 485444 | 485629 | 485716 | 485855 | 485916 | 485713 | 485640 | 485921 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| c2 | 0153248 | 0152934 | 0152535 | 0152210 | 0151805 | 0151523 | 0151118 | 0150936 |
| c1 | 490010 | 490108 | 491800 | 491317 | 490729 | 490755 | 490529 | 490015 |
| c2 | 0150540 | 0150133 | 0145500 | 0152022 | 0152522 | 0153311 | 0153545 | 0152937 |
| c1 | 485727 |  |  |  |  |  |  |  |
| c2 | 0153609 |  |  |  |  |  |  |  |

d) Název JMO-01, JMO-02, JMO-03, JMO-04, JMO-05, JMO-06, JMO-07

Souřadnice hraničních bodů určujících skupinové přidělení:

| c1 | 490443 | 490153 | 485714 | 485634 | 485119 | 484931 | 484845 | 485037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| c2 | 0170754 | 0171450 | 0172600 | 0173308 | 0173841 | 0173521 | 0173107 | 0172657 |
| c1 | 484851 | 485233 | 485023 | 485022 | 484713 | 484320 | 484015 | 483819 |
| c2 | 0172336 | 0171219 | 0170858 | 0170645 | 0170535 | 0170006 | 0165828 | 0165830 |
| c1 | 483700 | 483940 | 484221 | 484309 | 484320 | 484446 | 484643 | 484717 |
| c2 | 0165642 | 0165539 | 0165456 | 0165053 | 0164642 | 0164307 | 0164010 | 0163555 |
| c1 | 484846 | 484846 | 484630 | 484411 | 484409 | 484436 | 484506 | 484505 |
| c2 | 0163215 | 0162808 | 0162537 | 0162311 | 0161853 | 0161435 | 0161013 | 0160553 |
| c1 | 484619 | 484757 | 484952 | 485152 | 485241 | 485134 | 485220 | 485356 |
| c2 | 0160205 | 0155838 | 0155537 | 0155233 | 0154813 | 0154425 | 0154026 | 0153656 |
| c1 | 485444 | 485727 | 490505 | 491600 | 492137 | 493400 | 493740 | 493500 |
| c2 | 0153248 | 0153609 | 0161320 | 0161500 | 0162233 | 0162300 | 0163353 | 0164700 |
| c1 | 492211 | 492300 | 491500 |  |  |  |  |  |
| c2 | 0164859 | 0170400 | 0171000 |  |  |  |  |  |

e) Název KHR-01, KHR-02, KHR-03, KHR-04, KHR-05, KHR-06, KHR-07

Souřadnice hraničních bodů určujících skupinové přidělení:

| c1 | 500917 | 500604 | 500234 | 500800 | 500900 | 500800 | 500500 | 501500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| c2 | 0163450 | 0162101 | 0161446 | 0160000 | 0154600 | 0153400 | 0152500 | 0152300 |
| c1 | 502148 | 503120 | 502944 | 503118 | 504624 | 504537 | 504411 | 504432 |
| c2 | 0150728 | 0150829 | 0152304 | 0153554 | 0153405 | 0153812 | 0154201 | 0154632 |
| c1 | 504300 | 504023 | 504104 | 504017 | 503737 | 503854 | 503851 | 503947 |
| c2 | 0155007 | 0155151 | 0155601 | 0160018 | 0160124 | 0160523 | 0160948 | 0161354 |
| c1 | 503937 | 503832 | 503626 | 503344 | 503104 | 503015 | 502837 | 502644 |
| c2 | 0161812 | 0162220 | 0162512 | 0162453 | 0162336 | 0161924 | 0161549 | 0161233 |
| c1 | 502433 | 502202 | 502232 | 501958 | 501853 | 501636 | 501411 | 501157 |
| c2 | 0161507 | 0161657 | 0162105 | 0162246 | 0162639 | 0162905 | 0163113 | 0163354 |

f) Název KVA-01, KVA-02, KVA-03, KVA-04, KVA-05, KVA-06, KVA-07

Souřadnice hraničních bodů určujících skupinové přidělení:

| c1 | 502349 | 501928 | 500700 | 500100 | 495945 | 495528 | 495519 | 495635 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| c2 | 0125804 | 0131358 | 0131700 | 0131400 | 0130446 | 0125055 | 0123222 | 0122828 |
| c1 | 495916 | 500032 | 500157 | 500307 | 500531 | 500754 | 501041 | 501257 |
| c2 | 0122746 | 0122353 | 0122003 | 0121611 | 0121357 | 0121133 | 0121201 | 0120929 |
| c1 | 501431 | 501702 | 501923 | 501830 | 501605 | 501345 | 501214 | 501446 |
| c2 | 0120601 | 0120743 | 0120536 | 0121119 | 0121318 | 0121545 | 0121925 | 0122103 |
| c1 | 501711 | 501926 | 502105 | 502338 | 502413 | 502440 | 502526 | 502640 |
| c2 | 0122305 | 0122543 | 0122911 | 0123107 | 0123524 | 0123946 | 0124349 | 0124736 |
| c1 | 502624 | 502452 |  |  |  |  |  |  |
| c2 | 0125149 | 0125517 |  |  |  |  |  |  |

g) Název LIB-01, LIB-02, LIB-03, LIB-04, LIB-05, LIB-06, LIB-07

Souřadnice hraničních bodů určujících skupinové přidělení:

| c1 | 503118 | 502944 | 503120 | 503628 | 502913 | 503000 | 503900 | 504900 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| c2 | 0153554 | 0152304 | 0150829 | 0145647 | 0143902 | 0142800 | 0142200 | 0142700 |
| c1 | 505000 | 505046 | 504919 | 504914 | 505159 | 505216 | 505137 | 505359 |
| c2 | 0143800 | 0144016 | 0144356 | 0144815 | 0144942 | 0145403 | 0145813 | 0150021 |
| c1 | 505650 | 505905 | 510123 | 510034 | 510107 | 505927 | 505745 | 505458 |
| c2 | 0150106 | 0145838 | 0150109 | 0150525 | 0150952 | 0151322 | 0151650 | 0151621 |
| c1 | 505223 | 505046 | 504803 | 504840 | 504710 | 504624 |  |  |
| c2 | 0151748 | 0152120 | 0152201 | 0152615 | 0152951 | 0153405 |  |  |

h) Název MOS-01, MOS-02, MOS-03, MOS-04, MOS-05, MOS-06, MOS-07

Souřadnice hraničních bodů určujících skupinové přidělení:

| c1 | 492931 | 493229 | 494200 | 495100 | 500459 | 501619 | 501618 | 501614 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| c2 | 0181617 | 0175445 | 0174200 | 0170900 | 0171352 | 0172525 | 0172953 | 0173415 |
| c1 | 501604 | 501756 | 501537 | 501259 | 501109 | 501019 | 500735 | 500629 |
| c2 | 0173827 | 0174140 | 0174402 | 0174542 | 0174223 | 0173818 | 0173846 | 0174247 |
| c1 | 500421 | 500142 | 495934 | 495841 | 500011 | 500026 | 500309 | 500217 |
| c2 | 0174535 | 0174708 | 0175001 | 0175413 | 0175746 | 0180208 | 0180134 | 0180539 |
| c1 | 495943 | 495930 | 495751 | 495532 | 495619 | 495555 | 495428 | 495512 |
| c2 | 0180706 | 0181130 | 0181505 | 0181727 | 0182134 | 0182547 | 0182931 | 0183338 |
| c1 | 495226 | 494933 | 494701 | 494425 | 494220 | 494045 | 494028 | 493744 |
| c2 | 0183432 | 0183428 | 0183617 | 0183759 | 0184050 | 0184421 | 0184836 | 0184913 |
| c1 | 493500 | 493223 | 493109 | 493029 | 492921 | 493025 | 492949 | 493044 |
| c2 | 0185025 | 0185144 | 0185029 | 0184717 | 0184440 | 0184051 | 0183624 | 0183538 |
| c1 | 492921 | 492757 | 492339 | 492343 |  |  |  |  |
| c2 | 0183156 | 0183239 | 0182655 | 0182412 |  |  |  |  |

i) Název OLO-01, OLO-02, OLO-03, OLO-04, OLO-05, OLO-06, OLO-07

Souřadnice hraničních bodů určujících skupinové přidělení:

| c1 | 492600 | 492100 | 491500 | 492300 | 492211 | 493500 | 493900 | 495000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| c2 | 0173800 | 0172000 | 0171000 | 0170400 | 0164859 | 0164700 | 0165000 | 0164500 |
| c1 | 495800 | 500400 | 500743 | 500946 | 501152 | 501315 | 501417 | 501621 |
| c2 | 0164300 | 0164900 | 0164456 | 0164750 | 0165031 | 0165422 | 0165823 | 0170116 |
| c1 | 501830 | 502042 | 502314 | 502554 | 502546 | 502508 | 502417 | 502255 |
| c2 | 0165832 | 0165602 | 0165408 | 0165306 | 0165719 | 0170136 | 0170538 | 0170928 |
| c1 | 502115 | 501936 | 501928 | 501644 | 501619 | 500459 | 495100 | 494200 |
| c2 | 0171249 | 0171616 | 0172043 | 0172107 | 0172525 | 0171352 | 0170900 | 0174200 |
| c1 | 493229 |  |  |  |  |  |  |  |
| c2 | 0175445 |  |  |  |  |  |  |  |

j) Název PAR-01, PAR-02, PAR-03, PAR-04, PAR-05, PAR-06, PAR-07

Souřadnice hraničních bodů určujících skupinové přidělení:

| c1 | 500400 | 495800 | 495000 | 493900 | 493500 | 493740 | 493400 | 493800 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| c2 | 0164900 | 0164300 | 0164500 | 0165000 | 0164700 | 0163353 | 0162300 | 0161600 |
| c1 | 494400 | 494114 | 494921 | 494903 | 495000 | 495600 | 500100 | 500500 |
| c2 | 0160000 | 0155457 | 0154415 | 0153509 | 0152900 | 0153200 | 0152200 | 0152500 |
| c1 | 500800 | 500900 | 500800 | 500234 | 500604 | 500917 | 500704 | 500605 |
| c2 | 0153400 | 0154600 | 0160000 | 0161446 | 0162101 | 0163450 | 0163724 | 0164128 |
| c1 | 500743 |  |  |  |  |  |  |  |
| c2 | 0164456 |  |  |  |  |  |  |  |

k) Název PHA-01, PHA-02, PHA-03, PHA-04, PHA-05, PHA-06, PHA-07

Souřadnice hraničních bodů určujících skupinové přidělení:

| c1 | 501123 | 500725 | 500500 | 500100 | 495934 | 495929 | 495612 | 500600 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| c2 | 0143234 | 0143923 | 0144300 | 0144035 | 0143841 | 0143056 | 0142121 | 0141300 |
| c1 | 500752 |  |  |  |  |  |  |  |
| c2 | 0141632 |  |  |  |  |  |  |  |

l) Název PLZ-01, PLZ-02, PLZ-03, PLZ-04, PLZ-05, PLZ-06, PLZ-07

Souřadnice hraničních bodů určujících skupinové přidělení:

| c1 | 500357 | 495600 | 494600 | 494035 | 493100 | 491146 | 485835 | 485652 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| c2 | 0132513 | 0135000 | 0134800 | 0134252 | 0134600 | 0134236 | 0133222 | 0132910 |
| c1 | 485840 | 490104 | 490340 | 490539 | 490651 | 490727 | 491002 | 491151 |
| c2 | 0132602 | 0132358 | 0132229 | 0131934 | 0131550 | 0131146 | 0131023 | 0130705 |
| c1 | 491419 | 491556 | 491828 | 492022 | 491946 | 492016 | 492230 | 492443 |
| c2 | 0130506 | 0130144 | 0125953 | 0125644 | 0125231 | 0124813 | 0124542 | 0124310 |
| c1 | 492612 | 492900 | 493123 | 493358 | 493643 | 493857 | 494115 | 494314 |
| c2 | 0123940 | 0123845 | 0123626 | 0123439 | 0123349 | 0123122 | 0122856 | 0122557 |
| c1 | 494551 | 494724 | 494958 | 495236 | 495519 | 495528 | 495945 | 500100 |
| c2 | 0122444 | 0122813 | 0122958 | 0123129 | 0123222 | 0125055 | 0130446 | 0131400 |
| c1 | 500700 |  |  |  |  |  |  |  |
| c2 | 0131700 |  |  |  |  |  |  |  |

m) Název STC-01N, STC-02N, STC-03N, STC-04N, STC-05N, STC-06N, STC-07N

Souřadnice hraničních bodů určujících skupinové přidělení:

| c1 | 501500 | 502100 | 502100 | 503000 | 502913 | 503628 | 503120 | 502148 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| c2 | 0135200 | 0140000 | 0142200 | 0142800 | 0143902 | 0145647 | 0150829 | 0150728 |
| c1 | 501500 | 500500 | 500100 | 495600 | 495000 | 494700 | 500100 | 500500 |
| c2 | 0152300 | 0152500 | 0152200 | 0153200 | 0152900 | 0152600 | 0144035 | 0144300 |
| c1 | 500725 | 501123 | 500752 |  |  |  |  |  |
| c2 | 0143923 | 0143234 | 0141632 |  |  |  |  |  |

n) Název STC-01S, STC-02S, STC-03S, STC-04S, STC-05S, STC-06S, STC-07S

Souřadnice hraničních bodů určujících skupinové přidělení:

| c1 | 494700 | 494500 | 493900 | 493500 | 493200 | 493600 | 493610 | 493149 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| c2 | 0152600 | 0151500 | 0151100 | 0150000 | 0145600 | 0144600 | 0144016 | 0143348 |
| c1 | 493400 | 493300 | 493000 | 493100 | 494035 | 494600 | 495600 | 500357 |
| c2 | 0141300 | 0140400 | 0135700 | 0134600 | 0134252 | 0134800 | 0135000 | 0132513 |
| c1 | 501200 | 501500 | 500752 | 500600 | 495612 | 495929 | 495934 | 500100 |
| c2 | 0133200 | 0135200 | 0141632 | 0141300 | 0142121 | 0143056 | 0143841 | 0144035 |

o) Název UST-01, UST-02, UST-03, UST-04, UST-05, UST-06, UST-07

Souřadnice hraničních bodů určujících skupinové přidělení:

| c1 | 505000 | 504900 | 503900 | 503000 | 502100 | 502100 | 501500 | 501200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| c2 | 0143800 | 0142700 | 0142200 | 0142800 | 0142200 | 0140000 | 0135200 | 0133200 |
| c1 | 500357 | 500700 | 501500 | 501928 | 502349 | 502452 | 502523 | 502759 |
| c2 | 0132513 | 0131700 | 0131500 | 0131358 | 0125804 | 0125517 | 0125940 | 0130101 |
| c1 | 502952 | 503009 | 503126 | 503405 | 503434 | 503643 | 503634 | 503715 |
| c2 | 0130413 | 0130841 | 0131232 | 0131347 | 0131809 | 0132047 | 0132512 | 0132930 |
| c1 | 503939 | 504219 | 504243 | 504311 | 504359 | 504327 | 504444 | 504713 |
| c2 | 0133156 | 0133258 | 0133723 | 0134140 | 0134552 | 0135006 | 0135401 | 0135612 |
| c1 | 504850 | 504833 | 504956 | 505108 | 505312 | 505305 | 505341 | 505611 |
| c2 | 0135954 | 0140416 | 0140805 | 0141209 | 0141459 | 0141923 | 0142337 | 0142153 |
| c1 | 505837 | 505948 | 510222 | 510232 | 510114 | 510111 | 510012 | 505729 |
| c2 | 0141939 | 0141539 | 0141717 | 0142139 | 0142544 | 0143012 | 0143415 | 0143536 |
| c1 | 505450 | 505303 | 505046 |  |  |  |  |  |
| c2 | 0143437 | 0143757 | 0144016 |  |  |  |  |  |

p) Název VYS-01, VYS-02, VYS-03, VYS-04, VYS-05, VYS-06, VYS-07

Souřadnice hraničních bodů určujících skupinové přidělení:

| c1 | 492137 | 491600 | 490505 | 485727 | 490015 | 490529 | 490755 | 490729 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| c2 | 0162233 | 0161500 | 0161320 | 0153609 | 0152937 | 0153545 | 0153311 | 0152522 |
| c1 | 491317 | 491800 | 493200 | 493500 | 493900 | 494500 | 494700 | 495000 |
| c2 | 0152022 | 0145500 | 0145600 | 0150000 | 0151100 | 0151500 | 0152600 | 0152900 |
| c1 | 494903 | 494921 | 494114 | 494400 | 493800 | 493400 |  |  |
| c2 | 0153509 | 0154415 | 0155457 | 0160000 | 0161600 | 0162300 |  |  |

q) Název ZLI-01, ZLI-02, ZLI-03, ZLI-05, ZLI-06, ZLI-07

Souřadnice hraničních bodů určujících skupinové přidělení:

| c1 | 492343 | 492202 | 491927 | 491714 | 490806 | 490522 | 490200 | 490121 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| c2 | 0182412 | 0182448 | 0182151 | 0181057 | 0180617 | 0180649 | 0180331 | 0175926 |
| c1 | 490053 | 485538 | 485526 | 485138 | 485119 | 485634 | 485714 | 490153 |
| c2 | 0175459 | 0175307 | 0174650 | 0174215 | 0173841 | 0173308 | 0172600 | 0171450 |
| c1 | 490443 | 491500 | 492100 | 492600 | 493229 | 492931 |  |  |
| c2 | 0170754 | 0171000 | 0172000 | 0173800 | 0175445 | 0181617 |  |  |

r) Název ZLI-04A

Souřadnice hraničních bodů určujících skupinové přidělení:

| c1 | 490522 | 490200 | 490121 | 490053 | 485538 | 485526 | 485138 | 485119 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| c2 | 0180649 | 0180331 | 0175926 | 0175459 | 0175307 | 0174650 | 0174215 | 0173841 |
| c1 | 485634 | 485714 | 490153 | 490443 | 491500 | 492100 | 492600 |  |
| c2 | 0173308 | 0172600 | 0171450 | 0170754 | 0171000 | 0172000 | 0173800 |  |

s) Název ZLI-04B

Souřadnice hraničních bodů určujících skupinové přidělení:

| c1 | 492343 | 492202 | 491927 | 491714 | 490806 | 490522 | 492600 | 493229 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| c2 | 0182412 | 0182448 | 0182151 | 0181057 | 0180617 | 0180649 | 0173800 | 0175445 |
| c1 | 492931 |  |  |  |  |  |  |  |
| c2 | 0181617 |  |  |  |  |  |  |  |

Souřadnice jsou v souladu s Dohodou Ženeva, 2006, uvedeny v systému IDWM).

(12) Pro síť určenou k šíření veřejnoprávního multiplexu se vyhrazují následující skupinová přidělení: STC-02N, STC-02S, PLZ-03, KVA-05, JCE-05, VYS-05, UST-01, LIB-02, KHR-02, PAR-03, OLO-01, MOS-05, JMO-01 a ZLI-05.

(13) K umožnění poskytování mobilních multimediálních služeb v pásmu 470–862 MHz) se stanoví skupinová přidělení PHA-04, STC-05N, STC-05S, JCE-04, PLZ-04, KVA-04, UST-05, LIB-04, KHR-06, PAR-05, VYS-01, JMO-03, OLO-05, MOS-02 a ZLI-01. Z důvodu intenzivního využívání pásma televizním vysíláním je počet práv k využívání rádiových kmitočtů omezen na jedno. Přidělení jsou určena pro vysílání základnových stanic sítě elektronických komunikací, prostřednictvím níž budou služby poskytovány.

(14) Využití dalších rádiových kmitočtů nepřidělených Dohodou Ženeva, 2006 České republice je možné až po provedené úspěšné vnitrostátní a mezinárodní koordinaci.

Článek 8

Informace týkající se budoucího vývoje v rozhlasové službě

(1) V pásmu 470–862 MHz dojde k ukončení zemského analogového televizního vysílání a k přechodu na zemské digitální televizní vysílání. Podle čl. II. bodu 1 zákona č. 304/2007 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s dokončením přechodu zemského analogového televizního vysílání na zemské digitální televizní vysílání, budou pravidla pro přechod zemského analogového televizního vysílání na zemské digitální televizní vysílání upravena nařízením vlády, o stanovení Technického plánu přechodu zemského analogového televizního vysílání na zemské digitální televizní vysílání.

(2) Evropská komise ve svém sdělení) očekává, že do začátku roku 2010 proces přechodu v Evropské unii jako celku výrazně pokročí, a pro dokončení vypnutí zemského analogového televizního a rozhlasového vysílání ve všech členských státech Evropské unie navrhuje stanovit termín začátku roku 2012.

(3) Předpokládá se, že v členských zemích Evropské unie budou v pásmu 790–862 MHz zaváděny systémy širokopásmového přístupu ke službám elektronických komunikací.

Oddíl 4

Pevná služba

Článek 9

Současný stav v pevné službě

Pevná služba nemá v pásmu 862-960 MHz v České republice využití.

Článek 10

Informace týkající se budoucího vývoje v pevné službě

Předpokládá se, že přidělení pevné službě v pásmu 862–960 MHz bude v novém vydání Plánu přidělení kmitočtových pásem zrušeno.

Oddíl 5

Letecká radionavigační služba

Článek 11

Současný stav v letecké radionavigační službě

V souladu s poznámkou Řádu6) je pásmo 862–960 MHz přiděleno navíc přednostně letecké radionavigační službě a využití je omezeno na dožití pozemních radiomajáků. Využívání pásma aplikacemi v letecké radionavigační službě bylo v České republice ukončeno dnem 31. prosince 2006.

Článek 12

Informace týkající se budoucího vývoje v letecké radionavigační službě

Využití pásma 862–960 MHz leteckou radionavigační službou se v souladu s vypuštěním názvu České republiky z poznámky Řádu6) Světovou radiokomunikační konferencí WRC-07 nadále nepředpokládá.

Oddíl 6

Radiolokační služba

Článek 13

Současný stav v radiolokační službě

(1) V souladu s poznámkou Řádu) je radiolokační službě přiděleno podružně pásmo 470–494 MHz pouze však pro provoz snímačů směru a rychlosti větru.

(2) Radiolokační službě je přiděleno podružně pásmo 838–890 MHz.

Článek 14

Informace týkající se budoucího vývoje v radiolokační službě

V souladu s harmonizací přidělení kmitočtových pásem v Evropě se předpokládá zrušení přidělení pásma 838–890 MHz radiolokační službě.

Oddíl 7

Radioastronomická služba

Článek 15

Současný stav v radioastronomické službě

(1) Radioastronomická služba je pasivní radiokomunikační služba založená na příjmu rádiových vln kosmického původu. V souladu s poznámkou Řádu4) musí uživatelé pásma 608–614 MHz podnikat veškerá uskutečnitelná opatření k ochraně radioastronomické služby.

(2) Radioastronomická služba v pásmu 608–614 MHz není v současnosti v České republice provozována.

Článek 16

Informace týkající se budoucího vývoje v radioastronomické službě

V současnosti nejsou známy změny v budoucím využívání pásma 608–614 MHz radioastronomickou službou.

# Oddíl 8

Závěrečná ustanovení

# Článek 17

# Zrušovací ustanovení

Zrušuje se opatření obecné povahy část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/10/12.2006–37 ze dne 20. prosince 2006 pro kmitočtové pásmo 470–960 MHz.

# Článek 18

# Účinnost

Tato část plánu využití rádiového spektra nabývá účinnosti dnem dd. mm. 2008.

Odůvodnění

Úřad vydává k provedení § 16 odst. 2 zákona opatřením obecné povahy část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/10/xx.2008-yy (dále jen „část plánu“), kterou se stanoví technické parametry a podmínky využití rádiového spektra v rozsahu rádiových kmitočtů od 470 MHz do 960 MHz radiokomunikačními službami.

Část plánu vychází z principů zakotvených v zákoně a evropské legislativě, zejména ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2002/21/ES o společném předpisovém rámci pro sítě a služby elektronických komunikací (rámcová směrnice) a rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 676/2002/EC o regulačním rámci pro politiku rádiového spektra v Evropském společenství (rozhodnutí o rádiovém spektru) a stanovených ve společné části plánu využití rádiového spektra č. PV/10.2005-35.

Účelem této části plánu je zajistit transparentnost podmínek pro využívání rádiového spektra a předvídatelnost rozhodnutí Úřadu.

Část plánu nahrazuje část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/10/17.2006–37 pro kmitočtové pásmo 470–960 MHz. Důvodem nového vydání části plánu využití rádiového spektra č. PV-P10/xx.2008-yy je uvolnění doposud nepřidělených úseků 882–888 / 927–933 MHz k provozování celoplošných pohyblivých sítí poskytujících veřejně dostupnou službu elektronických komunikací s využitím technologie GSM, aktualizace textu v návaznosti na uskutečnění Světové radiokomunikační konference WRC-07, na přechod na digitální vysílání a s ním spojenými změnami legislativy a na požadavky k zajištění bezpečnosti letového provozu.

Článek 1 popisuje předmět úpravy a odkazuje na společnou část plánu využití rádiového spektra.

V článku 2 jsou uvedeny informace z plánu přidělení kmitočtových pásem (národní kmitočtová tabulka) a doplněny o současné využití aplikacemi. Zároveň je uveden harmonizační záměr, tj. přidělení radiokomunikačním službám a využití aplikacemi dle Zprávy ERC č. 25: Evropská tabulka přidělení a využití kmitočtů. Z využití jsou uvedeny hlavní aplikace a další detaily jsou v oddílech věnovaných jednotlivým radiokomunikačním službám.

Článek 3 uvádí charakteristiku využívání rádiového spektra popisovaného přílohou.

V článku 4 jsou uvedeny mezinárodní závazky, týkající se předmětného pásma 470–960 MHz.

V článku 5 uvádějícím využití pásem aplikacemi pohyblivé služby, byly sjednoceny podmínky provozování systému GSM pro celá pásma 880–915 / 935–960 MHz. K zajištění bezpečnosti letového provozu byl doplněn mezní limit výkonu základnových stanic GSM a stanovena povinnost koordinace základnových stanic GSM a GSM-R v blízkosti leteckých měřičů vzdálenosti.

Článek 6 byl na základě výsledků Světové radiokomunikační konference WRC-07 doplněn v odstavci 2 o informaci o budoucím přidělení pásma 790–862 MHz pro pohyblivou službu v kategorii přednostní služby.

Článek 7 se týká současného stavu v rozhlasové službě. Odstavec 2 zohledňuje přijetí Dohody Ženeva, 2006. Kmitočtové pásmo 470– 862 MHz bylo na Regionální radiokomunikační konferenci k revizi Dohody Stockholm 1961 (RRC-06 EUR), která probíhala souběžně s Regionální radiokomunikační konferenci RRC-06, z Dohody Stockholm 1961 vyjmuto. V současnosti je tedy zemské analogové televizní vysílání a digitální televizní a rozhlasové vysílání v pásmu upraveno pouze v Dohodě Ženeva, 2006. Realizace přechodu na digitální televizní a rozhlasové vysílání vyžaduje provádění koordinačních jednání správ sousedních států. Dohoda Ženeva, 2006 byla uzavřena za předpokladu, že digitální televizní vysílání bude uskutečňováno ve standardu DVB-T a digitální rozhlasové vysílání ve standardu T-DAB. Jiné technologie, standardy nebo systémy v Dohodě Ženeva, 2006 nejsou uvažovány, jejich použití se předpokládá za podmínky kompatibility s uvedeným s plánem, zajišťující ochranu plánovaného digitálního vysílání. Takový požadavek bude muset splňovat i přetrvávající analogové televizní vysílání, neboť nejzazším termínem, do nějž se mohou země v plánovací oblasti, kterou tvoří Evropa, Afrika a část Asie, dožadovat určité ochrany analogového vysílání je 17. června 2015.

V odstavci 5 článku 7 text odkazuje na národní úpravu přechodu na digitální televizní a rozhlasové vysílání. Základní dokumenty ITU zaručují dodržení suverenity členských států v otázce národní úpravy využívání rádiového spektra, pokud tato národní úprava respektuje mezinárodní závazky. Proto jsou konkrétní lhůty a postupy přechodu na digitální televizní a rozhlasové vysílání záležitostí jednotlivých členských zemí ITU.

Odstavec  článku 7 stanoví možnost provozu přechodných sítí a omezuje počet práv v souladu s provedenými mezinárodními koordinacemi.

Odstavec 7 článku 7 stanoví možnost prodloužení platnosti individuálních oprávnění k využívání rádiových kmitočtů. Při posuzování žádosti bude Úřad postupovat v souladu s mezinárodními závazky a  Technickým plánem přechodu. Dále je stanovena transformace těchto sítí na sítě sestavené z přidělení podle Dohody Ženeva, 2006.

Odstavec 8 článku 7 stanoví jako podmínku pro provozování celoplošné sítě pro digitální televizní vysílání vydání přídělu. Odlišná úprava se týká sítě pro šíření veřejnoprávního multiplexu, kterému Úřad skupinová přidělení vyhrazuje.

Dohoda Ženeva, 2006 je založena na skupinových přiděleních a umožňuje tak variabilitu parametrů vysílání v rámci hranic skupinového přidělení.

Odstavec 10 článku 7 shrnuje v tabulce uspořádání kanálů pro zemské analogové televizní vysílání a digitální televizní vysílání. V tabulce jsou uvedeny rádiové kanály a příslušná přidělení vyplývající pro Českou republiku z Dohody Ženeva, 2006. Pro přehlednost je tabulka rozdělena na jednotlivé kraje.

Odstavec 11 článku 7 obsahuje abecedně seřazený přehled územních vymezení pro jednotlivá skupinová přidělení. Souřadnice hraničních bodů jsou uvedeny v systému IDWM použitém ITU pro plánování a pro mezinárodní ochranu před rušením.

V odstavci 12 článku 7 jsou vyhrazena skupinová přidělení pro síť určenou k šíření veřejnoprávního multiplexu.

Odstavec 13 článku 7 stanoví skupinová přidělení umožňující zřízení sítě elektronických komunikací pro poskytování služby mobilních multimédií (např. DVB-H).

Odstavec 14 článku 7 konstatuje v souladu s Dohodou Ženeva, 2006, že využití dalších rádiových kmitočtů, nad rámec těch, které již byly ČR přiděleny, je možné jen v souladu s postupem určeným v Dohodě Ženeva, 2006, tj. po koordinaci.

V článku 8 s informacemi o budoucím vývoji v rozhlasové službě je v odstavci 1 doplněna informace, že Technický plán přechodu bude stanoven nařízením vlády, a v odstavci 3 předpokládané budoucí využití pásma 790-862 MHz širokopásmovými přístupovými systémy.

Informace o sdělení Evropské komise je uvedena v odst. 2 článku 8 zejména pro zdůraznění významu, jaký je kladen v rámci Evropského společenství na přechod na digitální televizní a rozhlasové vysílání. Zmíněný dokument je informativního charakteru, obsahuje však návrh, aby pro dokončení vypnutí zemského analogového vysílání ve všech členských státech EU byl stanoven termín začátku roku 2012. V současnosti je stav takový, že tento termín bude členskými státy pravděpodobně dodržen dobrovolně.

Články 9 až 16 se týkají dalších radiokomunikačních služeb. Do článku 12 bylo promítnuto vypuštění názvu České republiky z poznámky Řádu o přednostním přidělení pásma 862–960 MHz letecké radionavigační službě Světovou radiokomunikační konferencí WRC-07.

Na základě § 130 zákona a podle Pravidel Českého telekomunikačního úřadu pro vedení konzultací na diskusním místě Úřad zveřejnil návrh opatření obecné povahy část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/10/xx.2008-yy a výzvu k podávání připomínek na diskusním místě dne dd. mm. 2008.

Za Radu Českého telekomunikačního úřadu

PhDr. Pavel Dvořák, CSc.

předseda Rady

Českého telekomunikačního úřadu

# Footnotes

)	Společná část plánu využití rádiového spektra č. PV/10.2005-35 uveřejněná v částce 14/2005 Telekomunikačního věstníku.

)	Zpráva ERC č. 25: Evropská tabulka přidělení a využití kmitočtů v kmitočtovém pásmu 9 kHz až 1000 GHz, rev. Nice, 2007 [ERC Report 25: European Table of Frequency Allocations and Utilisations in the frequency range 9 kHz to 1000 GHz, rev. Nice, 2007].

)	V souladu s poznámkou Radiokomunikačního řádu 5.306 je pásmo 608–614 MHz přiděleno navíc podružně radioastronomické službě.

)	V souladu s poznámkou Radiokomunikačního řádu 5.149 musí uživatelé pásma 608–614 MHz podnikat veškerá uskutečnitelná opatření k ochraně radioastronomické služby.

)	V souladu s poznámkou Radiokomunikačního řádu 5.291A je pásmo 470–494 MHz přiděleno navíc podružně radiolokační službě, využití je omezeno na provoz radiolokačních snímačů směru a rychlosti větru.

)	V souladu s poznámkou Radiokomunikačního řádu 5.323 je pásmo 862–960 MHz přiděleno navíc přednostně letecké radionavigační službě, využití je omezeno na dožití pozemních radiomajáků. Poznámka EU13 stanoví ukončení využívání pásma aplikacemi v letecké radionavigační službě do roku 2008.

)	Radiokomunikační řád, Mezinárodní telekomunikační unie, Ženeva, 2004 [Radio Regulations, International Telecommunication Union, Geneva, 2004].

)	Dohoda HCM – Dohoda mezi správami Rakouska, Belgie, České republiky, Německa, Francie, Maďarska, Nizozemí, Chorvatska, Itálie, Lichtenštejnska, Litvy, Lucemburska, Polska, Rumunska, Slovenska, Slovinska a Švýcarska o koordinaci kmitočtů mezi 29,7 MHz a 39,5 GHz pro pevnou službu a pozemní pohyblivou službu, Vilnius, 2005 [HCM Agreement – Agreement between the Administrations of Austria, Belgium, the Czech Republic, Germany, France, Hungary, the Netherlands, Croatia, Italy, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Poland, Romania, the Slovak Republic, Slovenia and Switzerland on the co-ordination of frequencies between 29.7 MHz and 39.5 GHz for the fixed service and the land mobile service, Vilnius, 2005].

)	Regionální dohoda k plánování digitální zemské rozhlasové služby v Oblasti 1 (části Oblasti 1 nacházející se západně od 170. východního poledníku a severně od 40. rovnoběžky jižní šířky mimo území Mongolska) a na území Iránské islámské republiky pro kmitočtová pásma 174-230 MHz a 470-862 MHz (Ženeva, 2006) [Regional Agreement relating to the planning of the digital terrestrial broadcasting service in Region 1 (parts of Region 1 situated to the west of meridian 170° E and to the north of parallel 40°S, except the territory of Mongolia) and in the Islamic Republic of Iran, in the frequency bands 174-230 MHz and 470-862 MHz (Geneva, 2006)].

)	Ustanovení č. 1.24 a 1.26 Řádu.

)	Doporučení CEPT/ERC/REC 70-03 – Využívání zařízení s krátkým dosahem [Relating to the use of Short Range Devices (SRD)].

)	Všeobecné oprávnění č. VO–R/10/03.2007-4 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování vysílacích rádiových zařízení krátkého dosahu, uveřejněné v částce 7/2007 Telekomunikačního věstníku.

)	Rozhodnutí CEPT/ERC/DEC/(01)18 – Rozhodnutí ERC z 12. března 2001 o harmonizovaných kmitočtech, technických charakteristikách a výjimce z individuálního povolování pro zařízení krátkého dosahu užívaná pro bezdrátové akustické aplikace provozované v kmitočtovém pásmu 863–865 MHz [ERC Decision of 12 March 2001 on harmonised frequencies, technical characteristics and exemption from individual licensing of Short Range Devices used for Wireless Audio Applications operating in the frequency band 863–865 MHz].

)	Rozhodnutí Komise ze dne 23. listopadu 2006 o harmonizaci rádiového spektra pro zařízení využívající technologii rádiové identifikace (RFID) provozovaná v pásmu ultra krátkých vln (UHF) (oznámeno pod číslem K(2006) 5599) (2006/804/EC).

)	Zkratka RFID označuje rádiové identifikační zařízení, anglicky Radio Frequency Identification Device.

) 	Rozhodnutí CEPT/ERC/DEC/(01)04 – Rozhodnutí ERC z 12. března 2001 o harmonizovaných kmitočtech, technických charakteristikách a výjimce z individuálního povolování pro nespecifická zařízení krátkého dosahu provozovaná v kmitočtových pásmech 868,0–868,6 MHz, 868,7–869,2 MHz, 869,4–869,65 MHz a 869,7–870,0 MHz [ERC Decision of 12 March 2001 on harmonised frequencies, technical characteristics and exemption from individual licensing of Non–specific Short Range Devices operating in the frequency bands 868,0–868,6 MHz, 868,7–869,2 MHz, 869,4–869,65 MHz and 869,7–870,0 MHz].

) 	Rozhodnutí CEPT/ERC/DEC/(01)09 – Rozhodnutí ERC z 12. března 2001 o harmonizovaných kmitočtech, technických charakteristikách a výjimce z individuálního povolování pro zařízení krátkého dosahu užívaná pro vyvolání poplachu provozovaná v kmitočtových pásmech 868,6–868,7 MHz, 869,25–869,3 MHz a 869,65–869,7 MHz [ERC Decision of 12 March 2001 on harmonised frequencies, technical characteristics and exemption from individual licensing of Short Range Devices used for Alarms operating in the frequency bands 868,6–868,7 MHz, 869,25–869,3 MHz and 869,65–869,7 MHz].

) 	Rozhodnutí CEPT/ERC/DEC/(97)06 – Rozhodnutí ERC z 30. června 1997 o harmonizovaném kmitočtovém pásmu, které bude určeno pro civilní poplachové systémy [ERC Decision of 30 June 1997 on the harmonised frequency band to be designated for Social Alarm Systems].

)	Rozhodnutí CEPT/ECC/DEC/(04)06 – Rozhodnutí ECC z 19. března 2004 o dostupnosti kmitočtových pásem pro zavádění širokopásmového digitálního PMR/PAMR pozemní pohyblivé služby v pásmech 400 MHz a 800/900 MHz [ECC Decision of 19 March 2004 on the availability of frequency bands for the introduction of Wide Band Digital Land Mobile PMR/PAMR in the 400 MHz and 800/900 MHz bands].

)	Všeobecné oprávnění č. VO-R/20/08.2005-32 k provozování širokopásmových digitálních vysílacích rádiových zařízení v pásmech 400 MHz a 800/900 MHz, uveřejněné v částce 11/2005 Telekomunikačního věstníku.

)	Rozhodnutí CEPT/ECC/DEC/(02)05 – Rozhodnutí ECC z 5. července 2002 o určení a dostupnosti kmitočtových pásem pro účely železniční dopravy v pásmech 876–880 MHz a 921–925 MHz [ECC Decision of 5 July 2002 on the designation and availability of frequency bands for railway purposes in the 876–880 MHz and 921–925 MHz bands].

)	Doporučení CEPT/ERC T/R 25–09 – Vymezení kmitočtů v pásmu 900 MHz pro účely železniční dopravy [Designation of frequencies in the 900 MHz band for railway purposes].

)	Zákon č. 77/2002 Sb., o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa železniční dopravní cesty a o změně zákona č. 266/1994, o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů.

)	Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů.

)	Všeobecné oprávnění č. VO–R/19/08.2005-31 k provozování uživatelských terminálů sítí GSM-R, uveřejněné v částce 10/2005 Telekomunikačního věstníku.

)	Rozhodnutí CEPT/ERC/DEC/(94)01 – Rozhodnutí ERC z 24. října 1994 o kmitočtových pásmech určených pro koordinované zavádění celoevropského digitálního komunikačního systému GSM [ERC Decision of 24 October 1994 on the frequency bands to be designated for the coordinated introduction of the GSM digital pan/European communications system].

) 	Doporučení CEPT/ECC/REC/(05)08 – Kmitočtové plánování a koordinace pro systémy GSM 900, GSM 1800, E-GSM a GSM-R v pozemní pohyblivé službě [Frequency planning and frequency coordination for the GSM 900, GSM 1800, E/GSM and GSM-R land mobile systems].

) 	Všeobecné oprávnění č. VO–R/1/07.2005-14 k provozování vysílacích rádiových zařízení pozemní pohyblivé služby, která jsou součástí uživatelských terminálů sítí GSM a UMTS, které slouží k odbavování telekomunikačního provozu, uveřejněné v částce 10/2005 Telekomunikačního věstníku.

)	Prozatímní Závěrečná akta, Světová radiokomunikační konference (WRC-07), Ženeva, 22. října až 16. listopadu 2007 [Provisional Final Acts, World Radiocommunication Conference (WRC-07), Geneva, 22 October – 16 November 2007].

)	Zkratka DVB-T označuje systém digitálního zemského televizního vysílání, anglicky Digital Video Broadcasting – Terrestrial.

)	Doporučení ITU-R P.370 – Křivky šíření VHF a UHF pro kmitočtový rozsah 30 MHz až 1000 MHz [VHF and UHF propagation curves for the frequency range from 30 MHz to 1000 MHz].

)	Přehled vysílačů je platný ke dni vydání této části plánu.

)	Zkratkou IDWM označuje ITU digitalizovanou mapu světa, anglicky ITU Digitized World Map.

)	RSPG06-134 Final – Stanovisko Skupiny pro politiku rádiového spektra k zavádění multimediálních služeb zejména v kmitočtových pásmech přidělených pro rozhlasové a televizní vysílání, 25. října 2006 [Radio Spectrum Policy Group Opinion on The Introduction of Multimedia Services in particular in the frequency bands allocated to the broadcasting services, 25 October 2006].

)	COM(2005) 204 final – Sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o urychlení přechodu z analogového na digitální vysílání, Brusel, 24. 5. 2005  [Communication from the Commission to the Council, the European parliament, the European economic and social committee and the Committee of the regions on accelerating the transition from analogue to digital broadcasting, Brussels, 24.05.2005].

) 	Poznámka 5.291A Řádu.