N Á V R H

Praha xx. xx 200Y

Čj. xxxxx/2007-610

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) jako příslušný orgán státní správy podle § 108 odst. 2 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), s využitím norem a specifikací podle § 62 odst. 2 zákona a k provedení § 62 odst. 3 zákona vydává

síťový plán identifikačních označení sítí, datových toků a služeb sítí zemského digitálního televizního vysílání

č. SP/4/XX.200Y.

Článek 1

Úvodní ustanovení

(1)	Tento síťový plán stanoví způsob použití identifikačních označení datových toků zajišťujících přenos služebních informací) v prostředí sítí a služeb elektronických komunikací zemského digitálního televizního vysílání DVB-T) v podmínkách České republiky, a to v návaznosti na mezinárodní prostředí.

Článek 2

Vymezení pojmů

(1)	Pro účely tohoto síťového plánu se rozumí

- základním datovým tokem datový tok se strukturou definovanou podle specifikací 
ISO/IEC 13818, který reprezentuje konkrétní poskytovanou službu,

- transportním tokem (transport stream) datový tok sestávající z jednoho nebo více základních datových toků,

- identifikačním označením identifikátor „id“ (zpravidla v hexadecimálním tvaru) označující nezaměnitelným způsobem síť, datový tok nebo službu,

- original_network_id (ON_ID) unikátní identifikátor společný pro všechny sítě v rámci konkrétní země,

- network_id (N_ID) unikátní identifikátor konkrétní sítě,

- transport_stream_id (TS_ID) unikátní identifikátor konkrétního transportního toku,

- service_id (S_ID) unikátní identifikátor konkrétní služby přenášené transportním tokem (televizní program, rozhlasový program, ostatní služby).

(2)	Seznam norem a použitých zkratek anglickém jazyce je uveden v příloze tohoto  síťového plánu.

Článek 3

Hodnoty používaných identifikátorů

(1)	Hodnota identifikátoru original_network_id je pro všechny sítě zemského digitálního televizního vysílání v České republice stanovena 0x20CB. Tuto hodnotu identifikátoru original_network_id zařazují všichni operátoři vysílacích sítí pro šíření zemského digitálního vysílání do datového toku služebních informací.

(2) Hodnota identifikátoru network_id se stanovuje z rozsahu hodnot 0x3101 až 0x3200. Hodnotu identifikátoru ve tvaru 0X31zz stanovuje Úřad jako součást individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů podle konfigurace sítě obsažené v žádosti a to tak, že každá konkrétní síť s jiným obsahem  musí mít odlišnou hodnotu tohoto identifikátoru.

Hodnoty identifikátoru network_id sítí, pro které již byla ke dni účinnosti tohoto síťového plánu vydaná individuální oprávnění k využívání rádiových kmitočtů jednotlivým operátorům vysílacích sítí jsou stanoveny takto:

| „Vysílací síť“ | Identifikátor |
| --- | --- |
| Operátor vysílací sítě | Územní oblast | N_ID |
| České Radiokomunikace a.s. | Praha | 0x3101 |
| České Radiokomunikace a.s. | Brno | 0x3102 |
| České Radiokomunikace a.s. | Ostrava | 0x3103 |
| České Radiokomunikace a.s. | Ústí n/L | 0x3104 |
| České Radiokomunikace a.s. | Domažlice | 0x3105 |
| Czech Digital Group, a.s. | Praha | 0x3106 |
| Telefónica O2 Czech Republic, a.s. | Praha | 0x3107 |

(3) Hodnota identifikátoru transport_stream_id se stanovuje z rozsahu hodnot 0x0101 až 0xEFFF. Hodnotu identifikátoru ve tvaru 0xvvzz stanovuje Úřad na základě žádosti operátora vysílací sítě jako součást individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů tak, že vv představuje pořadové číslo operátora příslušné vysílací sítě a zz pořadové číslo jím vytvářeného transportního datového toku čímž jsou rozlišeny  transportní toky přenášející různý obsah.

Hodnoty identifikátoru transport_stream_id u sítí, pro které již byla ke dni účinnosti tohoto síťového plánu vydaná individuální oprávnění k využívání rádiových kmitočtů jednotlivým operátorům vysílacích sítí jsou stanoveny takto:

| „Vysílací síť“ | Identifikátor |
| --- | --- |
| Operátor vysílací sítě | oblast | TS_ID |
| České Radiokomunikace a.s. | Praha | 0x0201 |
| České Radiokomunikace a.s. | Brno | 0x0202 |
| České Radiokomunikace a.s. | Ostrava | 0x0203 |
| České Radiokomunikace a.s. | Ústí n/L | 0x0204 |
| České Radiokomunikace a.s. | Domažlice | 0x0205 |
| Czech Digital Group, a.s | Praha | 0x0301 |
| Telefónica O2 Czech Republic, a.s. | Praha | 0x0401 |

(4)	Hodnota identifikátoru service_id  se stanovuje v rozsahu hodnot:

a) 0x0001 až 0x3FFF pro televizní programy,

b) 0x4001 až 0x7FFF pro rozhlasové programy,

c) 0x8001 až 0xEFFF pro ostatní služby, včetně aplikací MHP.

Hodnoty identifikátoru service_id služeb, šířených ke dni účinnosti tohoto síťového plánu v sítích, pro které  pro které již byla vydaná individuální oprávnění k využívání rádiových kmitočtů jednotlivým operátorům vysílacích sítí jsou stanoveny takto:

| Služba | S_ID |
| --- | --- |
| ČT 1 | 0x0101 |
| ČT 2 | 0x0102 |
| ČT 24 | 0x0103 |
| ČT SPORT | 0x0104 |
| NOVA | 0x0201 |
| PRIMA | 0x0301 |
| ÓČKO | 0x0401 |
| NOE TV | 0x0501 |
| Public TV | 0x0601 |
| ČRo 1 Radiožurnál | 0x4101 |
| ČRo 2 Praha | 0x4102 |
| ČRo 3 Vltava | 0x4103 |
| ČRo 4 Radio Wave | 0x4104 |
| ČRo D-dur | 0x4105 |
| ČRo Leonardo | 0x4106 |
| ČRo Radio Česko | 0x4107 |
| CLASSIC FM | 0x4201 |
| Proglas | 0x4301 |
| Evropa 2 | 0x4401 |
| Aplikace MHP | 0x8101 |

Článek 4

Přidělování identifikátorů

(1)	Hodnoty identifikátorů original_network_id, network_id , transport_stream_id přidělených žadateli uvádí Úřad jako součást individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů.

(2)	Hodnotu identifikátoru service_id stanoví Úřad na žádost operátora vysílací sítě, podle článku 3 odst. 4 tohoto síťového plánu a uvádí ji v přehledu všech service_id v databázi podle článku 5 tohoto síťového plánu.

Článek 5

Evidence přidělených identifikátorů

Úřad vede databázi všech stanovených identifikátorů, která je veřejně přístupná způsobem umožňujícím dálkový přístup. Operátor vysílací sítě je oprávněn užívat pouze Úřadem stanovené hodnoty identifikátorů, které jsou v  této databázi uvedeny.

Operátor vysílací sítě neprodleně ohlašuje Úřadu všechny změny ve vysílací síti, které mají za následek změnu stanovených identifikátorů. Na základě ohlášených změn Úřad provede příslušné změny v databázi stanovených identifikátorů.

Článek 6

Účinnost

Tento síťový plán nabývá účinnosti dnem …… 200Y.

Odůvodnění

Úřad vydává sťový plán, kterým se stanoví způsob používání identifikačních označení v rámci datových toků zajišťujících přenos služebních informací pro sítě zemského digitálního vysílání DVB-T.

Tento sťový plán je podle § 62 odst. 3 zákona sestaven s využitím norem a specifikací, když vychází z ČSN ETSI EN 300 468 V1.7.1 (2006-05) Digitální vysílání (DVB); Specifikace pro servisní informace (SI) v systémech DVB („Digital video broadcasting (DVB); Specification for Service information (SI) in DVB systems“) a technické zprávy ETSI TR 101 211 V1.8.1 (2007-08) Digitální vysílání (DVB);  Směrnice pro implementaci a užití servisních informací (SI) („Guidelines on implementation and usage of service information (SI))“. Využití těchto norem a specifikací je s ohledem na nutnou návaznost na mezinárodní prostředí DVB-T.

Cílem síťového plánu je zajistit aby se k přijímači uživatele dostali informace, které umožní výběr dostupných služeb z vysílaných datových toků automatickým a systémově korektním způsobem. Jednoznačná identifikace sítí, datových toků a služeb DVB-T je nezbytná pro zajištění automatického naladění požadovaného programu na přijímači uživatele.

Dodržování pravidel uvedených v sťovém plánu operátory sítí elektronických komunikací využívajících k poskytování služeb standardu DVB-T je základním předpokladem pro správnou funkci koncových zařízení a spokojenost jejich uživatelů.

Článek 1 vymezuje rozsah problematiky, která je tímto síťovým plánem upravena.

V článku 2 sítový plán vymezuje nezbytné pojmy v souladu s výše uvedenými standardy a specifikacemi, které jsou dále v textu používány.

Články 3 a 4 síťového plánu stanovují rozsah a konstrukci jednotlivých identifikátorů nezbytných pro dostatečné rozlišení sítí, datových toků a přenášených služeb v jednotlivých DVB-T sítích v podmínkách České republiky. Dále je stanovena konstrukce těchto identifikátorů a způsob stanovení jejich hodnoty i způsob stanovení jejich závaznosti pro operátory jednotlivých sítí.

Specifikovaná pravidla umožňují přidělit jednoznačně následující počty jednotlivých identifikátorů:

- network_id: 256,

- transport stream_id: 61 183,

- service_id (pro televizní programy): 16 383,

- service_id (pro rozhlasové programy): 16 383,

- service id (pro ostatní služby): 28 670.

Současně jsou v článku 3 stanoveny konkrétní hodnoty identifikátorů network_id, transport_stream_id a service_id pro DVB-T sítě, pro které již ke dni účinnosti tohoto síťového plánu Úřad vydal oprávnění k využívání rádiových kmitočtů, a pro jimi šířené služby.

V článku 5 je upraven způsob, který, Úřad zajišťuje všeobecnou informovanost o hodnotách jednotlivých identifikátorů a to prostřednictvím databáze, která je přístupná způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Článek 6 stanovuje účinnost tohoto síťového plánu.

.

PhDr. Pavel Dvořák, CSc.

předseda Rady

Českého telekomunikačního úřadu

Příloha síťového plánu č. SP/4/XX.200Y

1. Seznam norem

- ETSI EN 300 744 Digital Video Broadcasting (DVB), Framing, structure, channel coding and modulation for digital terrestrial television.

- ETSI EN 300 468 v 1.7.1 (2006-05): Digital Video Broadcasting (DVB); Specification for Service Information (SI) in DVB system.

- ETSI EN 300 231: television system; Specification of the domestic video Programme Delivery Control system (PDC)

- ETSI EN 300 401: Radio Broadcasting Systems; Digital Audio Broadcasting (DAB) to mobile, portable and fixed receivers

- ETSI EN 300 706: “Enhanced Teletext specification

- ETSI EN 301 192: “Digital Video Broadcasting (DVB); DVB specification for data broadcasting”

- ETSI EN 301 775: “Digital video broadcasting (DVB); Specification for carriage of Vertical Blanking Information (VBI) data in DVB bitstreams”.

- ETSI ETR 162: “Digital Video Broadcasting (BVB); Allocation of service information (SI) codes for DVB systems”.

- ETSI TR 101 154: “Digital video Broadcasting; Implementation guidelines for the use of MPEG-2 Systems, Video and Audio in satellite, cable and terrestrial broadcasting applications”.

- ETSI TR 101 211: “ Digital video Broadcasting (DVB); Guidelines on implementation and usage of Service Information (SI)”.

- ETSI 102 323: “Digital video broadcasting (DVB); Carriage and signalling of TV-Anytime information in DVB transport streams”.

- ETSI TS 102 812: “Digital Video Broadcasting (DVB); Multimedia Home Platform (MHP)”.

- ISO/IEC 13818-1: “Information technology –Generic coding of moving pictures and associated audio information: Video”.

- ISO/IEC6937: “Information technology – Coded graphic character set for text communication – Latin alphabet”.

- ISO/IEC 8859-1 až 15: “Information technology- 8 bit single-byte coded graphic character sets – Part 1: Latin Alphabet No. 1 až 9”.

2.  Seznam zkratek

DVB 	Digital Video Broadcasting

DVB-T 	Digital Video Broadcasting -Terrestrial

ID	Identificator

ON	Original Network

S	Service

SI      	Service Information

TS      	Transport Stream

# Footnotes

) ETSI EN 300 468 a ETR 101 211 V1.8.1 (2007.08), které popisují služební informace                      (SI),používané v systémech DVB

) DVB -T – Digital Video Broadcasting – Terrestrial