Praha dd. mm 2009

Čj.   67 305/2009–605

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) jako příslušný orgán státní správy podle § 108 odst. 1 písm. b) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a podle § 10 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, na základě výsledků veřejné konzultace uskutečněné podle § 130 zákona, rozhodnutí Rady Úřadu podle § 107 odst. 8 písm. b) bod 2 a k provedení § 16 odst. 2 zákona vydává opatřením obecné povahy

část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/10/xx.2009-yy

pro kmitočtové pásmo 470–960 MHz.

# Článek 1

# Úvodní ustanovení

# Předmětem úpravy této části plánu využití rádiového spektra je stanovení technických parametrů a podmínek využití rádiového spektra v pásmu od 470 MHz do 960 MHz radiokomunikačními službami. Tato část plánu využití rádiového spektra navazuje na společnou část plánu využití rádiového spektra).

# Oddíl 1

Obecné informace o kmitočtovém pásmu

# Článek 2

# Rozdělení kmitočtového pásma

| Kmit. pásmo (MHz) | Současný stav | Harmonizační záměr) |
| --- | --- | --- |
|  | Přidělení službám | Využití | Přidělení službám | Využití |
| 470–645 | ROZHLASOVÁ Pozemní pohyblivá ) ) ) | Analogové a digitální televizní vysílání Bezdrátové mikrofony MO | ROZHLASOVÁ Pohyblivá 3) 4) 5) | Digitální vysílání a další aplikace rozhlasové služby SAB/SAP Bezdrátové mikrofony |
| 645–790 | ROZHLASOVÁ Pozemní pohyblivá ) | Analogové a digitální televizní vysílání Bezdrátové mikrofony | ROZHLASOVÁ Pohyblivá 6) | Digitální vysílání a další aplikace rozhlasové služby SAB/SAP Bezdrátové mikrofony |
| 790–838 | ROZHLASOVÁ Pohyblivá kromě letecké pohyblivé 6) ) ) | Analogové a digitální televizní vysílání MO Bezdrátové mikrofony | ROZHLASOVÁ POHYBLIVÁ 6) 7) 8) | Digitální vysílání a další aplikace rozhlasové služby Pohyblivé sítě SAB/SAP Bezdrátové mikrofony |
| 838–862 | ROZHLASOVÁ POHYBLIVÁ kromě letecké pohyblivé 6) 7) 8) | Analogové a digitální televizní vysílání MO Bezdrátové mikrofony | ROZHLASOVÁ POHYBLIVÁ 6) 7) 8) | Digitální vysílání a další aplikace rozhlasové služby Pohyblivé sítě SAB/SAP Bezdrátové mikrofony |
| 862–890 | PEVNÁ POHYBLIVÁ kromě letecké pohyblivé Radiolokační 8) | Bezšňůrové telefony PMR/PAMR GSM-R GSM | POHYBLIVÁ | SRD PMR/PAMR GSM-R GSM IMT/UMTS |
| 890–942 | PEVNÁ POHYBLIVÁ kromě letecké pohyblivé 8) | Bezšňůrové telefony PMR/PAMR GSM GSM-R | POHYBLIVÁ | PMR/PAMR GSM IMT/UMTS GSM-R |
| 942–960 | PEVNÁ POHYBLIVÁ kromě letecké pohyblivé 8) | Bezšňůrové telefony GSM | POHYBLIVÁ | GSM IMT/UMTS |

Článek 3

Charakteristika pásma

Pásmo 470–960 MHz je charakteristické využitím pro šíření televizního vysílání prostřednictvím zemských sítí na rádiových kmitočtech 470 až 862 MHz a využitím pro pohyblivé rádiové sítě v rozsahu 870–960 MHz.

Článek 4

Mezinárodní závazky

Na využívání a koordinaci rádiových kmitočtů se vztahují ustanovení Radio-komunikačního řádu) (dále jen „Řád“), harmonizační dokumenty EK, ustanovení Dohody HCM) a Dohody Ženeva, 2006).

Oddíl 2

Pohyblivá služba

Článek 5

Současný stav v pohyblivé službě

(1) V rámci pohyblivé služby jsou v souladu s ustanoveními Řádu) stanoveny podmínky využití i pro pozemní pohyblivou službu a službu pohyblivou kromě letecké pohyblivé.

(2) Pásmo 470–862 MHz lze využít v souladu s doporučením CEPT) pro bezdrátové mikrofony a jejich provoz je možný na základě všeobecného oprávnění).

(3) Úsek 863–865 MHz lze využít v souladu s doporučením CEPT13) pro bezdrátové akustické aplikace a provoz zařízení je možný na základě všeobecného oprávnění14).

(4) Úsek 864,8–865 MHz lze využít v souladu s doporučením CEPT13) pro úzkopásmová hlasová zařízení a jejich provoz je možný na základě všeobecného oprávnění14).

(5) Úsek 865–868 MHz lze využít v souladu s rozhodnutím Evropské komise) (dále jen „Komise“) zařízeními RFID) na základě všeobecného oprávnění14).

(6) Úsek 868–868,6 MHz lze využít v souladu s doporučením CEPT13) pro nespecifikované stanice krátkého dosahu a jejich provoz je možný na základě všeobecného oprávnění14).

(7) Úsek 868,6–868,7 MHz lze využít v souladu s  doporučením CEPT13) pro poplachová zařízení a jejich provoz je možný na základě všeobecného oprávnění14).

(8) Úsek 868,7–869,2 MHz lze využít v souladu s doporučením CEPT13) pro nespecifikované stanice krátkého dosahu a jejich provoz je možný na základě všeobecného oprávnění14).

(9) Úsek 869,2–869,25 MHz lze využít v souladu s doporučením CEPT13) pro zařízení sociálních alarmů a jejich provoz je možný na základě všeobecného oprávnění14).

(10) Úsek 869,25–869,30 MHz lze využít v souladu s doporučením CEPT13) pro poplachová zařízení a jejich provoz je možný na základě všeobecného oprávnění14).

(11) Úsek 869,3–869,4 MHz lze využít v souladu s doporučením CEPT13) pro nespecifikované stanice krátkého dosahu a jejich provoz je možný na základě všeobecného oprávnění14).

(12) Úsek 869,4–869,65 MHz lze využít v souladu s doporučením CEPT13) pro nespecifikované stanice krátkého dosahu a jejich provoz je možný na základě všeobecného oprávnění14).

(13) Úsek 869,65–869,70 MHz lze využít v souladu s doporučením CEPT13) pro poplachová zařízení a jejich provoz je možný na základě všeobecného oprávnění14).

(14) Úsek 869,7–870 MHz lze využít v souladu s doporučením CEPT13) pro nespecifikované stanice krátkého dosahu a jejich provoz je možný na základě všeobecného oprávnění14).

(15)  Úseky 870–872 / 915–917 MHz v současnosti nejsou využívány a slouží jako ochranná pásma. O jejich případném využívání Úřad rozhodne v souladu s evropskou harmonizací.

(16) Úseky 872–875,8 / 917–920,8 MHz jsou určeny pro využití širokopásmovou digitální technologií. Počet práv k využívání rádiových kmitočtů je omezen na jedno. Úsek lze držitelem přídělu využít pro provozování jedné celoplošné pohyblivé sítě poskytující veřejně dostupnou službu elektronických komunikací a platí:

- lze použít jen tu technologii, která je uvedena v rozhodnutí CEPT) nebo která používá stejnou spektrální masku, tj. využívá rádiové spektrum z hlediska vyzařování stejně a neovlivňuje okolní pásma více než technologie uvedené v tomto rozhodnutí. Ovlivňování okolních pásem se vždy ověřuje zkušebním provozem;

- maximální e.r.p. základnových stanic je 200 W;

- duplexní odstup je 45 MHz, úsek 872–875,8 MHz je určen pro vysílání terminálů, úsek 917–920,8 MHz pro vysílání základnových stanic;

- držitel přídělu je oprávněn v rámci přídělu při dodržení podmínek uvedených v písmenech a) až c) sám plánovat jednotlivé rádiové kmitočty pro konkrétní základnové stanice při respektování podmínek mezinárodní koordinace;

- provoz terminálů širokopásmových digitálních technologií je možný na rádiových kmitočtech, přidělených provozovateli základnových stanic individuálním oprávněním k využívání rádiových kmitočtů, na základě všeobecného oprávnění);

- širokopásmové digitální technologie mohou být využívány v úseku 872–875,8 / 917–920,8 MHz za podmínky, že nebudou působit rušení radiokomunikačním službám, technologiím a aplikacím, jež jsou v pásmu nebo v okolních pásmech v době uvedení širokopásmové digitální technologie do provozu již provozovány a jsou provozovány  v souladu s národními nebo mezinárodními předpisy a v souladu s předpisy o elektromagnetické kompatibilitě, a nemohou před nimi nárokovat ochranu. Provozovatel širokopásmové digitální technologie má za povinnost odstranit rušení na své náklady a případně i zastavit provoz rušícího vysílacího rádiového zařízení.

(17) Úseky 875,8–876 / 920,8–921 MHz jsou ochrannými úseky.

(18) Úseky 876–880,1 / 921–925,1 MHz jsou v souladu s rozhodnutím CEPT) a doporučením CEPT) určeny pro komunikační systémy železniční dopravy GSM-R a platí:

- duplexní odstup je 45 MHz, úsek 876–880 MHz je určen pro vysílání terminálů, úsek 
921–925 MHz pro vysílání základnových stanic;

- maximální e.r.p. základnové stanice je 350 W;

- úsek 876,1–880,1 / 921,1–925,1 MHz je určen pro provoz s kanálovou roztečí 200 kHz;

- úsek 879,9–880,1 / 924,9–925,1 MHz může být Úřadem stanoven jako ochranné pásmo vůči jiným službám v sousedním kmitočtovém pásmu;

- nosné rádiové kmitočty 876,0125 MHz, 876,025 MHz, 876,0375 MHz, 876,05 MHz a 876,0625 MHz jsou určeny pro provoz v přímém módu (DMO) s kanálovou roztečí 12,5 kHz;

- provozovatelem sítě GSM-R může být pouze právnická osoba, která hospodaří s majetkem státu tvořícím železniční dopravní cestu podle zvláštního právního předpisu) a které bylo vydáno individuální oprávnění k využívání rádiových kmitočtů;

- síť GSM-R lze využít pouze pro účely zajištění provozuschopnosti dráhy, jejího provozování a provozování drážní dopravy);

- provoz účastnických terminálů je možný na základě všeobecného oprávnění);

- držitel individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů pro sítě GSM-R je povinen řídit se ustanovením odst. 19 písm. h) o vzájemné koordinaci s ostatními provozovateli základnových stanic stejně jako držitel přídělu rádiových kmitočtů.

(19) Úseky 880,1–914,9 / 925,1–959,9 MHz jsou v souladu s harmonizačními dokumenty), ) určeny k provozu mobilních komunikačních systémů poskytujících služby elektronických komunikací v Evropském společenství (dále jen „Společenství“) s využitím technologií ve standardu GSM) nebo takovými technologiemi, dále označovanými zkratkou UMTS), jejichž provoz je slučitelný s provozem systémů GSM a vyhovuje podmínkám uvedených dokumentů. Počet práv k využívání rádiových kmitočtů je omezen na tři. Úseky lze držiteli přídělů využít pro provozování celoplošných pohyblivých sítí poskytujících veřejně dostupnou službu elektronických komunikací a platí:

- duplexní odstup je 45 MHz, úsek 880,1–914,9 MHz je určen pro vysílání terminálů, úsek 925,1–959,9 MHz pro vysílání základnových stanic;

- odstup středů kanálů dvou sousedních bloků sítí UMTS je minimálně 5 MHz), );

- odstup středu kanálu sítě GSM od středu kanálu sousední sítě UMTS je minimálně 2,8 MHz29), 30);

- maximální e.r.p. základnové stanice je 350 W;

- držitel přídělu je oprávněn sám určovat jednotlivé rádiové kmitočty pro konkrétní základnové stanice, přičemž je povinen respektovat v souladu s doporučením CEPT) dohody uzavřené Úřadem se správami sousedních zemí a vzájemné dohody s držiteli přídělů v sousedních zemích, o kterých byl Úřad informován a vyjádřil s nimi souhlas;

- provoz účastnických terminálů je možný na základě všeobecného oprávnění);

- držitel přídělu je povinen sám koordinovat využívání přidělených rádiových kmitočtů s jinými držiteli přídělů, jejichž sítě využívají rádiové kmitočty sousedící s přidělenými rádiovými kmitočty, případně využívají i další rádiové kmitočty, s nimiž je koordinace nezbytná. Potřebné údaje pro tuto koordinaci poskytne Úřad na základě žádosti držitele přídělu. Držitel přídělu řeší v součinnosti s ostatními držiteli přídělů rovněž případy vzájemného rušení mezi sítěmi;

- držitel individuálního oprávnění k  využívání kmitočtů, který hodlá změnit vysílací parametry základnové stanice, nebo bude zřizovat základnovou stanici, je povinen přijmout provozně technické opatření, zajišťující kompatibilitu se systémy měřičů vzdálenosti DME) pracujícími v rámci letecké radionavigační služby v pásmu nad 960 MHz. Údaje o dislokaci zařízení letecké radionavigační služby poskytne Úřad na základě žádosti držitele individuálního oprávnění;

- mezinárodní koordinaci a vnitrostátní koordinaci s provozovateli vysílacích rádiových zařízení mimo sítě GSM a UMTS provádí Úřad na základě žádosti držitele přídělu nebo může Úřad prováděním koordinace pověřit držitele přídělu.

Článek 6

Informace týkající se budoucího vývoje v pohyblivé službě

(1) V úsecích 880–915 / 925–960 MHz, využívaných sítěmi GSM, se předpokládá zavádění sítí využívajících technologie vyšší generace.

(2) Pásmo 790–862 MHz bude nejpozději do roku 2015 v souladu s poznámkou Řádu) přiděleno také pohyblivé službě v kategorii přednostní služby. Komise připravuje podmínky harmonizovaného využití pásma 790–862 MHz pro mobilní služby elektronických komunikací).

(3) Budoucí využití pásma 470–862 MHz může být ovlivněno realizací harmonizačních záměrů popsaných v čl. 8.

# Oddíl 3

Rozhlasová služba

Článek 7

Současný stav v rozhlasové službě

(1) Pásmo 470–862 MHz je přiděleno přednostně rozhlasové službě. Část pásma 470–582 MHz je označena jako IV. televizní pásmo (rádiové kanály č. 21–34) a část 582–862 MHz jako V. televizní pásmo (rádiové kanály č. 35–69).

(2) Mezinárodní závazky k využívání pásma vyplývají z členství ve Společenství a z členství v ITU). Další využívání pásma upravuje Dohoda Ženeva, 200611), která nabyla účinnosti dnem 17. června 2007. Dnem 17. června 2006 začalo přechodné období, během kterého jsou chráněny proti rušení ze zahraničí příděly rádiových kmitočtů pro zemské analogové stanice v plánu, který je uveden v části 2 dodatku 1 této dohody. Přechodné období skončí dnem 17. června 2015 a k tomuto termínu budou záznamy zemských analogových stanic z plánu vymazány. Pro digitální televizní vysílání je určen systém DVB-T).

(3) Společenství připravuje urychlení přechodu na digitální televizní vysílání a koordi-nované využití digitální dividendy) v členských státech Společenství pro sítě a služby elektronických komunikací jiných, než je televizní a rozhlasové vysílání. Vymezením úseku 790–862 MHz pro tyto účely se redukují použitelné příděly Dohody Ženeva, 2006 pro členské státy Společenství a reorganizace dostupného spektra musí být prováděna na základě vzájemných dvou- a vícestranných jednání.

(4) V České republice je pro zemské analogové televizní vysílání používán systém PAL K, tj. s kanálovou roztečí 8 MHz a odstupem nosného kmitočtu obrazu od nosného kmitočtu zvuku 6,5 MHz. Rádiové kanály pro zemské analogové televizní vysílání jsou označeny jako rádiové kanály 21–69.

(5) Nová individuální oprávnění k využívání rádiových kmitočtů pro zemské analogové televizní vysílání se již nevydávají. V pásmu 470–862 MHz dochází k přechodu na zemské digitální televizní vysílání v systému DVB-T.

(6) Skupinová přidělení a vysílače pro digitální televizní vysílání podle odstavce 11,  lze využít pouze držitelem přídělu.

(7) Individuální oprávnění k využívání kmitočtů pro digitální vysílání pro vysílače uvedené v odstavci 11 lze udělit po provedení úspěšné mezinárodní a vnitrostátní koordinaci.

(8) V současnosti je provoz zemského digitálního televizního vysílání umožněn na základě dohod příslušných národních správ, které stanoví podmínky pro takový provoz. Počet práv pro celoplošné digitální vysílání je v současnosti omezen na tři a jedno právo pro veřejnoprávní multiplex). Úřad přezkoumá omezení počtu práv v závislosti na uvolňování rádiových kmitočtů v důsledku ukončování zemského analogového televizního vysílání.

(9) Provozovatel celoplošné sítě pro šíření zemského digitálního televizního vysílání musí být držitelem přídělu nebo může síť provozovat na základě zmocnění držitelem přídělu. Držitel přídělu je povinen respektovat mezinárodní závazky přijaté v rámci Dohody Ženeva, 2006, umožnit změnu parametrů skupinových přidělení a parametrů sítě dle podmínek stanovených v příslušných individuálních oprávněních k využívání rádiových kmitočtů a opatřeních obecné povahy vydaných Úřadem. Tímto není zpochybněna platnost příslušných přídělů.

(10) Držitel přídělu může jedno nebo více vysílacích zařízení provozovat uvnitř skupinového přidělení na základě individuálních oprávnění k využívání rádiových kmitočtů vydaných Úřadem s tím, že intenzita elektromagnetického pole na hranicích skupinového přidělení nesmí překročit stanovenou zkoordinovanou úroveň, která v současnosti vychází z křivek šíření uvedených v Doporučení ITU-R P.370). Úřad  může dle individuální situace stanovit úroveň odlišnou.

(11) Zemské analogové vysílače s e.r.p. větším, než 250 W,  skupinová přidělení a vysílače pro digitální televizní vysílání) jsou:

| Rádio-vý kanál | Analogové televizní vysílání | Digitální televizní vysílání (Dohoda Ženeva, 2006, Dodatek 1, Část 1) |
| --- | --- | --- |
|  | Název | Název |
| Kraj Praha a Středočeský kraj |
| 23 |  | STC-05N, STC-05S, Mladá Boleslav, Praha, Votice |
| 24 | Praha – město |  |
| 25 |  |  |
| 26 | Praha |  |
| 29 | Příbram |  |
| 30 | Votice |  |
| 32 | Praha – Strahov |  |
| 37 | Praha – město | PHA-04, Praha, Praha-město |
| 39 | Praha – Strahov |  |
| 42 |  | PHA-02, Praha, Praha-město |
| 44 |  | STC-04N, STC-04S, Mladá Boleslav, Praha, Votice |
| 46 |  | PHA-03, Praha, Praha-město |
| 47 |  | PHA-01, Praha, Praha-město |
| 54 |  | PHA-05, Praha, Praha-město |
| 56 | Votice |  |
| 57 |  | PHA-06, Praha, Praha-město |
| 59 |  | STC-06N, STC-06S, Mladá Boleslav Praha, Votice |
| 64 |  | PHA-07, Praha, Praha-město |
| 66 |  | STC-07N, STC-07S, Mladá Boleslav Praha, Votice |

| Jihočeský kraj |
| --- |
| 22 |  | JCE-06, České Budějovice, Vimperk, Votice, Jihlava |
| 25 |  | JCE-04, České Budějovice, Vimperk, Votice, Jihlava |
| 27 | Tábor |  |
| 32 | Vimperk | JCE-03, České Budějovice, Vimperk, Votice, Jihlava |
| 33 | Holubov |  |
| 36 | Volary |  |
| 39 | České Budějovice | JCE-01, České Budějovice, Vimperk, Votice, Jihlava |
| 44 | Tábor |  |
| 47 | Vimperk |  |
| 50 |  | JCE-02, České Budějovice, Vimperk, Votice, Jihlava |
| 51 | České Budějovice – Včelná |  |
| 65 |  | JCE-07A, České Budějovice, Vimperk, Votice |
| 69 |  | JCE-07B, Jihlava |

| Plzeňský kraj |
| --- |
| 22 | Klatovy |  |
| 24 | Domažlice | PLZ-04, Plzeň, Sušice, Domažlice |
| 27 | Plzeň – město |  |
| 31 | Plzeň | PLZ-01, Plzeň, Sušice, Domažlice |
| 35 | Sušice |  |
| 40 | Starý Plzenec |  |
| 46 |  |  |
| 51 | Plzeň – město |  |
| 57 | Starý Plzenec |  |
| 58 | Klatovy |  |
| 63 |  | PLZ-06, Plzeň, Sušice, Domažlice |
| 68 |  | PLZ-07, Plzeň, Sušice, Domažlice |

| Karlovarský kraj |
| --- |
| 26 | Cheb | KVA-04, Cheb, Jáchymov, Plzeň |
| 35 |  | KVA-02, Cheb, Jáchymov, Plzeň |
| 38 | Jáchymov | KVA-01, Cheb, Jáchymov, Plzeň |
| 45 |  | KVA-06, Cheb, Jáchymov, Plzeň |
| 53 | Cheb |  |
| 60 | Mariánské Lázně | KVA-03, Cheb, Jáchymov, Plzeň |
| 61 | Karlovy Vary | KVA-07, Cheb, Jáchymov, Plzeň |

| Ústecký kraj |
| --- |
| 21 | Chomutov | UST-05, Chomutov, Jáchymov, Ústí nad Labem |
| 35 | Chomutov |  |
| 50 | Ústí nad Labem | UST-02, Chomutov, Jáchymov, Ústí nad Labem |
| 55 | Jáchymov | UST-03, Chomutov, Jáchymov, Ústí nad Labem |
| 58 |  | UST-04, Chomutov, Jáchymov, Ústí nad Labem |
| 62 |  | UST-06, Chomutov, Ústí nad Labem |
| 69 |  | UST-07, Chomutov, Jáchymov, Ústí nad Labem |

| Liberecký kraj |
| --- |
| 26 |  | LIB-04, Liberec |
| 28 |  | LIB-06, Liberec |
| 31 | Liberec | LIB-01, Liberec |
| 52 |  | LIB-05, Liberec |
| 60 | Liberec | LIB-03, Liberec |
| 65 |  | LIB-07, Liberec |

| Královéhradecký kraj |
| --- |
| 22 | Hradec Králové | KHR-06, Trutnov Rychnov nad Kněžnou |
| 23 | Trutnov |  |
| 34 | Hradec Králové |  |
| 38 |  | KHR-01 Trutnov Rychnov nad Kněžnou |
| 40 | Trutnov | KHR-02 Trutnov, Rychnov nad Kněžnou |
| 45 |  | KHR-04 Trutnov, Rychnov nad Kněžnou |
| 57 | Hradec Králové |  |
| 60 |  | KHR-03, Trutnov, Rychnov nad Kněžnou |
| 61 |  | KHR-05, Trutnov, Rychnov nad Kněžnou |
| 67 |  | KHR-07, Trutnov, Rychnov nad Kněžnou |

| Pardubický kraj |
| --- |
| 21 |  | PAR-05, Pardubice, Rychnov nad Kněžnou, Svitavy |
| 24 | Svitavy | PAR-04, Pardubice, Svitavy, Rychnov nad Kněžnou |
| 27 |  | PAR-06, Pardubice, Svitavy, Rychnov nad Kněžnou |
| 28 | Rychnov nad Kněžnou |  |
| 32 |  | PAR-03, Pardubice, Svitavy, Rychnov nad Kněžnou |
| 33 | Rychnov nad Kněžnou |  |
| 34 |  | PAR-02, Pardubice, Svitavy, Rychnov nad Kněžnou |
| 39 | Svitavy | PAR-01, Pardubice, Rychnov nad Kněžnou, Svitavy |
| 45 | Rychnov nad Kněžnou |  |
| 58 | Svitavy |  |
| 69 |  | PAR-07, Pardubice, Rychnov nad Kněžnou, Svitavy |

| Vysočina |
| --- |
| 25 | Jihlava |  |
| 28 | Třebíč | VYS-01, Jihlava, Třebíč, Pardubice |
| 30 |  | VYS-03, Jihlava, Třebíč, Pardubice |
| 32 | Žďár nad Sázavou |  |
| 33 |  | VYS-05, Jihlava, Třebíč, Pardubice |
| 35 |  | VYS-04, Jihlava, Třebíč, Pardubice |
| 36 | Pacov |  |
| 42 | Jihlava | VYS-02, Jihlava, Třebíč, Pardubice |
| 45 | Třebíč |  |
| 49 | Žďár nad Sázavou |  |
| 57 |  | VYS-06, Jihlava, Třebíč, Pardubice |
| 59 | Jihlava |  |
| 63 |  | VYS-07, Jihlava, Třebíč, Pardubice |

| Jihomoravský kraj |
| --- |
| 21 | Uherský Brod |  |
| 26 | Mikulov | JMO-03, Brno, Hodonín, Mikulov |
| 29 | Brno | JMO-01, Brno, Hodonín, Mikulov |
| 30 | Mikulov |  |
| 31 |  | Brno |
| 33 | Hodonín |  |
| 35 | Brno – město |  |
| 40 |  | JMO-04, Brno, Hodonín, Mikulov |
| 44 |  | Brno |
| 46 | Brno | JMO-02, Brno, Hodonín, Mikulov |
| 47 | Uherský Brod | JMO-05, Brno, Hodonín, Mikulov |
| 49 | Brno – město |  |
| 50 | Hodonín | Brno |
| 51 |  | Brno |
| 52 | Brno – město |  |
| 55 | Brno – Hády |  |
| 59 |  | JMO-06, Brno, Hodonín, Mikulov |
| 64 |  | JMO-07, Brno, Hodonín, Mikulov |

| Olomoucký kraj |
| --- |
| 31 |  | OLO-05, Olomouc |
| 33 | Olomouc |  |
| 36 | Jeseník | OLO-01, Olomouc, Jeseník |
| 44 |  | OLO-03, Olomouc |
| 50 | Jeseník | OLO-02, Olomouc, Jeseník |
| 51 |  | OLO-06, Jeseník, Olomouc |
| 53 | Jeseník | OLO-04, Jeseník, Olomouc |
| 60 | Olomouc |  |
| 65 |  | OLO-07, Jeseník, Olomouc |

| Moravskoslezský kraj |
| --- |
| 26 | Třinec |  |
| 27 |  | MOS-06, Frýdek, Ostrava, Jeseník |
| 28 |  | MOS-02, Frýdek, Ostrava, Jeseník |
| 31 | Ostrava |  |
| 34 | Novy Jičín |  |
| 37 | Frýdek | MOS-01, Frýdek, Ostrava, Jeseník |
| 42 | Ostrava |  |
| 45 |  | MOS-04, Frýdek, Ostrava, Jeseník |
| 48 | Ostrava | MOS-03, Frýdek, Ostrava, Jeseník |
| 51 | Ostrava |  |
| 52 | Frýdek |  |
| 54 |  | MOS-05, Frýdek, Ostrava Jeseník |
| 59 | Třinec – město |  |
| 63 |  | MOS-07, Frýdek, Jeseník, Ostrava |

| Zlínský kraj |
| --- |
| 22 | Zlín | ZLI-01, Valašské Klobouky, Zlín |
| 25 | Valašské Klobouky | ZLI-03, Valašské Klobouky, Zlín |
| 33 |  | ZLI-05, Valašské Klobouky, Zlín |
| 41 | Zlín | ZLI-04A, Valašské Klobouky |
| 42 | Valašské Klobouky | ZLI-02, Zlín, Valašské Klobouky |
| 45 |  | ZLI-04B, Zlín |
| 49 |  | ZLI-06, Valašské Klobouky, Zlín |
| 51 | Zlín |  |
| 58 | Zlín |  |
| 59 | Valašské Klobouky |  |
| 67 |  | ZLI-07, Valašské Klobouky, Zlín |

(12) Územní vymezení skupinových přidělení je:

a) Název JCE-01, JCE-02, JCE-03, JCE-04, JCE-05, JCE-06

Souřadnice hraničních bodů určujících skupinové přidělení:

| c1 | 493000 | 493300 | 493400 | 493149 | 493610 | 493600 | 493200 | 491800 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| c2 | 0135700 | 0140400 | 0141300 | 0143348 | 0144016 | 0144600 | 0145600 | 0145500 |
| c1 | 491317 | 490729 | 490755 | 490529 | 490015 | 485727 | 485444 | 485629 |
| c2 | 0152022 | 0152522 | 0153311 | 0153545 | 0152937 | 0153609 | 0153248 | 0152934 |
| c1 | 485716 | 485855 | 485916 | 485713 | 485640 | 485921 | 490010 | 490108 |
| c2 | 0152535 | 0152210 | 0151805 | 0151523 | 0151118 | 0150936 | 0150540 | 0150133 |
| c1 | 485905 | 485621 | 485332 | 485043 | 484754 | 484636 | 484715 | 484444 |
| c2 | 0145852 | 0145906 | 0145910 | 0145830 | 0145729 | 0145350 | 0144949 | 0144748 |
| c1 | 484239 | 484005 | 483723 | 483501 | 483638 | 483657 | 483826 | 483628 |
| c2 | 0144510 | 0144304 | 0144254 | 0144048 | 0143715 | 0143306 | 0142924 | 0142626 |
| c1 | 483436 | 483411 | 483458 | 483543 | 483549 | 483657 | 483940 | 484208 |
| c2 | 0142305 | 0141858 | 0141456 | 0141043 | 0140628 | 0140230 | 0140300 | 0140055 |
| c1 | 484334 | 484521 | 484620 | 484931 | 485143 | 485250 | 485451 | 485707 |
| c2 | 0135709 | 0135400 | 0135005 | 0134727 | 0134503 | 0134114 | 0133828 | 0133559 |
| c1 | 485835 | 491146 | 493100 |  |  |  |  |  |
| c2 | 0133222 | 0134236 | 0134600 |  |  |  |  |  |

b) Název JCE-07A

Souřadnice hraničních bodů určujících skupinové přidělení:

| c1 | 490108 | 485905 | 485621 | 485332 | 485043 | 484754 | 484636 | 484715 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| c2 | 0150133 | 0145852 | 0145906 | 0145910 | 0145830 | 0145729 | 0145350 | 0144949 |
| c1 | 484444 | 484239 | 484005 | 483723 | 483501 | 483638 | 483657 | 483826 |
| c2 | 0144748 | 0144510 | 0144304 | 0144254 | 0144048 | 0143715 | 0143306 | 0142924 |
| c1 | 483628 | 483436 | 483411 | 483458 | 483543 | 483549 | 483657 | 483940 |
| c2 | 0142626 | 0142305 | 0141858 | 0141456 | 0141043 | 0140628 | 0140230 | 0140300 |
| c1 | 484208 | 484334 | 484521 | 484620 | 484931 | 485143 | 485250 | 485451 |
| c2 | 0140055 | 0135709 | 0135400 | 0135005 | 0134727 | 0134503 | 0134114 | 0133828 |
| c1 | 485707 | 485835 | 491146 | 493100 | 493000 | 493300 | 493400 | 493149 |
| c2 | 0133559 | 0133222 | 0134236 | 0134600 | 0135700 | 0140400 | 0141300 | 0143348 |
| c1 | 493610 | 493600 | 493200 | 491800 |  |  |  |  |
| c2 | 0144016 | 0144600 | 0145600 | 0145500 |  |  |  |  |

c) Název JCE-07B

Souřadnice hraničních bodů určujících skupinové přidělení:

| c1 | 485444 | 485629 | 485716 | 485855 | 485916 | 485713 | 485640 | 485921 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| c2 | 0153248 | 0152934 | 0152535 | 0152210 | 0151805 | 0151523 | 0151118 | 0150936 |
| c1 | 490010 | 490108 | 491800 | 491317 | 490729 | 490755 | 490529 | 490015 |
| c2 | 0150540 | 0150133 | 0145500 | 0152022 | 0152522 | 0153311 | 0153545 | 0152937 |
| c1 | 485727 |  |  |  |  |  |  |  |
| c2 | 0153609 |  |  |  |  |  |  |  |

d) Název JMO-01, JMO-02, JMO-03, JMO-04, JMO-05, JMO-06, JMO-07

Souřadnice hraničních bodů určujících skupinové přidělení:

| c1 | 490443 | 490153 | 485714 | 485634 | 485119 | 484931 | 484845 | 485037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| c2 | 0170754 | 0171450 | 0172600 | 0173308 | 0173841 | 0173521 | 0173107 | 0172657 |
| c1 | 484851 | 485233 | 485023 | 485022 | 484713 | 484320 | 484015 | 483819 |
| c2 | 0172336 | 0171219 | 0170858 | 0170645 | 0170535 | 0170006 | 0165828 | 0165830 |
| c1 | 483700 | 483940 | 484221 | 484309 | 484320 | 484446 | 484643 | 484717 |
| c2 | 0165642 | 0165539 | 0165456 | 0165053 | 0164642 | 0164307 | 0164010 | 0163555 |
| c1 | 484846 | 484846 | 484630 | 484411 | 484409 | 484436 | 484506 | 484505 |
| c2 | 0163215 | 0162808 | 0162537 | 0162311 | 0161853 | 0161435 | 0161013 | 0160553 |
| c1 | 484619 | 484757 | 484952 | 485152 | 485241 | 485134 | 485220 | 485356 |
| c2 | 0160205 | 0155838 | 0155537 | 0155233 | 0154813 | 0154425 | 0154026 | 0153656 |
| c1 | 485444 | 485727 | 490505 | 491600 | 492137 | 493400 | 493740 | 493500 |
| c2 | 0153248 | 0153609 | 0161320 | 0161500 | 0162233 | 0162300 | 0163353 | 0164700 |
| c1 | 492211 | 492300 | 491500 |  |  |  |  |  |
| c2 | 0164859 | 0170400 | 0171000 |  |  |  |  |  |

e) Název KHR-01, KHR-02, KHR-03, KHR-04, KHR-05, KHR-06, KHR-07

Souřadnice hraničních bodů určujících skupinové přidělení:

| c1 | 500917 | 500604 | 500234 | 500800 | 500900 | 500800 | 500500 | 501500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| c2 | 0163450 | 0162101 | 0161446 | 0160000 | 0154600 | 0153400 | 0152500 | 0152300 |
| c1 | 502148 | 503120 | 502944 | 503118 | 504624 | 504537 | 504411 | 504432 |
| c2 | 0150728 | 0150829 | 0152304 | 0153554 | 0153405 | 0153812 | 0154201 | 0154632 |
| c1 | 504300 | 504023 | 504104 | 504017 | 503737 | 503854 | 503851 | 503947 |
| c2 | 0155007 | 0155151 | 0155601 | 0160018 | 0160124 | 0160523 | 0160948 | 0161354 |
| c1 | 503937 | 503832 | 503626 | 503344 | 503104 | 503015 | 502837 | 502644 |
| c2 | 0161812 | 0162220 | 0162512 | 0162453 | 0162336 | 0161924 | 0161549 | 0161233 |
| c1 | 502433 | 502202 | 502232 | 501958 | 501853 | 501636 | 501411 | 501157 |
| c2 | 0161507 | 0161657 | 0162105 | 0162246 | 0162639 | 0162905 | 0163113 | 0163354 |

f) Název KVA-01, KVA-02, KVA-03, KVA-04, KVA-05, KVA-06, KVA-07

Souřadnice hraničních bodů určujících skupinové přidělení:

| c1 | 502349 | 501928 | 500700 | 500100 | 495945 | 495528 | 495519 | 495635 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| c2 | 0125804 | 0131358 | 0131700 | 0131400 | 0130446 | 0125055 | 0123222 | 0122828 |
| c1 | 495916 | 500032 | 500157 | 500307 | 500531 | 500754 | 501041 | 501257 |
| c2 | 0122746 | 0122353 | 0122003 | 0121611 | 0121357 | 0121133 | 0121201 | 0120929 |
| c1 | 501431 | 501702 | 501923 | 501830 | 501605 | 501345 | 501214 | 501446 |
| c2 | 0120601 | 0120743 | 0120536 | 0121119 | 0121318 | 0121545 | 0121925 | 0122103 |
| c1 | 501711 | 501926 | 502105 | 502338 | 502413 | 502440 | 502526 | 502640 |
| c2 | 0122305 | 0122543 | 0122911 | 0123107 | 0123524 | 0123946 | 0124349 | 0124736 |
| c1 | 502624 | 502452 |  |  |  |  |  |  |
| c2 | 0125149 | 0125517 |  |  |  |  |  |  |

g) Název LIB-01, LIB-02, LIB-03, LIB-04, LIB-05, LIB-06, LIB-07

Souřadnice hraničních bodů určujících skupinové přidělení:

| c1 | 503118 | 502944 | 503120 | 503628 | 502913 | 503000 | 503900 | 504900 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| c2 | 0153554 | 0152304 | 0150829 | 0145647 | 0143902 | 0142800 | 0142200 | 0142700 |
| c1 | 505000 | 505046 | 504919 | 504914 | 505159 | 505216 | 505137 | 505359 |
| c2 | 0143800 | 0144016 | 0144356 | 0144815 | 0144942 | 0145403 | 0145813 | 0150021 |
| c1 | 505650 | 505905 | 510123 | 510034 | 510107 | 505927 | 505745 | 505458 |
| c2 | 0150106 | 0145838 | 0150109 | 0150525 | 0150952 | 0151322 | 0151650 | 0151621 |
| c1 | 505223 | 505046 | 504803 | 504840 | 504710 | 504624 |  |  |
| c2 | 0151748 | 0152120 | 0152201 | 0152615 | 0152951 | 0153405 |  |  |

h) Název MOS-01, MOS-02, MOS-03, MOS-04, MOS-05, MOS-06, MOS-07

Souřadnice hraničních bodů určujících skupinové přidělení:

| c1 | 492931 | 493229 | 494200 | 495100 | 500459 | 501619 | 501618 | 501614 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| c2 | 0181617 | 0175445 | 0174200 | 0170900 | 0171352 | 0172525 | 0172953 | 0173415 |
| c1 | 501604 | 501756 | 501537 | 501259 | 501109 | 501019 | 500735 | 500629 |
| c2 | 0173827 | 0174140 | 0174402 | 0174542 | 0174223 | 0173818 | 0173846 | 0174247 |
| c1 | 500421 | 500142 | 495934 | 495841 | 500011 | 500026 | 500309 | 500217 |
| c2 | 0174535 | 0174708 | 0175001 | 0175413 | 0175746 | 0180208 | 0180134 | 0180539 |
| c1 | 495943 | 495930 | 495751 | 495532 | 495619 | 495555 | 495428 | 495512 |
| c2 | 0180706 | 0181130 | 0181505 | 0181727 | 0182134 | 0182547 | 0182931 | 0183338 |
| c1 | 495226 | 494933 | 494701 | 494425 | 494220 | 494045 | 494028 | 493744 |
| c2 | 0183432 | 0183428 | 0183617 | 0183759 | 0184050 | 0184421 | 0184836 | 0184913 |
| c1 | 493500 | 493223 | 493109 | 493029 | 492921 | 493025 | 492949 | 493044 |
| c2 | 0185025 | 0185144 | 0185029 | 0184717 | 0184440 | 0184051 | 0183624 | 0183538 |
| c1 | 492921 | 492757 | 492339 | 492343 |  |  |  |  |
| c2 | 0183156 | 0183239 | 0182655 | 0182412 |  |  |  |  |

i) Název OLO-01, OLO-02, OLO-03, OLO-04, OLO-05, OLO-06, OLO-07

Souřadnice hraničních bodů určujících skupinové přidělení:

| c1 | 492600 | 492100 | 491500 | 492300 | 492211 | 493500 | 493900 | 495000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| c2 | 0173800 | 0172000 | 0171000 | 0170400 | 0164859 | 0164700 | 0165000 | 0164500 |
| c1 | 495800 | 500400 | 500743 | 500946 | 501152 | 501315 | 501417 | 501621 |
| c2 | 0164300 | 0164900 | 0164456 | 0164750 | 0165031 | 0165422 | 0165823 | 0170116 |
| c1 | 501830 | 502042 | 502314 | 502554 | 502546 | 502508 | 502417 | 502255 |
| c2 | 0165832 | 0165602 | 0165408 | 0165306 | 0165719 | 0170136 | 0170538 | 0170928 |
| c1 | 502115 | 501936 | 501928 | 501644 | 501619 | 500459 | 495100 | 494200 |
| c2 | 0171249 | 0171616 | 0172043 | 0172107 | 0172525 | 0171352 | 0170900 | 0174200 |
| c1 | 493229 |  |  |  |  |  |  |  |
| c2 | 0175445 |  |  |  |  |  |  |  |

j) Název PAR-01, PAR-02, PAR-03, PAR-04, PAR-05, PAR-06, PAR-07

Souřadnice hraničních bodů určujících skupinové přidělení:

| c1 | 500400 | 495800 | 495000 | 493900 | 493500 | 493740 | 493400 | 493800 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| c2 | 0164900 | 0164300 | 0164500 | 0165000 | 0164700 | 0163353 | 0162300 | 0161600 |
| c1 | 494400 | 494114 | 494921 | 494903 | 495000 | 495600 | 500100 | 500500 |
| c2 | 0160000 | 0155457 | 0154415 | 0153509 | 0152900 | 0153200 | 0152200 | 0152500 |
| c1 | 500800 | 500900 | 500800 | 500234 | 500604 | 500917 | 500704 | 500605 |
| c2 | 0153400 | 0154600 | 0160000 | 0161446 | 0162101 | 0163450 | 0163724 | 0164128 |
| c1 | 500743 |  |  |  |  |  |  |  |
| c2 | 0164456 |  |  |  |  |  |  |  |

k) Název PHA-01, PHA-02, PHA-03, PHA-04, PHA-05, PHA-06, PHA-07

Souřadnice hraničních bodů určujících skupinové přidělení:

| c1 | 501123 | 500725 | 500500 | 500100 | 495934 | 495929 | 495612 | 500600 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| c2 | 0143234 | 0143923 | 0144300 | 0144035 | 0143841 | 0143056 | 0142121 | 0141300 |
| c1 | 500752 |  |  |  |  |  |  |  |
| c2 | 0141632 |  |  |  |  |  |  |  |

l) Název PLZ-01, PLZ-02, PLZ-03, PLZ-04, PLZ-05, PLZ-06, PLZ-07

Souřadnice hraničních bodů určujících skupinové přidělení:

| c1 | 500357 | 495600 | 494600 | 494035 | 493100 | 491146 | 485835 | 485652 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| c2 | 0132513 | 0135000 | 0134800 | 0134252 | 0134600 | 0134236 | 0133222 | 0132910 |
| c1 | 485840 | 490104 | 490340 | 490539 | 490651 | 490727 | 491002 | 491151 |
| c2 | 0132602 | 0132358 | 0132229 | 0131934 | 0131550 | 0131146 | 0131023 | 0130705 |
| c1 | 491419 | 491556 | 491828 | 492022 | 491946 | 492016 | 492230 | 492443 |
| c2 | 0130506 | 0130144 | 0125953 | 0125644 | 0125231 | 0124813 | 0124542 | 0124310 |
| c1 | 492612 | 492900 | 493123 | 493358 | 493643 | 493857 | 494115 | 494314 |
| c2 | 0123940 | 0123845 | 0123626 | 0123439 | 0123349 | 0123122 | 0122856 | 0122557 |
| c1 | 494551 | 494724 | 494958 | 495236 | 495519 | 495528 | 495945 | 500100 |
| c2 | 0122444 | 0122813 | 0122958 | 0123129 | 0123222 | 0125055 | 0130446 | 0131400 |
| c1 | 500700 |  |  |  |  |  |  |  |
| c2 | 0131700 |  |  |  |  |  |  |  |

m) Název STC-01N, STC-02N, STC-03N, STC-04N, STC-05N, STC-06N, STC-07N

Souřadnice hraničních bodů určujících skupinové přidělení:

| c1 | 501500 | 502100 | 502100 | 503000 | 502913 | 503628 | 503120 | 502148 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| c2 | 0135200 | 0140000 | 0142200 | 0142800 | 0143902 | 0145647 | 0150829 | 0150728 |
| c1 | 501500 | 500500 | 500100 | 495600 | 495000 | 494700 | 500100 | 500500 |
| c2 | 0152300 | 0152500 | 0152200 | 0153200 | 0152900 | 0152600 | 0144035 | 0144300 |
| c1 | 500725 | 501123 | 500752 |  |  |  |  |  |
| c2 | 0143923 | 0143234 | 0141632 |  |  |  |  |  |

n) Název STC-01S, STC-02S, STC-03S, STC-04S, STC-05S, STC-06S, STC-07S

Souřadnice hraničních bodů určujících skupinové přidělení:

| c1 | 494700 | 494500 | 493900 | 493500 | 493200 | 493600 | 493610 | 493149 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| c2 | 0152600 | 0151500 | 0151100 | 0150000 | 0145600 | 0144600 | 0144016 | 0143348 |
| c1 | 493400 | 493300 | 493000 | 493100 | 494035 | 494600 | 495600 | 500357 |
| c2 | 0141300 | 0140400 | 0135700 | 0134600 | 0134252 | 0134800 | 0135000 | 0132513 |
| c1 | 501200 | 501500 | 500752 | 500600 | 495612 | 495929 | 495934 | 500100 |
| c2 | 0133200 | 0135200 | 0141632 | 0141300 | 0142121 | 0143056 | 0143841 | 0144035 |

o) Název UST-01, UST-02, UST-03, UST-04, UST-05, UST-06, UST-07

Souřadnice hraničních bodů určujících skupinové přidělení:

| c1 | 505000 | 504900 | 503900 | 503000 | 502100 | 502100 | 501500 | 501200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| c2 | 0143800 | 0142700 | 0142200 | 0142800 | 0142200 | 0140000 | 0135200 | 0133200 |
| c1 | 500357 | 500700 | 501500 | 501928 | 502349 | 502452 | 502523 | 502759 |
| c2 | 0132513 | 0131700 | 0131500 | 0131358 | 0125804 | 0125517 | 0125940 | 0130101 |
| c1 | 502952 | 503009 | 503126 | 503405 | 503434 | 503643 | 503634 | 503715 |
| c2 | 0130413 | 0130841 | 0131232 | 0131347 | 0131809 | 0132047 | 0132512 | 0132930 |
| c1 | 503939 | 504219 | 504243 | 504311 | 504359 | 504327 | 504444 | 504713 |
| c2 | 0133156 | 0133258 | 0133723 | 0134140 | 0134552 | 0135006 | 0135401 | 0135612 |
| c1 | 504850 | 504833 | 504956 | 505108 | 505312 | 505305 | 505341 | 505611 |
| c2 | 0135954 | 0140416 | 0140805 | 0141209 | 0141459 | 0141923 | 0142337 | 0142153 |
| c1 | 505837 | 505948 | 510222 | 510232 | 510114 | 510111 | 510012 | 505729 |
| c2 | 0141939 | 0141539 | 0141717 | 0142139 | 0142544 | 0143012 | 0143415 | 0143536 |
| c1 | 505450 | 505303 | 505046 |  |  |  |  |  |
| c2 | 0143437 | 0143757 | 0144016 |  |  |  |  |  |

p) Název VYS-01, VYS-02, VYS-03, VYS-04, VYS-05, VYS-06, VYS-07

Souřadnice hraničních bodů určujících skupinové přidělení:

| c1 | 492137 | 491600 | 490505 | 485727 | 490015 | 490529 | 490755 | 490729 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| c2 | 0162233 | 0161500 | 0161320 | 0153609 | 0152937 | 0153545 | 0153311 | 0152522 |
| c1 | 491317 | 491800 | 493200 | 493500 | 493900 | 494500 | 494700 | 495000 |
| c2 | 0152022 | 0145500 | 0145600 | 0150000 | 0151100 | 0151500 | 0152600 | 0152900 |
| c1 | 494903 | 494921 | 494114 | 494400 | 493800 | 493400 |  |  |
| c2 | 0153509 | 0154415 | 0155457 | 0160000 | 0161600 | 0162300 |  |  |

q) Název ZLI-01, ZLI-02, ZLI-03, ZLI-05, ZLI-06, ZLI-07

Souřadnice hraničních bodů určujících skupinové přidělení:

| c1 | 492343 | 492202 | 491927 | 491714 | 490806 | 490522 | 490200 | 490121 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| c2 | 0182412 | 0182448 | 0182151 | 0181057 | 0180617 | 0180649 | 0180331 | 0175926 |
| c1 | 490053 | 485538 | 485526 | 485138 | 485119 | 485634 | 485714 | 490153 |
| c2 | 0175459 | 0175307 | 0174650 | 0174215 | 0173841 | 0173308 | 0172600 | 0171450 |
| c1 | 490443 | 491500 | 492100 | 492600 | 493229 | 492931 |  |  |
| c2 | 0170754 | 0171000 | 0172000 | 0173800 | 0175445 | 0181617 |  |  |

r) Název ZLI-04A

Souřadnice hraničních bodů určujících skupinové přidělení:

| c1 | 490522 | 490200 | 490121 | 490053 | 485538 | 485526 | 485138 | 485119 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| c2 | 0180649 | 0180331 | 0175926 | 0175459 | 0175307 | 0174650 | 0174215 | 0173841 |
| c1 | 485634 | 485714 | 490153 | 490443 | 491500 | 492100 | 492600 |  |
| c2 | 0173308 | 0172600 | 0171450 | 0170754 | 0171000 | 0172000 | 0173800 |  |

s) Název ZLI-04B

Souřadnice hraničních bodů určujících skupinové přidělení:

| c1 | 492343 | 492202 | 491927 | 491714 | 490806 | 490522 | 492600 | 493229 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| c2 | 0182412 | 0182448 | 0182151 | 0181057 | 0180617 | 0180649 | 0173800 | 0175445 |
| c1 | 492931 |  |  |  |  |  |  |  |
| c2 | 0181617 |  |  |  |  |  |  |  |

Souřadnice jsou v souladu s Dohodou Ženeva, 2006, uvedeny v systému IDWM).

(13) Pro síť určenou k šíření veřejnoprávního multiplexu se vyhrazují následující rádiové kanály: 29, 32, 33, 34, 36, 40, 43, 49, 52, 53 a 54. O podmínkách konkrétního využití a technických parametrech vysílačů na jednotlivých stanovištích rozhodne Úřad.

(14) K umožnění poskytování mobilních multimediálních služeb v pásmu 470–862 MHz) se stanoví skupinová přidělení PHA-04, STC-05N, STC-05S, JCE-04, PLZ-04, KVA-04, UST-05, LIB-04, KHR-06, PAR-05, VYS-01, JMO-03, OLO-05, MOS-02 a ZLI-01. Z důvodu intenzivního využívání pásma televizním vysíláním je počet práv k využívání rádiových kmitočtů omezen na jedno. Přidělení jsou určena pro vysílání základnových stanic sítě elektronických komunikací, prostřednictvím níž budou služby poskytovány.

(15) Rádiové kmitočty nepřidělené Dohodou Ženeva, 2006 České republice lze přidělit pouze pro potřeby dokrytí území a obyvatel sítěmi celoplošného zemského televizního vysílání nebo pro zajištění přechodu zemského analogového vysílání držitelů licencí k provozování neceloplošného televizního vysílání na zemské digitální televizní vysílání. Jiným žadatelům je možno rádiové kmitočty přidělit až po ukončení přechodu zemského analogového vysílání na vysílání digitální.

(16) Rádiové kmitočty podle odst. 15 je možné přidělit až po provedené úspěšné vnitrostátní a mezinárodní koordinaci pouze operátorům poskytujícím službu elektronických komunikací.

(17) Rádiové kanály č. 61–69, nepřidělené Dohodou Ženeva, 2006, Úřad s ohledem na jejich budoucí harmonizované využití nebude přidělovat pro rozhlasovou službu s výjimkou využití na časově omezené období a pouze je-li to nezbytné pro realizaci přechodu na digitální vysílání. O způsobu a termínu přidělování těchto rádiových kanálů rozhodne Úřad. Tímto ustanovením není dotčeno znění odst. 16.

Článek 8

Informace týkající se budoucího vývoje v rozhlasové službě

(1) V pásmu 470–862 MHz bude dokončen  proces přechodu zemského analogového televizního vysílání na zemské digitální televizní vysílání. Podle čl. II. bodu 1 zákona č. 304/2007 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s dokončením přechodu zemského analogového televizního vysílání na zemské digitální televizní vysílání, upravilo pravidla pro přechod zemského analogového televizního vysílání na zemské digitální televizní vysílání nařízení vlády). Ukončení provozu analogového vysílání v České republice je plánováno na 11. listopadu 2011, kromě dvou geograficky vymezených oblastí). Přechod v těchto oblastech bude dokončen v roce 2012). Záměr Komise35) směřuje k urychlení dokončení přechodu na digitální vysílání ve Společenství již k 1. lednu 2012.

(2) Procesem přechodu dochází k úspoře rádiového spektra označované jako digitální dividenda38). Záměrem Komise je koordinovaným postupem členských států Společenství umožnit využití digitální dividendy pro sítě a služby elektronických komunikací jiné než televizní a rozhlasové vysílání. K zavádění širokopásmových sítí v pozemní pohyblivé službě bude harmonizován zejména úsek 790–862 MHz. V případě zavádění aplikací pohyblivé služby dojde k omezení rozsahu využitelného spektra v členských státech Společenství včetně spektra přiděleného Dohodou Ženeva, 2006 a dostupného spektra pro bezdrátové mikrofony a aplikace SAB/SAP). K zajištění dostupného spektra bude třeba dosáhnout dohod mezi členskými státy.

(3) V geografických oblastech, kde se budou vyskytovat úseky spektra nevyužívané systémy v rozhlasové službě), se předpokládá jejich využití inteligentními komunikačními systémy). Je očekáván další rozvoj technologií rozhlasové služby) směřující k zavedení technologií s vyšší spektrální účinností přispívajících k úspoře rádiového spektra.

(4)  O udělení dalších práv rozhodne Úřad po ukončení přechodu zemského analogového televizního vysílání na digitální vysílání.

Oddíl 4

Pevná služba

Článek 9

Současný stav v pevné službě

Pevná služba nemá v pásmu 862–960 MHz v České republice využití.

Článek 10

Informace týkající se budoucího vývoje v pevné službě

Předpokládá se, že přidělení pevné službě v pásmu 862–960 MHz bude v novém vydání Plánu přidělení kmitočtových pásem zrušeno.

Oddíl 5

Letecká radionavigační služba

Článek 11

Současný stav v letecké radionavigační službě

Pásmo 645–862 MHz je v souladu s poznámkou Řádu6) přiděleno navíc přednostně letecké radionavigační službě. Využívání pásma aplikacemi v letecké radionavigační službě bylo v České republice ukončeno.

Článek 12

Informace týkající se budoucího vývoje v letecké radionavigační službě

V pásmu 645–862 MHz nemá radionavigační služba v České republice využití.

Oddíl 6

Radiolokační služba

Článek 13

Současný stav v radiolokační službě

(1) V souladu s poznámkou Řádu) je radiolokační službě přiděleno podružně pásmo 470–494 MHz, pouze však pro provoz snímačů směru a rychlosti větru.

(2) V pásmu 838–862 MHz nemá radiolokační služba v České republice civilní využití.

Článek 14

Informace týkající se budoucího vývoje v radiolokační službě

Budoucí využití pásma 494–890 MHz radiolokační službou se nepředpokládá.

Oddíl 7

Radioastronomická služba

Článek 15

Současný stav v radioastronomické službě

(1) Radioastronomická služba je pasivní radiokomunikační služba založená na příjmu rádiových vln kosmického původu. V souladu s poznámkou Řádu4) musí uživatelé pásma 608–614 MHz podnikat veškerá uskutečnitelná opatření k ochraně radioastronomické služby.

(2) V pásmu 608–614 MHz nemá radioastronomická služba v České republice využití.

Článek 16

Informace týkající se budoucího vývoje v radioastronomické službě

V současnosti nejsou známy změny v budoucím využívání pásma 608–614 MHz radioastronomickou službou.

# Oddíl 8

Závěrečná ustanovení

# Článek 17

# Zrušovací ustanovení

Zrušuje se opatření obecné povahy část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/10/05.2008-5 pro kmitočtové pásmo 470–960 MHz ze dne 7. května 2008.

# Článek 18

# Účinnost

Tato část plánu využití rádiového spektra nabývá účinnosti dnem dd. mm. 2009.

Odůvodnění

Úřad vydává k provedení § 16 odst. 2 zákona opatřením obecné povahy část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/10/xx.2009-yy (dále jen „část plánu“), kterou se stanoví technické parametry a podmínky využití rádiového spektra v rozsahu rádiových kmitočtů od 470 MHz do 960 MHz radiokomunikačními službami.

Část plánu vychází z principů zakotvených v zákoně a evropské legislativě, zejména ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2002/21/ES o společném předpisovém rámci pro sítě a služby elektronických komunikací (rámcová směrnice) a rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 676/2002/EC o regulačním rámci pro politiku rádiového spektra ve Společenství (rozhodnutí o rádiovém spektru) a stanovených ve společné části plánu využití rádiového spektra č. PV/10.2005-35.

Účelem této části plánu je zajistit transparentnost podmínek pro využívání rádiového spektra a předvídatelnost rozhodnutí Úřadu.

Část plánu nahrazuje část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/10/05.2008–5 pro kmitočtové pásmo 470–960 MHz. Důvodem nového vydání části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/10/xx.2009-yy je v pohyblivé službě zejména implementace harmonizačních dokumentů k liberalizaci podmínek využívání úseků 880–915 / 925–960 MHz. Dále jsou  promítnuty záměry Komise směřující k upřednostnění zavádění sítí a služeb elektronických komunikací jiných, než je rozhlasová služba v pásmu 790–862 MHz. V rozhlasové službě byly rozšířeny možnosti využití přidělení kmitočtů nad rámec Dohody Ženeva, 2006 za předpokladu splnění podmínek stanovených touto dohodou. Rovněž byly aktualizovány informace o kmitočtech a sítích televizního vysílání v souvislosti s pokročilým stavem přechodu na zemské digitální televizní vysílání. Text byl aktualizován o ustanovení nového vydání Radiokomunikačního řádu.

Článek 1 popisuje předmět úpravy a odkazuje na společnou část plánu využití rádiového spektra.

V článku 2 jsou uvedeny informace z plánu přidělení kmitočtových pásem (národní kmitočtová tabulka) a doplněny o současné využití aplikacemi. Zároveň je uveden harmonizační záměr, tj. přidělení radiokomunikačním službám a využití aplikacemi dle Zprávy ERC č. 25: Evropská tabulka přidělení a využití kmitočtů. Z využití jsou uvedeny hlavní aplikace a další detaily jsou v oddílech věnovaných jednotlivým radiokomunikačním službám.

Článek 3 uvádí charakteristiku využívání rádiového spektra popisovaného touto částí plánu.

V článku 4 jsou uvedeny mezinárodní závazky, týkající se předmětného pásma 470–960 MHz.

V článku 5 uvádějícím využití pásem aplikacemi pohyblivé služby byly na základě harmonizačních dokumentů upraveny podmínky provozu sítí určením úseků 880,1–914,9 / 925,1–959,9 MHz k zavádění mobilních komunikačních systémů provozovaných na principu technologické neutrality a neutrality vůči službám.

Článek 6 s informacemi o budoucím vývoji v pohyblivé službě odráží záměry Komise k harmonizovanému zavádění sítí a služeb elektronických komunikací jiných, než je rozhlasová služba v pásmu tzv. digitální dividendy, tj. 790–862 MHz.

S ohledem na současný stav přechodu na zemské digitální televizní vysílání byly z jednotlivých ustanovení článku 7 vypuštěny části, včetně celého původního odst. 7, týkajícího se přechodných vysílacích sítí A, B a C, jejichž provoz byl ukončen přechodem na vysílací sítě stanovené v nařízení vlády č. 161/2008 Sb., o technickém plánu přechodu. Úprava odst. 13 v článku 7 má umožnit flexibilnější využití rádiových kmitočtů pro dokrývání území a obyvatel v rámci jednofrekvenční vysílací sítě provozovatele vysílání ze zákona, což přispěje i k efektivnějšímu využití omezeného počtu disponibilních rádiových kmitočtů.

V článku 7 byl nově zařazen odst. 7 s podmínkou provedení mezinárodní koordinace před vydáním individuálního oprávnění pro vysílače televizního vysílání.

V článku 7 byl rovněž nově zařazen odst. 15, který upravuje podmínky využívání, resp. přidělování rádiových kmitočtů rozhlasové služby nad rámec Dohody Ženeva, 2006. Tyto rádiové kmitočty je nutno v období přechodu využít pro snazší dokončení přechodu na digitální televizní vysílání programů stávajících provozovatelů analogového televizního vysílání a to celoplošného i neceloplošného a k zajištění možnosti pro dokrývání území vysílacími sítěmi pro šíření celoplošného vysílání. Teprve po zajištění všech rádiových kmitočtů, které jsou pro realizaci přechodu nezbytné, lze rádiové kmitočty přidělovat novým žadatelům.

S ohledem na podmínku efektivního využití rádiových kmitočtů je možno rádiové kmitočty podle odst. 16 článku 7 přidělit po úspěšné koordinaci pouze operátorům poskytujícím službu elektronických komunikací, což dovoluje Úřadu v oprávnění uložit povinnost šířit i programy jiných provozovatelů vysílání až do vyčerpání disponibilní kapacity datového toku v digitálním multiplexu.

S ohledem na připravovanou možnost využití digitální dividendy rovněž Úřad omezil v odst. 17 článku 7 možnost přidělení rádiových kanálů 61–69 nepřidělených Dohodou Ženeva, 2006 pro rozhlasovou službu pouze na dobu nezbytně nutnou v případech, kdy je to pro realizaci přechodu nezbytné.

V článcích 9 a 10 týkajících se dalších radiokomunikačních služeb nebyly prováděny úpravy.

Do článků 11 a 12 bylo promítnuto ukončení využívání aplikacemi služby letecké radio-navigační služby v České republice.

Do článků 13 a 14 s informacemi o radiolokační službě byl promítnut aktuální stav a budoucí využití pásma.

Článek 15 byl formulačně upraven, článek 16 upravován nebyl.

Na základě § 130 zákona a podle Pravidel Českého telekomunikačního úřadu pro vedení konzultací na diskusním místě Úřad zveřejnil návrh opatření obecné povahy část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/10/xx.2008-yy a výzvu k podávání připomínek na diskusním místě dne dd. mm 2009. Během veřejné konzultace Úřad (ne)obdržel připomínky od (...)

Za Radu Českého telekomunikačního úřadu

PhDr. Pavel Dvořák, CSc.

předseda Rady

Českého telekomunikačního úřadu

# Footnotes

)	Společná část plánu využití rádiového spektra č. PV/10.2005-35 uveřejněná v částce 14/2005 Telekomunikačního věstníku.

)	Zpráva ERC č. 25: Evropská tabulka přidělení a využití kmitočtů v kmitočtovém pásmu 9 kHz až 3000 GHz, rev. Baku, 2008 [ERC Report 25: European Table of Frequency Allocations and Utilisations in the frequency range 9 kHz to 3000 GHz, rev. Baku, 2008].

)	V souladu s poznámkou Radiokomunikačního řádu 5.306 je pásmo 608–614 MHz přiděleno navíc podružně radioastronomické službě.

)	V souladu s poznámkou Radiokomunikačního řádu 5.149 musí uživatelé pásma 608–614 MHz podnikat veškerá uskutečnitelná opatření k ochraně radioastronomické služby.

)	V souladu s poznámkou Radiokomunikačního řádu 5.291A je pásmo 470–494 MHz přiděleno navíc podružně radiolo-kační službě, využití je omezeno na provoz radiolokačních snímačů směru a rychlosti větru.

)	Poznámka 5.312 Řádu.

)	Poznámka 5.316B Řádu.

)	Poznámka 5.317A Řádu.

)	Radiokomunikační řád, Mezinárodní telekomunikační unie, Ženeva, 2008 [Radio Regulations, International Telecommunication Union, Geneva, 2008].

)	Dohoda HCM – Dohoda mezi správami Rakouska, Belgie, České republiky, Německa, Francie, Maďarska, Nizozemí, Chorvatska, Itálie, Lichtenštejnska, Litvy, Lucemburska, Černé Hory, Polska, Rumunska, Slovenska, Slovinska a Švýcarska o koordinaci kmitočtů mezi 29,7 MHz a 39,5 GHz pro pevnou službu a pozemní pohyblivou službu, Vilnius, 2005 [HCM Agreement – Agreement between the Administrations of Austria, Belgium, the Czech Republic, Germany, France, Hungary, the Netherlands, Croatia, Italy, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Montenegro, Poland, Romania, the Slovak Republic, Slovenia and Switzerland on the co-ordination of frequencies between 29.7 MHz and 39.5 GHz for the fixed service and the land mobile service, Vilnius, 2005].

)	Regionální dohoda k plánování digitální zemské rozhlasové služby v Oblasti 1 (části Oblasti 1 nacházející se západně od 170. východního poledníku a severně od 40. rovnoběžky jižní šířky mimo území Mongolska) a na území Iránské islámské republiky pro kmitočtová pásma 174–230 MHz a 470–862 MHz (Ženeva, 2006) [Regional Agreement relating to the planning of the digital terrestrial broadcasting service in Region 1 (parts of Region 1 situated to the west of meridian 170° E and to the north of parallel 40°S, except the territory of Mongolia) and in the Islamic Republic of Iran, in the frequency bands 174-230 MHz and 470-862 MHz (Geneva, 2006)].

)	Ustanovení č. 1.24 a 1.26 Řádu.

)	Doporučení CEPT/ERC/REC 70-03 – Využívání zařízení s krátkým dosahem [Relating to the use of Short Range Devices (SRD)].

)	Všeobecné oprávnění č. VO–R/10/06.2009-9 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování vysílacích rádiových zařízení krátkého dosahu.

)	Rozhodnutí Komise ze dne 23. listopadu 2006 o harmonizaci rádiového spektra pro zařízení využívající technologii rádiové identifikace (RFID) provozovaná v pásmu ultra krátkých vln (UHF) (oznámeno pod číslem K(2006) 5599) (2006/804/EC).

)	Zkratka RFID označuje rádiové identifikační zařízení, anglicky Radio Frequency Identification Device.

)	Rozhodnutí CEPT/ECC/DEC/(04)06 – Rozhodnutí ECC z 19. března 2004 o dostupnosti kmitočtových pásem pro zavádění širokopásmového digitálního PMR/PAMR pozemní pohyblivé služby v pásmech 400 MHz a 800/900 MHz [ECC Decision of 19 March 2004 on the availability of frequency bands for the introduction of Wide Band Digital Land Mobile PMR/PAMR in the 400 MHz and 800/900 MHz bands].

)	Všeobecné oprávnění č. VO-R/20/08.2005-32 k provozování širokopásmových digitálních vysílacích rádiových zařízení v pásmech 400 MHz a 800/900 MHz, uveřejněné v částce 11/2005 Telekomunikačního věstníku.

)	Rozhodnutí CEPT/ECC/DEC/(02)05 – Rozhodnutí ECC z 5. července 2002 o určení a dostupnosti kmitočtových pásem pro účely železniční dopravy v pásmech 876–880 MHz a 921–925 MHz [ECC Decision of 5 July 2002 on the designation and availability of frequency bands for railway purposes in the 876–880 MHz and 921–925 MHz bands].

)	Doporučení CEPT/ERC T/R 25–09 – Vymezení kmitočtů v pásmu 900 MHz pro účely železniční dopravy [Designation of frequencies in the 900 MHz band for railway purposes].

)	Zákon č. 77/2002 Sb., o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa železniční dopravní cesty a o změně zákona č. 266/1994, o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů.

)	Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů.

)	Všeobecné oprávnění č. VO–R/19/08.2005-31 k provozování uživatelských terminálů sítí GSM-R, uveřejněné v částce 10/2005 Telekomunikačního věstníku.

)	Rozhodnutí Komise 2009/XXX/EK ze dne dd. m. 2009 o harmonizaci pásma 900 MHz a 1800 MHz k poskytování celoevropských služeb elektronických komunikací ve Společenství.

)	Směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění Směrnice Rady č. 87/372/EHS o frekvenčních pásmech vyhrazených pro koordinované zavedení veřejných celoevropských buňkových digitálních pozemních mobilních komunikačních systémů ve Společenství.

)	Zkratka GSM označuje celosvětový systém pro pohyblivé komunikace, anglicky Global System for Mobile Communications.

)	Univerzální mobilní telekomunikační systém, anglicky Universal Mobile Telecommunication System.

)	Zpráva Výboru CEPT pro elektronické komunikace: Zpráva ECC č. 82 – Studie kompatibility pro systémy UMTS provozované v pásmech GSM 900 a GSM 1800, Roskilde, květen 2006 [ECC Report 82 – Compatibility study for UMTS operating within the GSM 900 and GSM 1800 frequency bands, Rosklide, May 2006].

)	Zpráva Výboru CEPT pro elektronické komunikace: Zpráva ECC č. 96 – Kompatibilita mezi systémy UMTS 900/1800 and systémy provozovanými v přilehlých pásmech, Krakov, březen 2007 [ECC Report 96 – Compatibility between UMTS 900/1800 and systems operating in adjacent bands, Krakow, March 2007].

) 	Doporučení CEPT/ECC/REC/(05)08 – Kmitočtové plánování a koordinace pro systémy GSM 900, GSM 1800, E-GSM a GSM-R v pozemní pohyblivé službě [Frequency planning and frequency coordination for the GSM 900, GSM 1800, E/GSM and GSM-R land mobile systems].

) 	Všeobecné oprávnění č. VO-R/1/12.2008-17 k provozování uživatelských terminálů sítí GSM a IMT/UMTS, uveřejněné v částce 20/2008 Telekomunikačního věstníku.

)	Zařízení na měření vzdálenosti, anglicky Distance Measurement Equipment.

)	Poznámka 5.316B Řádu.

)	Konzultační dokument Evropské komise „Transforming the digital dividend opportunity into social benefits and economic growth in Europe, 10 July 2009“.

)	Mezinárodní telekomunikační unie, anglicky International Telecommunication Union.

)	Zkratka DVB-T označuje systém digitálního zemského televizního vysílání, anglicky Digital Video Broadcasting – Terrestrial.

)	Digitální dividenda je definována v dokumentu „RSPG Opinion on the Digital Dividend“ jako spektrum, které bude dostupné po přechodu stávajícího zemského analogového televizního vysílání na digitální.

)	§ 3 zák. č. 483/1991 Sb., o České televizi, v platném znění.

)	Doporučení ITU-R P.370 – Křivky šíření VHF a UHF pro kmitočtový rozsah 30 MHz až 1000 MHz [VHF and UHF propagation curves for the frequency range from 30 MHz to 1000 MHz].

)	Přehled vysílačů je platný ke dni vydání této části plánu.

)	Zkratkou IDWM označuje ITU digitalizovanou mapu světa, anglicky ITU Digitized World Map.

)	RSPG06-143 Final – Stanovisko Skupiny pro politiku rádiového spektra k zavádění multimediálních služeb zejména v kmitočtových pásmech přidělených pro rozhlasové a televizní vysílání, 25. října 2006 [Radio Spectrum Policy Group Opinion on The Introduction of Multimedia Services in particular in the frequency bands allocated to the broadcasting services, 25 October 2006].

)	   Nařízení vlády č. 161/2008 Sb., o technickém plánu přechodu zemského analogového televizního vysílání na zemské digitální televizní vysílání (Nařízení vlády o technickém plánu přechodu).

)	Územní oblasti Jeseník a Zlín.

)	COM(2005) 204 final – Sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o urychlení přechodu z analogového na digitální vysílání, Brusel, 24. 5. 2005  [Communication from the Commission to the Council, the European parliament, the European economic and social committee and the Committee of the regions on accelerating the transition from analogue to digital broadcasting, Brussels, 24.05.2005].

)	Zkratka SAB/SAP označuje pomocné aplikace pro tvorbu rozhlasového a televizního vysílání nebo pro tvorbu programového obsahu, anglicky Service Ancillary for Broadcasting / Service Ancillary for Program.

) 	Označovaná také termínem „bílá místa“, anglicky „white spaces“ nebo „white spots“.

)	Např. kognitivní rádio. Na úrovni ITU, CEPT a dalších organizací probíhá příprava podmínek sdílení spektra aplikacemi využívajícími volný prostor v televizních pásmech.

)	Např. pokročilejší kompresní a kódovací algoritmy směřující k efektivnímu využití rádiového spektra a k optimalizaci koexistence sítí rozhlasové služby s ostatními sítěmi elektronických komunikací.

Poznámka 5.219A Řádu