Praha  dd. mm 2010

Čj.  111 679/2010-605

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) jako příslušný orgán státní správy podle § 108 odst. 1 písm. b) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), na základě výsledků veřejné konzultace uskutečněné podle § 130 zákona, rozhodnutí Rady Úřadu podle § 107 odst. 8 písm. b) bod 2 a k provedení § 16 odst. 2 zákona vydává opatřením obecné povahy

část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/5/xx.2010-yy

pro kmitočtové pásmo 66–87,5 MHz.

# Článek 1

# Úvodní ustanovení

# Předmětem úpravy této části plánu využití rádiového spektra je stanovení technických parametrů a podmínek využití rádiového spektra v pásmu od 66 MHz do 87,5 MHz radiokomunikačními službami. Tato část plánu využití rádiového spektra navazuje na společnou část plánu využití rádiového spektra).

# Oddíl 1

Obecné informace o kmitočtovém pásmu

# Článek 2

# Rozdělení kmitočtového pásma

| Kmit. pásmo (MHz) | Současný stav | Harmonizační záměr) |
| --- | --- | --- |
|  | Přidělení službám | Využití | Přidělení službám | Využití |
| 66–67,5 | POZEMNÍ POHYBLIVÁ | MO | POZEMNÍ POHYBLIVÁ | MO |
| 67,5–68 | PEVNÁ POHYBLIVÁ | Pohyblivé sítě | POZEMNÍ POHYBLIVÁ | Pohyblivé sítě |
| 68–70 | PEVNÁ POHYBLIVÁ kromě letecké pohyblivé | Pohyblivé sítě | POHYBLIVÁ | Pohyblivé sítě |
| 70–70,5 | PEVNÁ POHYBLIVÁ kromě letecké pohyblivé | MO | POHYBLIVÁ Radioastronomická | MO Radioastronomie |
| 70,5–73 | PEVNÁ POHYBLIVÁ kromě letecké pohyblivé | Pohyblivé sítě | POHYBLIVÁ kromě letecké pohyblivé Radioastronomická | Pohyblivé sítě Radioastronomie |
| 73–74,6 | PEVNÁ POHYBLIVÁ kromě letecké pohyblivé ) ) | Pohyblivé sítě MO | POHYBLIVÁ kromě letecké pohyblivé Radioastronomická 3) 4) | Pohyblivé sítě Radioastronomie MO |
| 74,6–74,8 | PEVNÁ POHYBLIVÁ kromě letecké pohyblivé | Pohyblivé sítě | POHYBLIVÁ kromě letecké pohyblivé Radioastronomická | Pohyblivé sítě Radioastronomie |
| 74,8–75,2 | LETECKÁ RADIONAVIGAČNÍ | ILS majáky MO | LETECKÁ RADIONAVIGAČNÍ | ILS majáky MO |
| 75,2–75,4 | PEVNÁ POHYBLIVÁ kromě letecké pohyblivé | Pohyblivé sítě | POHYBLIVÁ | Pohyblivé sítě |
| 75,4–87,5 | PEVNÁ POHYBLIVÁ kromě letecké pohyblivé 4) | Pohyblivé sítě MO | POHYBLIVÁ 4) | Pohyblivé sítě MO |

Článek 3

Charakteristika pásma

Pásmo 66–87,5 MHz je určeno především pro pozemní pohyblivou radiokomunikační službu. V pásmu mají přidělení rovněž služby pohyblivá, pevná a letecká radionavigační. Části pásma jsou určeny pro necivilní využití. Z důvodu specifik vycházejících z historického využití úseků, jako je např. rozdílnost duplexních odstupů, je harmonizace pásma pouze částečná.

Článek 4

Mezinárodní závazky

Na provoz a koordinaci se vztahují ustanovení Radiokomunikačního řádu) (dále jen „Řád“) a ustanovení Dohody HCM).

Oddíl 2

Pohyblivá služba

Článek 5

Současný stav v pohyblivé službě

(1) V rámci pohyblivé služby je v souladu s ustanoveními Řádu) uvedeno i využití pásem přidělených pozemní pohyblivé službě a službě pohyblivé kromě letecké pohyblivé.

(2) Úseky 67,5125–69,9875 / 70,5125–72,9875 MHz jsou určeny pro pohyblivé spoje a sítě) a platí:

- provoz je simplexní a duplexní;

- duplexní odstup je 3 MHz, v dolním úseku vysílají pohyblivé stanice, v horním úseku základnové stanice;

- kanálová rozteč je 12,5 kHz, není-li stanoveno jinak;

- střední kmitočty rádiových kanálů jsou dány vztahem

fn [MHz] = 67,5 + 0,0125n a

fn´ [MHz] = 70,5 + 0,0125n,

kde n je 1 až 199;

- maximální e.r.p. je 10 W, není-li stanoveno jinak.

(3) Kmitočty 67,6 MHz, 67,825 MHz, 67,9125 MHz, 67,95 MHz, 68,2 MHz, 68,25 MHz, 68,65 MHz, 69,075 MHz, 70,6 MHz, 70,825 MHz, 70,9125 MHz, 70,95 MHz, 71,2 MHz, 71,25 MHz, 71,65 MHz a 72,075 MHz jsou určeny pro bezdrátové místní informační systémy. Konkrétní podmínky využívání rádiových kmitočtů, včetně technických parametrů, jsou stanoveny všeobecným oprávněním).

(4) Úsek 73–74,775 MHz je určen pro pohyblivé spoje a sítě a platí:

- provoz je simplexní;

- kanálová rozteč je 25 kHz;

- střední kmitočty rádiových kanálů jsou dány vztahem

fn [MHz] = 72,975 + 0,025n,

kde n je v rozmezí 1 až 72;

- maximální e.r.p. je 10 W;

- úsek 73,3–74,1 MHz  je určen2)) pro civilní využití nejdéle do 31. prosince 20104). Doby platnosti individuálních oprávnění, přesahující ke dni nabytí účinnosti tohoto opatření uvedený termín, zůstávají nedotčeny;

- kmitočet 74,725 MHz celostátně a regionálně kmitočty 74,325 MHz, 74,375 MHz, 74,450 MHz, 74,475 MHz, 74,500 MHz, 74,525 MHz, 74,550 MHz, 74,575 MHz, 74,600 MHz, 74,625 MHz a 74,650 MHz jsou určeny výhradně pro potřeby spojení a koordinace činnosti organizací zdravotnické záchranné služby). Rádiové kmitočty lze využívat pouze způsobem, který není v rozporu s uvedeným účelem;

- v úseku 73–74,6 MHz platí poznámka Řádu3).

(5) Úseky 75,225–76,45 / 79,725–80,95 MHz jsou určeny pro pohyblivé spoje a sítě a platí:

- provoz je duplexní;

- duplexním odstup je 4,5 MHz, v dolním úseku vysílají pohyblivé stanice a v horním úseku základnové stanice;

- kanálová rozteč je 25 kHz;

- střední kmitočty rádiových kanálů jsou dány vztahy

fn [MHz] = 73,0 + 0,025n a

fn´ [MHz] = 77,5 + 0,025n,

kde n je v rozmezí 89 až 138;

- maximální e.r.p. je 10 W.

(6) Úsek 76,475–78,225 MHz je určen pro pohyblivé spoje a sítě a platí:

- provoz je simplexní;

- kanálová rozteč je 25 kHz;

- střední kmitočty rádiových kanálů jsou dány vztahem

fn [MHz] = 73 + 0,025n,

kde n je 139 až 209;

- maximální e.r.p. je 10 W;

- kmitočty 77,025 MHz, 77,050 MHz, 77,075 MHz, 77,1 MHz, 77,725 MHz a 78 MHz jsou určeny pro přenosná vysílací rádiová zařízení využívající společný rádiový kmitočet. Konkrétní podmínky využívání uvedených kmitočtů, včetně jejich technických parametrů, jsou stanoveny všeobecným oprávněním).

(7) Úseky 78,25–79,475 / 82,75–83,975 MHz jsou určeny pro pohyblivé spoje a sítě a platí:

- provoz je duplexní, v úseku 83,525–83,975 MHz je také simplexní;

- duplexní odstup je 4,5 MHz, v dolním úseku vysílají pohyblivé stanice a horním úseku základnové stanice;

- kanálová rozteč je 25 kHz;

- střední kmitočty rádiových kanálů jsou dány vztahy

fn [MHz] = 73,0 + 0,025n a

fn´ [MHz] = 77,5 + 0,025n,

kde n je 210 až 259;

- maximální e.r.p. je 10 W;

- úsek 79–79,475 MHz je určen2)10) pro civilní využití nejdéle do 31. prosince 20114). Doby platnosti individuálních oprávnění, přesahující ke dni nabytí účinnosti tohoto opatření uvedený termín, zůstávají nedotčeny.

(8) Úsek 79,5–79,7 MHz je určen pro pohyblivé spoje a sítě a platí:

- provoz je simplexní;

- kanálová rozteč je 25 kHz;

- střední kmitočty rádiových kanálů jsou dány vztahem

fn [MHz] = 73 + 0,025n,

kde n je 260 až 268;

- maximální e.r.p. je 10 W;

- úsek je určen2)10) pro civilní využití nejdéle do 31. prosince 20114). Doby platnosti individuálních oprávnění, přesahující ke dni nabytí účinnosti tohoto opatření uvedený termín, zůstávají nedotčeny.

(9) Úsek 80,975–82,725 MHz je určen pro pohyblivé spoje a sítě a platí:

- provoz je simplexní;

- kanálová rozteč je 25 kHz;

- střední kmitočty rádiových kanálů jsou dány vztahem

fn [MHz] = 73 + 0,025n,

kde n je 319 až 389;

- maximální e.r.p. je 10 W;

- kmitočty 81,725 MHz a 81,75 MHz jsou určeny pro přenosná vysílací rádiová zařízení využívající společný rádiový kmitočet. Konkrétní podmínky využívání uvedených kmitočtů, včetně jejich technických parametrů, jsou stanoveny všeobecným oprávněním12).

(10) Úsek 84,01–87,49 MHz je určen pro pohyblivé spoje a sítě a platí:

- provoz je simplexní;

- kanálová rozteč je 20 kHz;

- střední kmitočty rádiových kanálů jsou dány vztahem

fn [MHz] = 83,99 + 0,02n,

kde n je 1 až 175;

- maximální e.r.p. je 10 W;

- kmitočet 86,79 MHz je vyhrazen pro dálkové ovládání akustických informačních zařízení pro nevidomé. Konkrétní podmínky využívání kmitočtu, včetně technických parametrů, jsou stanoveny všeobecným oprávněním);

- kmitočty 87,43 MHz a 87,47 MHz jsou určeny pro datovou komunikaci rádiových zařízení využívajících společný rádiový kmitočet. Konkrétní podmínky využívání uvedených kmitočtů, včetně jejich technických parametrů, jsou stanoveny všeobecným oprávněním12).

(11) Při plánování sítí Úřad vychází z následujících parametrů:

- minimální užitečná intenzita elektromagnetického pole v provozní oblasti je 14 dBµV/m;

- přípustná rušivá intenzita elektromagnetického pole v provozní oblasti je 6 dBµV/m;

- plánovací maximální efektivní výška antény je 35 m;

- plánovací výška antény základnové stanice je 10 m nad terénem;

- plánovací výška antény pohyblivé stanice a terminálu dálkového ovládání a signalizace je 3 m nad terénem;

- jmenovitá opakovací vzdálenost středů buněk v rámci kmitočtové skupiny je 120 km;

- maximální provozní dosah je 25 km;

- není-li uvedeno jinak, maximální e.r.p. je 10 W;

- zabraná šířka pásma je maximálně 11 kHz, resp. 14 kHz, resp. 16 kHz pro kanálovou rozteč 12,5 kHz, resp. 20 kHz, resp. 25 kHz;

- při retranslaci přísluší vyšší kmitočet vysílači retranslační stanice;

- při retranslaci je držitel individuálního oprávnění povinen vhodnými technickými prostředky zamezit vzniku škodlivé interference, ke které by mohlo dojít vlivem mimořádných okolností při šíření elektromagnetických vln;

- při vnitrostátní koordinaci se přiměřeně aplikují ustanovení Dohody HCM;

- v sítích určených pro dálkové ovládání a signalizaci je terminálem dálkového ovládání a signalizace takové koncové nepohyblivé vysílací rádiové zařízení, které vysílá s klíčovacím poměrem) menším než 1 % a zároveň doba trvání jednoho vysílání nepřesáhne 1 s.

(12) Koordinaci civilního a necivilního využívání pásma provádí Úřad.

Článek 6

Informace týkající se budoucího vývoje v pohyblivé službě

(1) Z hlediska budoucího využití je pásmo určeno pro aplikace pohyblivé služby.

(2) Úřad může v pásmu 74,6–75,4 MHz upravit podmínky využívání uvedených kmitočtů z důvodu ochrany letecké radionavigační služby v souladu s poznámkou18).

(3) S ohledem na nejednotnost využívání kmitočtů v České republice a v evropských zemích), která je dána historickým vývojem, se v nejbližším období nepředpokládá realizace významnějších harmonizačních záměrů).

Oddíl 3

Pevná služba

Článek 7

Současný stav v pevné službě

Civilní využití pásma 66–87,5 MHz v pevné službě je omezeno jen na spoje, které slouží pro spojení základnové stanice s retranslační stanicí nebo pro přenos dat do a z dálkově řízených objektů). Pro účely kmitočtového plánování a koordinace se používají stejná kritéria a metody jako pro pozemní pohyblivou službu.

Článek 8

Informace týkající se budoucího vývoje v pevné službě

V souladu s harmonizačními záměry se jiné než výše uvedené využití v pevné službě nepředpokládá.

Oddíl 4

Letecká radionavigační služba

Článek 9

Současný stav v letecké radionavigační službě

V souladu s poznámkou Řádu) je kmitočet 75 MHz stanoven pro rádiová návěstidla v letecké radionavigační službě a je využíván pro rádiové majáky v systému přesných přibližovacích majáků ILS). Pro ochranu tohoto kmitočtu je stanoveno ochranné pásmo 74,8–75,2 MHz.

Článek 10

Informace týkající se budoucího vývoje v letecké radionavigační službě

Změny ve využívání pásma touto radiokomunikační službou nejsou na mezinárodní ani národní úrovni předpokládány.

# Oddíl 5

Radioastronomická služba

Článek 11

Současný stav v radioastronomické službě

Radioastronomická služba je pasivní radiokomunikační služba založená na příjmu rádiových vln kosmického původu. Vzhledem k nízkým úrovním přijímaných signálů je provoz této služby závislý na ochraně před rušením od ostatních radiokomunikačních služeb.

Článek 12

Informace týkající se budoucího vývoje v radioastronomické službě

Harmonizační záměr2) předpokládá budoucí podružné přidělení radioastronomické službě v pásmu 70,45–74,8 MHz.

# Oddíl 6

Závěrečná ustanovení

# Článek 13

# Zrušovací ustanovení

Zrušuje se opatření obecné povahy část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/5/03.2006-5 pro kmitočtové pásmo 66–87,5 MHz ze dne 1. dubna 2006.

# Článek 14

# Účinnost

Tato část plánu využití rádiového spektra nabývá účinnosti dnem [dd. mm  2010].

Odůvodnění

Úřad vydává k provedení § 16 odst. 2 zákona opatřením obecné povahy část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/5/xx.2010-yy (dále jen „část plánu“), kterou se stanoví technické parametry a podmínky využití rádiového spektra v rozsahu kmitočtů od 66 MHz do 87,5 MHz radiokomunikačními službami.

Část plánu vychází z principů zakotvených v zákoně a evropské legislativě, zejména ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2002/21/ES o společném předpisovém rámci pro sítě a služby elektronických komunikací (rámcová směrnice) a rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 676/2002/EC o regulačním rámci pro politiku rádiového spektra v Evropském společenství (rozhodnutí o rádiovém spektru) a stanovených ve společné části plánu využití rádiového spektra č. PV/10.2005-35.

Účelem této části plánu je zajistit transparentnost podmínek pro využívání rádiového spektra a předvídatelnost rozhodnutí Úřadu. Důvodem vydání této části plánu byla zejména úprava podmínek využívání kmitočtů, určených k provozu BMIS. Do textu části plánu byly zahrnuty také změny vyplývající z nového vydání Národní kmitočtové tabulky, aktuálního vydání Radiokomunikačního řádu a dalších souvisejících dokumentů.

V článku 2 jsou uvedeny informace z plánu přidělení kmitočtových pásem (Národní kmitočtová tabulka) a doplněny o současné využití kmitočtů. Zároveň je uveden harmonizační záměr, tj. přidělení radiokomunikačním službám a využití kmitočtů dle Zprávy ERC č. 25: Evropská tabulka přidělení a využití kmitočtů. Z využití jsou uvedeny hlavní aplikace a další detaily jsou v oddílech věnovaných jednotlivým radiokomunikačním službám. Článek byl upraven zejména v souvislosti s novým vydáním Národní kmitočtové tabulky.

Článek 3 uvádí charakteristiku pásma a nově byl doplněn o informaci ke stavu harmonizace pásma.

V článku 4 jsou uvedeny mezinárodní závazky, což v případě předmětného pásma znamená Radiokomunikační řád Mezinárodní telekomunikační unie a Dohodu HCM.

Nejvýznamnějším využitím pásma je provoz pohyblivých spojů a sítí, jež jsou uvedeny v oddílu 2. V článku 5 tohoto oddílu byly ve vazbě na příslušné všeobecné oprávnění doplněny další kmitočty, které mohou využívat bezdrátové místní informační systémy. Z důvodu dosažení symetrického počtu kanálů v duplexních úsecích 67,5125–69,9875 / 70,5125–72,9875 MHz byl kmitočet 73 MHz uvolněn ve prospěch shora přiléhajícího úseku se simplexním provozem. Text článku 5 byl také doplněn o plánovací parametry, kmitočtové rastry a lhůty pro civilní využívání některých úseků v souladu s harmonizačními záměry uvedenými ve Zprávě ERC č. 25 a naznačenými v předchozím vydání této části plánu. Z důvodu přehlednosti byly provedeny i strukturální a formulační úpravy.

Článek 6 oddílu 2 nově informuje v souladu s Řádem o postupu Úřadu v případě potřeby zajistit ochranu letecké radionavigační služby, která má přidělení v pásmu 74,8–75,2 MHz. Článek byl rovněž doplněn o sdělení ke stavu harmonizace pásma.

Oddíl 3 informuje o pevné službě. Civilní využívání kmitočtů v rámci této služby není z důvodu harmonizačních záměrů dále rozvíjeno.

Oddíl 4 uvádí využití kmitočtů leteckou radionavigační službou, která má nárok na ochranu jak z hlediska výhradního přidělení v pásmu 74,8–75,2 MHz, tak i z hlediska znění poznámky 5.180 Řádu.

Oddíl 5 popisující radioastronomickou službu byl upraven ve smyslu předpokládaného budoucího přidělení této službě v pásmu 70,45–74,8 MHz.

V článku 13 se zrušuje předchozí vydání části plánu využití rádiového spektra pro kmitočtové pásmo 66–87,5 MHz.

Článek 14 stanovuje účinnost opatření obecné povahy s ohledem na provedení § 124 zákona.

Na základě § 130 zákona a podle Pravidel Českého telekomunikačního úřadu pro vedení konzultací na diskusním místě Úřad zveřejnil návrh opatření obecné povahy část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/5/xx.2010-yy a výzvu k podávání připomínek na diskusním místě dne dd. mm 2010. Během veřejné konzultace Úřad (ne)obdržel připomínky od (...)

Za Radu Českého telekomunikačního úřadu:

PhDr. Pavel Dvořák, CSc.

předseda Rady

Českého telekomunikačního úřadu

# Footnotes

)	Společná část plánu využití rádiového spektra č. PV/10.2005-35 uveřejněná v částce 14/2005 Telekomunikačního věstníku.

)	Zpráva ERC č. 25: Evropská tabulka přidělení a využití kmitočtů v kmitočtovém pásmu 9 kHz až 3000 GHz, rev. Kyjev, 2009 [ERC Report 25: European Table of Frequency Allocations and Utilisations in the frequency range 9 kHz to 3000 GHz, rev. Kyiv, 2009].

)	Viz poznámka 5.149 Radiokomunikačního řádu – ochranná pásma spektrálních čar pro radioastronomickou službu.

)	Podle poznámky EU1 Zprávy ERC č. 25 jsou úseky 73,3–74,1 MHz a 79–79,7 MHz harmonizovány pro necivilní využití.

)	Radiokomunikační řád, Mezinárodní telekomunikační unie, Ženeva, 2008 [Radio Regulations, International Telecommunication Union, Geneva, 2008].

)	Dohoda HCM – Dohoda mezi správami Rakouska, Belgie, České republiky, Německa, Francie, Maďarska, Nizozemska, Chorvatska, Itálie, Lichtenštejnska, Litvy, Lucemburska, Polska, Rumunska, Slovenska, Slovinska a Švýcarska o koordinaci kmitočtů mezi 29,7 MHz a 39,5 GHz pro pevnou službu a pozemní pohyblivou službu [HCM Agreement – Agreement between the Administrations of Austria, Belgium, the Czech Republic, Germany, France, Hungary, the Netherlands, Croatia, Italy, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Poland, Romania, the Slovak Republic, Slovenia and Switzerland on the co-ordination of frequencies between 29.7 MHz and 39.5 GHz for the fixed service and the land mobile service].

)	Ustanovení č. 1.24 a 1.26 Řádu.

)	Rozhodnutí CEPT/ECC/DEC/(06)06 – Rozhodnutí ECC ze 7. července 2006 o dostupnosti kmitočtových pásem pro zavádění úzkopásmového digitálního PMR/PAMR pozemní pohyblivé služby v pásmech 80 MHz, 160 MHz a 400 MHz [ECC Decision of 7 July 2006 on the availability of frequency bands for the introduction of Narrow Band Digital Land Mobile PMR/PAMR in the 80 MHz, 160 MHz and 400 MHz bands].

)	Všeobecné oprávnění č. VO-R/2/01.2010-1 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování stanic bezdrátových místních informačních systémů (BMIS) v pásmu 70 MHz, ve znění pozdějších změn.

)	Vyhláška č. 105/2010 Sb., o plánu přidělení kmitočtových pásem (národní kmitočtová tabulka).

)	Vyhláška Ministerstva zdravotnictví České republiky č. 434/1992 Sb., o zdravotnické záchranné službě.

)	Všeobecné oprávnění č. VO-R/16/08.2005-28 k využívání rádiových kmitočtů a provozování zařízení provozovaných společně na určených kmitočtech v pásmech 27 až 450 MHz.

)	Všeobecné oprávnění č. VO-R/10/06.2009-9 k využívání rádiových kmitočtů a provozování zařízení krátkého dosahu, ve znění pozdějších změn.

)	Klíčovací poměr (anglicky duty cycle) je procentuální vyjádření součtu všech časových úseků vysílání na jednom nosném kmitočtu po stanovenou dobu vztaženého k této době.

)	Vzhledem k doporučení CEPT/ERC T/R 25–08 – Plánovací hlediska a koordinace kmitočtů v pozemní pohyblivé službě v pásmu 29,7–960 MHz [Planning criteria and coordination of frequencies in the land mobile service in the range 29.7-960 MHz].

)	Zpráva ECC č. 25 – Strategie využívání spektra aplikacemi PMR/PAMR v Evropě, Stavanger, 2003  [ECC Report 25 – Strategies for the European use of frequency spectrum for PMR/PAMR applications, Stavanger, 2003].

)	Datové a povelové stanice. Povelová stanice je datová stanice určená k rádiovému řízení a ovládání strojů a mechanizmů.

)	Poznámka 5.180 Řádu.

)	Zkratka ILS označuje systém přístrojového přistávání letadel, anglicky Instrument Landing System.