Praha dd. mm 2012

Čj.  ČTÚ-68 903/2012-605

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) jako příslušný orgán státní správy podle § 108 odst. 1 písm. b) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a podle § 10 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, na základě výsledků veřejné konzultace uskutečněné podle § 130 zákona, rozhodnutí Rady Úřadu podle § 107 odst. 9 písm. b) bod 2 a k provedení § 16 odst. 2 zákona vydává opatřením obecné povahy

část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/10/XX.2012-Y

pro kmitočtové pásmo 470–960 MHz.

# Článek 1

# Úvodní ustanovení

# Předmětem úpravy této části plánu využití rádiového spektra je stanovení technických parametrů a podmínek využití rádiového spektra v pásmu od 470 MHz do 960 MHz radiokomunikačními službami. Tato část plánu využití rádiového spektra navazuje na společnou část plánu využití rádiového spektra).

# Oddíl 1

Obecné informace o kmitočtovém pásmu

# Článek 2

# Rozdělení kmitočtového pásma

| Kmit. pásmo (MHz) | Současný stav | Harmonizační záměr) |
| --- | --- | --- |
|  | Přidělení službám | Využití | Přidělení službám | Využití |
| 470–645 | ROZHLASOVÁ Pozemní pohyblivá ) ) ) | Televizní vysílání Bezdrátové mikrofony | ROZHLASOVÁ Pohyblivá 3) 4) 5) | Digitální vysílání a další aplikace rozhlasové služby SAB/SAP Bezdrátové mikrofony |
| 645–694 | ROZHLASOVÁ Pozemní pohyblivá | Televizní vysílání Bezdrátové mikrofony | ROZHLASOVÁ Pohyblivá | Digitální vysílání a další aplikace rozhlasové služby SAB/SAP Bezdrátové mikrofony |
| 694–790 | ROZHLASOVÁ Pozemní pohyblivá | Televizní vysílání Bezdrátové mikrofony | ROZHLASOVÁ POHYBLIVÁ | Digitální vysílání a další aplikace rozhlasové služby Mobilní služby el. komunikací SAB/SAP Bezdrátové mikrofony |
| 790–838 | ROZHLASOVÁ POHYBLIVÁ kromě letecké pohyblivé ) ) ) | MO Bezdrátové mikrofony | POHYBLIVÁ 6) 7) 8) | IMT/IMT-A Bezdrátové mikrofony |
| 838–862 | ROZHLASOVÁ POHYBLIVÁ kromě letecké pohyblivé 6) 7) 8) | Bezdrátové mikrofony | POHYBLIVÁ 6) 7) 8) | IMT/IMT-A |
| 862–890 | POHYBLIVÁ kromě letecké pohyblivé 7) | PMR/PAMR GSM-R GSM SRD | POHYBLIVÁ 7) | SRD PMR/PAMR GSM-R GSM/IMT/IMT-A |
| 890–942 | POHYBLIVÁ kromě letecké pohyblivé Radiolokační 7) | PMR/PAMR GSM GSM-R | POHYBLIVÁ 7) | PMR/PAMR GSM/IMT/IMT-A GSM-R |
| 942–960 | POHYBLIVÁ kromě letecké pohyblivé 7) | GSM | POHYBLIVÁ 7) | GSM/IMT/IMT-A |

Článek 3

Charakteristika pásma

(1) Pásmo 470–862 MHz, označované jako pásmo UHF, se vyznačuje příznivými podmínkami šíření rádiových vln. Původně bylo využíváno převážně pro televizní vysílání. V návaznosti na použití dalších distribučních platforem (zejména sítí kabelové televize, družicového vysílání, IPTV), na přechod z analogového na digitální televizní vysílání a na změny konzumace televizního obsahu uživateli, je rozsah spektra určený pro zemské televizní vysílání v pásmu UHF postupně redukován. Určující pro volbu způsobu využívání pásma UHF jsou ekonomické parametry. Z tohoto důvodu byl již pro použití pohyblivou službou (mobilní sítě) v Evropě harmonizovaně vyčleněn úsek 790–862 MHz (tzv. digitální dividenda I) a další změny přinese Světová radiokomunikační konference), kdy dojde k harmonizaci s ostatními Regiony) a k následné další reorganizaci (digitální dividenda II). Použití rádiového spektra pro televizní vysílání, které nepřináší takové ekonomické výsledky jako mobilní sítě, bude proto oprávněné v případech, kdy se uplatňuje socioekonomické hledisko.

(2) Dosud nosným pásmem pro veřejné celoplošné sítě k poskytování služeb elektronických je pásmo 880–960 MHz, využívané mobilními sítěmi.  U těchto sítí se uplatňuje princip konvergence služeb elektronických komunikací a pohlíží se na ně jako na aplikace pohyblivé, pevné a rozhlasové služby.

Článek 4

Mezinárodní závazky

Na využívání a koordinaci rádiových kmitočtů se vztahují ustanovení Radiokomunikačního řádu) (dále jen „Řád“), harmonizační dokumenty Evropské komise (dále jen Komise), ustanovení Dohody HCM) a Dohody Ženeva, 2006).

Oddíl 2

Pohyblivá služba

Článek 5

Současný stav v pohyblivé službě

(1) Pozemní pohyblivé službě) jsou podružně přidělena pásma 470–790 MHz. Službě pohyblivé, kromě letecké pohyblivé, jsou přidělena pásma 790–960 MHz v kategorii přednostní služby.

(2) Pásmo 470–786 MHz lze využívat v souladu s doporučením CEPT) bezdrátovými mikrofony. V pásmu 786–862 MHz je využití kmitočtů bezdrátovými mikrofony omezeno časově a výkonově v souladu s příslušným všeobecným oprávněním), které stanovuje konkrétní podmínky využívání rádiových kmitočtů, včetně technických parametrů.

(3) Pásmo 790–862 MHz je určeno v souladu s rozhodnutím Komise) k provozování sítí elektronických komunikací. V úsecích 791–821/832–862 MHz je počet práv k využívání rádiových kmitočtů omezen. Platí:

- úsek 790–791 MHz je úsekem ochranným;

- podmínky využívání rádiových kmitočtů jsou určeny přílohou rozhodnutí Komise17), která stanovuje technické parametry zvané spektrální masky hran bloku, zahrnující mezní hodnoty vyzařování uvnitř a vně bloku a podmínky dodržení těchto parametrů;

- párové úseky 791–821/832–862 MHz jsou určeny k provozu s kmitočtově děleným duplexem FDD) a odstupem vysílacího a přijímacího kmitočtu 41 MHz. Úsek 791–821 MHz je určen pro vysílání základnových stanic, úsek 832–862 MHz pro vysílání terminálů;

- v úsecích je vymezeno šest duplexních párů s bloky o šířce 5 MHz, přičemž kmitočty hran bloků jsou dány vztahy

fn [MHz] = 791 + 5n, v dolním duplexním úseku,

fn´ [MHz] = fn + 41, v horním duplexním úseku,

kde n = 0 až 6;

- o využití nepárového kmitočtového úseku 821–832 MHz rozhodne Úřad v souladu s evropskou harmonizací;

- kmitočtové úseky podle písm. c) a d) mohou být využívány držiteli přídělů rádiových kmitočtů;

- počet práv k využívání rádiových kmitočtů v úseku popsaném v písm. c) je dán počtem šesti duplexních párů bloků podle písm. d). Tato práva jsou geograficky vymezena celým územím České republiky;

- minimální převoditelnou jednotkou je právo k užití jednoho duplexního páru bloků kmitočtů podle písm. d);

- využívání kmitočtů účastnickými terminály je možné na základě všeobecného oprávnění);

- zaváděním sítí v rámci pohyblivé radiokomunikační služby nejsou dotčeny mezinárodní závazky popsané v článku 7 odst. 2;

- držitel přídělu je povinen respektovat dohody uzavřené Úřadem se správami sousedních zemí;

- pro držitele přídělu kmitočtů z pásma popsaného v písm. d) platí analogické podmínky, jako jsou uvedeny v článku 5 odst. 15 písm. j). Mezinárodní koordinaci a vnitrostátní koordinaci s provozovateli vysílacích rádiových zařízení mimo úseky popsané v písm. d) provádí Úřad na základě žádosti držitele přídělu nebo Úřad může prováděním koordinace pověřit držitele přídělu.

(4) Úsek 862–863 MHz nelze využívat, o jeho případném využívání Úřad rozhodne v souladu s evropskou harmonizací.

(5) Úsek 863–865 MHz lze využívat v souladu s rozhodnutím Komise) a doporučením CEPT15) aplikacemi pro bezdrátový přenos zvuku. Konkrétní podmínky využívání rádiových kmitočtů, včetně technických parametrů, jsou stanoveny všeobecným oprávněním16).

(6) Úsek 864,8–865 MHz lze využívat v souladu s doporučením CEPT15) úzkopásmovými hlasovými zařízeními. Konkrétní podmínky využívání rádiových kmitočtů, včetně technických parametrů, jsou stanoveny všeobecným oprávněním16).

(7) Úsek 865–868 MHz lze využívat v souladu s rozhodnutím Komise) zařízeními RFID). Konkrétní podmínky využívání rádiových kmitočtů, včetně technických parametrů, jsou stanoveny všeobecným oprávněním16).

(8) Úsek 868–869,3 MHz lze využívat v souladu s rozhodnutím Komise20) a doporučením CEPT15) stanicemi krátkého dosahu. Konkrétní podmínky využívání rádiových kmitočtů, včetně technických parametrů, jsou stanoveny všeobecným oprávněním16).

(9) Úsek 869,3–869,4 MHz lze využívat v souladu s doporučením CEPT15) poplachovými systémy. Konkrétní podmínky využívání rádiových kmitočtů, včetně technických parametrů, jsou stanoveny všeobecným oprávněním16).

(10) Úsek 869,4–870 MHz lze využívat v souladu s rozhodnutím Komise20) a doporučením CEPT15) nespecifikovanými stanicemi krátkého dosahu. Konkrétní podmínky využívání rádiových kmitočtů, včetně technických parametrů, jsou stanoveny všeobecným oprávněním16).

(11) Úseky 870–872/915–917 MHz v současnosti nejsou využívány a slouží jako ochranná pásma. O jejich případném využívání Úřad rozhodne v souladu s evropskou harmonizací.

(12) Úseky 872–875,8/917–920,8 MHz jsou v ČR určeny pro využití širokopásmovou digitální technologií. Počet práv k využívání rádiových kmitočtů je omezen a úseky jsou využívány držitelem přídělu k provozování celoplošné sítě poskytující veřejně dostupnou službu elektronických komunikací, přičemž platí:

- lze použít jen tu technologii, která je uvedena v rozhodnutí CEPT) nebo která používá stejnou spektrální masku, tj. využívá rádiové spektrum z hlediska vyzařování stejně a neovlivňuje okolní pásma více než technologie uvedené v tomto rozhodnutí. Ovlivňování okolních pásem se vždy ověřuje zkušebním provozem;

- maximální e.r.p. základnových stanic je 200 W;

- duplexní odstup je 45 MHz, úsek 872–875,8 MHz je určen pro vysílání terminálů, úsek 917–920,8 MHz pro vysílání základnových stanic;

- držitel přídělu je oprávněn v rámci přídělu při dodržení podmínek uvedených v písmenech a) až c) sám plánovat jednotlivé rádiové kmitočty pro konkrétní základnové stanice při respektování podmínek mezinárodní koordinace;

- využívání kmitočtů terminály širokopásmových digitálních technologií je možné na rádiových kmitočtech, přidělených provozovateli základnových stanic individuálním oprávněním k využívání rádiových kmitočtů, na základě všeobecného oprávnění);

- širokopásmové digitální technologie mohou být využívány v úseku 872–875,8/917–920,8 MHz za podmínky, že nebudou působit rušení radiokomunikačním službám, technologiím a aplikacím, jež jsou v pásmu nebo v okolních pásmech v době uvedení širokopásmové digitální technologie do provozu již provozovány a jsou provozovány  v souladu s národními nebo mezinárodními předpisy a v souladu s předpisy o elektromagnetické kompatibilitě, a nemohou před nimi nárokovat ochranu. Provozovatel širokopásmové digitální technologie má za povinnost odstranit rušení na své náklady a případně i zastavit provoz rušícího vysílacího rádiového zařízení.

(13) Úseky 875,8–876/920,8–921 MHz jsou ochrannými úseky.

(14) Úseky 876–880,1/921–925,1 MHz jsou v souladu s rozhodnutím CEPT) a doporučením CEPT) určeny pro komunikační systémy železniční dopravy GSM-R a platí:

- duplexní odstup je 45 MHz, úsek 876–880,1 MHz je určen pro vysílání terminálů, úsek 921–925,1 MHz pro vysílání základnových stanic;

- maximální e.r.p. základnové stanice je 350 W;

- úsek 876,1–880,1/921,1–925,1 MHz je určen k provozu s kanálovou roztečí 200 kHz a střední kmitočty kanálů jsou dány vztahy

fn [MHz] = 890 + 0,2(n – 1024), v dolním duplexním úseku,

fn´ [MHz] = fn + 45, v horním duplexním úseku,

kde n = 955 až 974;

- nosné rádiové kmitočty 876,0125 MHz, 876,025 MHz, 876,0375 MHz, 876,05 MHz a 876,0625 MHz jsou určeny pro provoz v přímém módu (DMO) s kanálovou roztečí 12,5 kHz;

- provozovatelem sítě GSM-R může být pouze právnická osoba, která hospodaří s majetkem státu tvořícím železniční dopravní cestu podle zvláštního právního předpisu) a které bylo vydáno individuální oprávnění k využívání rádiových kmitočtů;

- síť GSM-R lze využít pouze pro účely zajištění provozuschopnosti dráhy, jejího provozování a provozování drážní dopravy);

- využívání kmitočtů účastnickými terminály je možné na základě všeobecného oprávnění);

- držitel individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů pro sítě GSM-R je povinen řídit se ustanovením odst. 15 písm. j) o vzájemné koordinaci s ostatními provozovateli základnových stanic stejně jako držitel přídělu rádiových kmitočtů.

(15) Úseky 880,1–914,9/925,1–959,9 MHz jsou v souladu s harmonizačními dokumenty Evropské unie), ) určeny k provozu komunikačních systémů poskytujících služby elektronických komunikací s využitím technologií ve standardu GSM nebo takovými technologiemi, jejichž provoz je slučitelný) s provozem systémů GSM a vyhovuje podmínkám uvedených dokumentů (dále jen „kompatibilní technologie“)). Počet práv k využívání rádiových kmitočtů je omezen. Úseky jsou využívány držiteli přídělů a lze je využít k provozování celoplošných sítí poskytujících veřejně dostupnou službu elektronických komunikací a platí:

- duplexní odstup je 45 MHz, úsek 880,1–914,9 MHz je určen pro vysílání terminálů, úsek 925,1–959,9 MHz pro vysílání základnových stanic;

- základní kanálová rozteč je 200 kHz;

- střední kmitočty kanálů fn, fn´ jsou dány vztahy

fn´ [MHz] = fn + 45, v horním duplexním úseku,

přičemž fn je kmitočet v dolním duplexním úseku definovaný v úseku 880,1–889,9 MHz vztahem

fn [MHz] = 890 + 0,2(n – 1024), kde n = 975 až 1023,

a v navazujícím úseku 889,9–925,1 MHz definovaný vztahem

fn [MHz] = 890 + 0,2n, kde n = 0 až 124;

- pro účely zavádění provozu kompatibilních technologií lze slučovat přidělené kanály do bloků o velikosti celistvých násobků šířky kanálu 200 kHz;

- počet práv k využívání rádiových kmitočtů je dán počtem duplexních kanálů podle písm. c), tj. 174 duplexních kanálů;

- pokud mezi provozovateli sousedních sítí neexistují dvoustranné nebo vícestranné dohody, jsou držitelé přídělů při zavádění kompatibilních technologií povinni vytvořit mezi hranou bloku kompatibilní technologie a okrajem nejbližšího kanálu GSM nebo GSM-R ochranný úsek 200 kHz32), ), ), ), );

- maximální e.r.p. základnové stanice GSM je 350 W;

- držitel přídělu je oprávněn sám určovat jednotlivé rádiové kmitočty pro konkrétní základnové stanice, přičemž je povinen respektovat v souladu s doporučením CEPT) dohody uzavřené Úřadem se správami sousedních zemí a vzájemné dohody s držiteli přídělů v sousedních zemích, o kterých byl Úřad informován a vyjádřil s nimi souhlas;

- využívání kmitočtů účastnickými terminály je možné na základě všeobecného oprávnění19);

- držitel přídělu je povinen sám koordinovat využívání přidělených rádiových kmitočtů s jinými držiteli přídělů, jejichž sítě využívají rádiové kmitočty sousedící s přidělenými rádiovými kmitočty, případně využívají i další rádiové kmitočty, s nimiž je koordinace nezbytná. Potřebné údaje pro tuto koordinaci poskytne Úřad na základě žádosti držitele přídělu. Držitel přídělu řeší v součinnosti s ostatními držiteli přídělů rovněž případy vzájemného rušení mezi sítěmi;

- držitel individuálního oprávnění k využívání kmitočtů, který hodlá změnit vysílací parametry základnové stanice, nebo bude zřizovat základnovou stanici, je povinen přijmout provozně technické opatření zajišťující kompatibilitu se systémy měřičů vzdálenosti DME) využívajícími v rámci letecké radionavigační služby pásmo nad 960 MHz. Údaje o dislokaci zařízení letecké radionavigační služby poskytne Úřad na základě žádosti držitele individuálního oprávnění;

- mezinárodní koordinaci) a vnitrostátní koordinaci s provozovateli vysílacích rádiových zařízení mimo sítě GSM a kompatibilní technologie provádí Úřad na základě žádosti držitele přídělu nebo může Úřad prováděním koordinace pověřit držitele přídělu.

Článek 6

Informace týkající se budoucího vývoje v pohyblivé službě

(1) V úsecích 880,1–914,9/925,1–959,9 MHz, využívaných sítěmi GSM, se předpokládá zavádění sítí poskytujících služby elektronických komunikací využívajících technologie vyšších generací.

(2) Pásmo 790–862 MHz je určeno pro poskytování služeb elektronických komunikací vysokorychlostního přístupu v souladu s článkem 5 odst. 3 a usnesením vlády). Další možné využití nepárového kmitočtového úseku 821–832 MHz bude upřesněno následně), ) v intencích zpráv CEPT), ), a to zejména na základě vývoje v sousedních zemích.

(3) Nové vydání Řádu) rozšířením výčtu zemí uvedených v poznámce Řádu) o název České republiky umožňuje využití pásma 470–790 MHz podružně v pohyblivé službě pro pomocné aplikace pro rozhlasovou službu). Úpravu přijala konference WRC-12.

(4) Světová radiokomunikační konference WRC-12 přijala závěry) o budoucím přednostním přidělení úseku 694–790 MHz službě pozemní pohyblivé podmíněném dokončením studií sdílení systémů v pozemní pohyblivé služby se službami, které mají v současnosti v pásmech přidělení, tj. v případě ČR se službou rozhlasovou. O způsobu využití přidělení v ČR bude rozhodnuto v souladu s aktuálním vývojem v oblasti elektronických komunikací, v souladu s evropskými a národními politikami rozvoje elektronických komunikací a v souladu dalšími dokumenty, které se týkají využívání uvedeného pásma. O přidělení rozhodne konference WRC-15, tj. předpokládá se, že ke změně nedojde před 31. 12. 2016. Touto změnou dojde ke globální harmonizaci, umožňující rozšířit rádiové spektrum dostupné pro vysokorychlostní mobilní komunikace.

# Oddíl 3

Rozhlasová služba

Článek 7

Současný stav v rozhlasové službě

(1) Pásmo 470–790 MHz je přiděleno přednostně rozhlasové službě a je využíváno k digitálnímu zemskému televiznímu a rozhlasovému vysílání.

(2) Mezinárodní závazky k využívání pásma vyplývají z členství v Evropské unii (dále jen „Unie“) a z členství v ITU). Další využívání pásma upravuje Dohoda Ženeva, 200613) (dále jen „dohoda“) a dohody příslušných národních správ, které stanoví podmínky využívání kmitočtů v konkrétních případech.

(3) Pásmo 470–790 MHz je rozděleno na 40 rádiových kanálů s roztečí 8 MHz, označených čísly 21–60, přičemž jednotlivé kanály jsou vymezeny kmitočty fmin a fmax a platí:

fmin = 470 + 8(n – 21)

fmax = 470 + 8(n – 20),

kde n = 21, 22 až 60.

(4) Pro celoplošné vysílání byly vymezeny čtyři příděly rádiových kmitočtů (dále jen „příděly“) pro sítě určené k poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací. Příděly pro tyto vysílací sítě obsahují skupinová přidělení rádiových kanálů podle dohody, přičemž jedna vysílací síť je určena pro šíření multiplexu veřejné služby). Držitel přídělu je oprávněn uvnitř skupinového přidělení využívat rádiový kanál jedním nebo více vysílacími zařízeními s tím, že intenzita elektromagnetického pole na hranicích skupinového přidělení nesmí překročit stanovenou úroveň v souladu s dohodou nebo takovou úroveň, která byla zkoordinována individuálně.

(5) Další rádiové kanály potřebné pro zajištění požadovaného rozsahu pokrytí území nebo obyvatel sítěmi popsanými v odstavci 4, který nelze řešit v rámci jednotlivých skupinových přidělení, přiděluje Úřad na základě odůvodněné žádosti o udělení individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů a na základě úspěšné koordinace.

(6) Využívání rádiových kmitočtů přidělených dohodou a využívání dalších rádiových kanálů, které jsou využitelné po úspěšné mezinárodní koordinaci, je možné pouze po časově omezené období, a to na základě individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů, přičemž platí:

- individuální oprávnění je udělováno k poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací spočívající v šíření zemského digitálního televizního vysílání (dále jen „vysílání“) v souladu s technickými podmínkami dohody;

- doba platnosti individuálního oprávnění je omezena dnem 31. prosince 2017;

- nové příděly rádiových kmitočtů obsahující skupinová přidělení podle dohody, určené pro účely regionálního nebo celoplošného vysílání, nebudou, s ohledem na připravované změny49) a zajištění práv vyplývajících z přídělů podle odst. 4, udělovány do doby rozhodnutí o způsobu a termínech realizace digitální dividendy II, tj. rozhodnutí o budoucím využití pásma 694–790 MHz pro mobilní sítě.

(7) Pro vysílání využívající pokročilejší technologie, než je DVB-T, Úřad vyhradil na celém území České republiky rádiové kanály 22, 24, 26, 27, 28 a 31. Tyto kanály nelze přidělit pro jiný účel. O způsobu udělení práv k těmto kmitočtům a o termínu jejich využití bude rozhodnuto na základě výsledků mezinárodních jednání a na základě národního rozhodnutí o přechodu na vysílání využívající efektivnější technologie, než je DVB-T.

(8) Skupinová přidělení pro vysílání pro jednotlivé územní celky jsou uvedena v příloze č. 1 této části plánu. Územní vymezení skupinových přidělení je uvedeno v příloze č. 2 této části plánu.

Článek 8

Informace týkající se budoucího vývoje v rozhlasové službě

(1) V geografických oblastech, kde se budou vyskytovat úseky spektra nevyužívané systémy v rozhlasové službě), se v budoucnu předpokládá jejich využití inteligentními komunikačními systémy). Zavádění takových systémů pro komerční využití bude možné po přijetí evropských harmonizovaných podmínek.

(2) Je očekáván další rozvoj technologií) s vyšší spektrální účinností přispívajících k úspoře rádiového spektra.

(3) O budoucím přednostním přidělení úseku 694–790 MHz službě pozemní pohyblivé informuje článek 6 odst. 4.

(4) V návaznosti na rozhodnutí o budoucím využití pásma 694–790 MHz pro mobilní sítě rozhodne Úřad o způsobu autorizace, jakým bude umožněno využívání volných rádiových kmitočtů po přijetí tohoto rozhodnutí.

Oddíl 4

Radiolokační služba

Článek 9

Současný stav v radiolokační službě

V souladu s poznámkou Řádu) je radiolokační službě doplňkově přiděleno podružně pásmo 470–494 MHz, pouze však pro provoz snímačů směru a rychlosti větru.

Článek 10

Informace týkající se budoucího vývoje v radiolokační službě

Budoucí využití pásma 494–942 MHz radiolokační službou se nepředpokládá.

Oddíl 5

Radioastronomická služba

Článek 11

Současný stav v radioastronomické službě

(1) Radioastronomická služba je pasivní radiokomunikační služba založená na příjmu rádiových vln kosmického původu. V souladu s poznámkou Řádu4) musí uživatelé pásma 608–614 MHz podnikat veškerá uskutečnitelná opatření k ochraně radioastronomické služby.

(2) V pásmu 608–614 MHz nemá radioastronomická služba v České republice využití. Tím není dotčena povinnost ochrany radioastronomické služby vůči sousedním zemím.

Článek 12

Informace týkající se budoucího vývoje v radioastronomické službě

Změny v budoucím využívání pásma 608–614 MHz radioastronomickou službou se nepředpokládají.

# Oddíl 6

Závěrečná ustanovení

# Článek 13

# Zrušovací ustanovení

Zrušuje se opatření obecné povahy část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/10/04.2011-5 pro kmitočtové pásmo 470–960 MHz ze dne 27. dubna 2011.

# Článek 14

# Účinnost

Tato část plánu využití rádiového spektra nabývá účinnosti dnem dd. mm 2012.

Odůvodnění

Úřad vydává k provedení § 16 odst. 2 zákona opatřením obecné povahy část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/10/XX.2012-Y (dále jen „část plánu“), kterou se stanoví technické parametry a podmínky využití rádiového spektra v rozsahu rádiových kmitočtů od 470 MHz do 960 MHz radiokomunikačními službami.

Tato část plánu vychází z principů zakotvených v zákoně a evropské legislativě, zejména ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2002/21/ES o společném předpisovém rámci pro sítě a služby elektronických komunikací ve znění směrnice 2009/140/ES),  a v rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 676/2002/EC o regulačním rámci pro politiku rádiového spektra ve Společenství (rozhodnutí o rádiovém spektru) a stanovených ve společné části plánu využití rádiového spektra č. PV/10.2005-35.

Účelem této části plánu je zajistit transparentnost podmínek pro využívání rádiového spektra a předvídatelnost rozhodnutí Úřadu. Důvodem nového vydání je zejména úprava podmínek využívání kmitočtů v souvislosti s dokončením procesu digitalizace, vytvoření podmínek pro budoucí přechod na televizní vysílání v pokročilejším standardu, než je DVB-T a příprava na budoucí rozšíření pásem přidělených přednostně pohyblivé službě. Strukturální úpravy zpřehledňují text části plánu.

Článek 1 popisuje předmět úpravy a odkazuje na společnou část plánu využití rádiového spektra.

V článku 2 s rozdělením kmitočtového pásma jsou upraveny informace s ohledem na dokončení procesu digitalizace televizního vysílání a s ohledem na uvolnění pásma 790–862 MHz, určeného pro zavádění systémů k poskytování širokopásmových služeb elektronických komunikací v pohyblivé službě. Přehled je doplněn o promítnutí závěrů konference WRC-12, které se týkají zejména budoucího přidělení pásma 694–790 MHz pohyblivé službě přednostně (digitální dividenda II).

Článek 3 uvádí charakteristiku využívání rádiového spektra popisovaného touto částí plánu. Společným rysem popisovaných pásem napříč všemi službami je další fáze vyčleňování spektra pro širokopásmové aplikace v pohyblivé službě – digitální dividenda II. S ohledem na postupné vyčleňování kmitočtů pro mobilní sítě v pásmech UHF bude při koncepci využívání kmitočtů přihlíženo z hlediska efektivity využití rádiového spektra) také k faktorům ekonomických výsledků provozu služeb v televizních sítích v porovnání se sítěmi mobilními.

V článku 4 jsou uvedeny mezinárodní závazky týkající se předmětného pásma 470–960 MHz.

Článek 5 uvádí využití pásem aplikacemi pohyblivé služby. Upraveny byly podmínky využívání kmitočtů bezdrátovými mikrofony s ohledem na budoucí využití pásem 790–862 MHz, popsané v odst. 3.

Článek 6 s budoucím vývojem v pohyblivé službě nově informuje o budoucím využívání pásma 470–790 MHz podružně v pohyblivé službě pomocnými aplikacemi pro rozhlasovou službu. Úpravu přijala konference WRC-12 a bude promítnuta do Radiokomunikačního řádu s platností od 1. ledna 2013. Pro uvedené aplikace budou k dispozici kmitočty z tzv. bílých míst, tj. v kanálech, které nejsou aktuálně využívány rozhlasovou nebo pohyblivou službou. Článek také informuje o budoucím rozšíření přednostního přidělení úseků digitální dividendy II službě pohyblivé).

Článek 7 obsahuje informace o využití kmitočtů 470–790 MHz rozhlasovou službou. V souladu se Společným postupem Rady pro rozhlasové s televizní vysílání jsou v odst. 6 upraveny podmínky využívání kmitočtů digitálním vysíláním menšími samostatnými vysílači. Zohledněny jsou rovněž další očekávané či připravované změny využívání pásma UHF, mezi něž patří zejména přechod na vysílání využívající pokročilejší technologie, než je DVB-T, a očekávaná redukce spektra určeného pro zemské televizní vysílání z důvodu budoucího přidělení pásem z digitální dividendy II službě pohyblivé. Nová individuální oprávnění k využívání rádiových kmitočtů jsou proto udělována i) pouze pro jednotlivé vysílače k dokrytí území zásobovaných vysíláním celoplošných sítí v odůvodněných případech, nebo ii) pro účely vysílání s omezením doby platnosti oprávnění zohledňujícím současné předpoklady zavádění digitální dividendy II. Vzhledem k budoucí realizaci dividendy II a postupné konvergenci jednotlivých radiokomunikačních služeb bude Úřad směřovat ke sjednocení způsobu autorizace s tím, že veškerá práva k užití rádiových kmitočtů pro sítě určené k poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací v pásmu UHF budou udělována na základě přídělu rádiových kmitočtů, tj. formou výlučných a nesdílených práv. Takový postup směřuje k postupnému dosažení rovných podmínek pro všechny uživatele rádiového spektra a reflektuje mimo jiné technicko-ekonomická hlediska efektivity využívání kmitočtů a služeb poskytovaných na těchto sítích.

Článek 8 týkající se budoucího vývoje v rozhlasové službě shrnuje hlavní předpokládané změny ve využívání pásma UHF. Informováno je také o plánovaném sdíleném využívání mezilehlého spektra v tzv. bílých místech, nepokrytých televizním vysíláním. Tato místa budou uváděna v geolokačních databázích, z nichž budou rádiové prostředky získávat informace o dostupných kmitočtech. O budoucím využití pásma digitální dividendy II a návazných změnách podmínek využívání pásma UHF bude rozhodnuto na základě technicko regulatorního rámce připravovaného na úrovni ITU, CEPT, EU a v souladu s národními politikami.

Oddíl 4 poskytuje informace o radiolokační službě, která má podružné přidělení ve spodní částí pásma UHF.

Oddíl 5 informuje o přidělení pásem službě radioastronomické, která kmitočty sice nevyužívá aktivně, ale má z hlediska Řádu nárok na ochranu před rušením od ostatních služeb. Zdůrazněna je povinnost ochrany radioastronomické služby v sousedních zemích vyplývající z Řádu.

V článku 13 se zrušuje předchozí vydání části plánu využití rádiového spektra pro pásmo 470–960 MHz a v článku 14 stanovil Úřad účinnost vydaného opatření obecné povahy v souladu s § 124 zákona.

Na základě § 130 zákona a podle Pravidel Českého telekomunikačního řádu pro vedení konzultací na diskusním místě Úřad zveřejnil dne dd. mm 2012 návrh opatření obecné povahy část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/10/XX.2012-Y a výzvu k uplatnění připomínek na diskusním místě. Během veřejné konzultace Úřad obdržel/neobdržel  připomínky od/k...

Za Radu Českého telekomunikačního úřadu

PhDr. Pavel Dvořák, CSc.

předseda Rady

Českého telekomunikačního úřadu

Příloha č. 1

Skupinová přidělení pro digitální televizní vysílání pro jednotlivé územní celky, přidělená České republice Dohodou Ženeva, 2006 (Dodatek 1, Část 1)

| Rádiový kanál | Název | Rádiový kanál | Název |
| --- | --- | --- | --- |
| Kraj Praha a Středočeský kraj |
| 23 | STC-05N, STC-05S | 47 | PHA-01 |
| 37 | PHA-04 | 51 | STC-03N, STC-03S |
| 41 | STC-01N, STC-01S | 53 | STC-02N, STC-02S |
| 42 | PHA-02 | 54 | PHA-05 |
| 44 | STC-04N, STC-04S | 57 | PHA-06 |
| 46 | PHA-03 | 59 | STC-06N, STC-06S |
| Jihočeský kraj |
| 22 | JCE-06 | 39 | JCE-01 |
| 25 | JCE-04 | 49 | JCE-05 |
| 32 | JCE-03 | 50 | JCE-02 |
| Plzeňský kraj |
| 24 | PLZ-04 | 48 | PLZ-02 |
| 31 | PLZ-01 | 52 | PLZ-05 |
| 34 | PLZ-03 |  |  |
| Karlovarský kraj |
| 26 | KVA-04 | 38 | KVA-01 |
| 35 | KVA-02 | 45 | KVA-06 |
| 36 | KVA-05 | 60 | KVA-03 |
| Ústecký kraj |
| 21 | UST-05 | 55 | UST-03 |
| 33 | UST-01 | 58 | UST-04 |
| 50 | UST-02 |  |  |
| Liberecký kraj |
| 26 | LIB-04 | 43 | LIB-02 |
| 28 | LIB-06 | 52 | LIB-05 |
| 31 | LIB-01 | 60 | LIB-03 |
| Královéhradecký kraj |
| 22 | KHR-06 | 45 | KHR-04 |
| 38 | KHR-01 | 60 | KHR-03 |
| 40 | KHR-02 |  |  |
| Pardubický kraj |
| 21 | PAR-05 | 32 | PAR-03 |
| 24 | PAR-04 | 34 | PAR-02 |
| 27 | PAR-06 | 39 | PAR-01 |
| Vysočina |
| 28 | VYS-01 | 35 | VYS-04 |
| 30 | VYS-03 | 42 | VYS-02 |
| 33 | VYS-05 | 57 | VYS-06 |
| Jihomoravský kraj |
| 26 | JMO-03 | 46 | JMO-02 |
| 29 | JMO-01 | 47 | JMO-05 |
| 40 | JMO-04 | 59 | JMO-06 |
| Olomoucký kraj |
| 31 | OLO-05 | 50 | OLO-02 |
| 36 | OLO-01 | 51 | OLO-06 |
| 44 | OLO-03 | 53 | OLO-04 |
| Moravskoslezský kraj |
| 27 | MOS-06 | 45 | MOS-04 |
| 28 | MOS-02 | 48 | MOS-03 |
| 37 | MOS-01 | 54 | MOS-05 |
| Zlínský kraj |
| 22 | ZLI-01 | 42 | ZLI-02 |
| 25 | ZLI-03 | 45 | ZLI-04B |
| 33 | ZLI-05 | 49 | ZLI-06 |
| 41 | ZLI-04A |  |  |

Příloha č. 2

Územní vymezení skupinových přidělení

a) Název JCE-01, JCE-02, JCE-03, JCE-04, JCE-05, JCE-06

Souřadnice hraničních bodů určujících skupinové přidělení:

| c1 | 493000 | 493300 | 493400 | 493149 | 493610 | 493600 | 493200 | 491800 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| c2 | 0135700 | 0140400 | 0141300 | 0143348 | 0144016 | 0144600 | 0145600 | 0145500 |
| c1 | 491317 | 490729 | 490755 | 490529 | 490015 | 485727 | 485444 | 485629 |
| c2 | 0152022 | 0152522 | 0153311 | 0153545 | 0152937 | 0153609 | 0153248 | 0152934 |
| c1 | 485716 | 485855 | 485916 | 485713 | 485640 | 485921 | 490010 | 490108 |
| c2 | 0152535 | 0152210 | 0151805 | 0151523 | 0151118 | 0150936 | 0150540 | 0150133 |
| c1 | 485905 | 485621 | 485332 | 485043 | 484754 | 484636 | 484715 | 484444 |
| c2 | 0145852 | 0145906 | 0145910 | 0145830 | 0145729 | 0145350 | 0144949 | 0144748 |
| c1 | 484239 | 484005 | 483723 | 483501 | 483638 | 483657 | 483826 | 483628 |
| c2 | 0144510 | 0144304 | 0144254 | 0144048 | 0143715 | 0143306 | 0142924 | 0142626 |
| c1 | 483436 | 483411 | 483458 | 483543 | 483549 | 483657 | 483940 | 484208 |
| c2 | 0142305 | 0141858 | 0141456 | 0141043 | 0140628 | 0140230 | 0140300 | 0140055 |
| c1 | 484334 | 484521 | 484620 | 484931 | 485143 | 485250 | 485451 | 485707 |
| c2 | 0135709 | 0135400 | 0135005 | 0134727 | 0134503 | 0134114 | 0133828 | 0133559 |
| c1 | 485835 | 491146 | 493100 |  |  |  |  |  |
| c2 | 0133222 | 0134236 | 0134600 |  |  |  |  |  |

d) Název JMO-01, JMO-02, JMO-03, JMO-04, JMO-05, JMO-06

Souřadnice hraničních bodů určujících skupinové přidělení:

| c1 | 490443 | 490153 | 485714 | 485634 | 485119 | 484931 | 484845 | 485037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| c2 | 0170754 | 0171450 | 0172600 | 0173308 | 0173841 | 0173521 | 0173107 | 0172657 |
| c1 | 484851 | 485233 | 485023 | 485022 | 484713 | 484320 | 484015 | 483819 |
| c2 | 0172336 | 0171219 | 0170858 | 0170645 | 0170535 | 0170006 | 0165828 | 0165830 |
| c1 | 483700 | 483940 | 484221 | 484309 | 484320 | 484446 | 484643 | 484717 |
| c2 | 0165642 | 0165539 | 0165456 | 0165053 | 0164642 | 0164307 | 0164010 | 0163555 |
| c1 | 484846 | 484846 | 484630 | 484411 | 484409 | 484436 | 484506 | 484505 |
| c2 | 0163215 | 0162808 | 0162537 | 0162311 | 0161853 | 0161435 | 0161013 | 0160553 |
| c1 | 484619 | 484757 | 484952 | 485152 | 485241 | 485134 | 485220 | 485356 |
| c2 | 0160205 | 0155838 | 0155537 | 0155233 | 0154813 | 0154425 | 0154026 | 0153656 |
| c1 | 485444 | 485727 | 490505 | 491600 | 492137 | 493400 | 493740 | 493500 |
| c2 | 0153248 | 0153609 | 0161320 | 0161500 | 0162233 | 0162300 | 0163353 | 0164700 |
| c1 | 492211 | 492300 | 491500 |  |  |  |  |  |
| c2 | 0164859 | 0170400 | 0171000 |  |  |  |  |  |

e) Název KHR-01, KHR-02, KHR-03, KHR-04, KHR-05, KHR-06

Souřadnice hraničních bodů určujících skupinové přidělení:

| c1 | 500917 | 500604 | 500234 | 500800 | 500900 | 500800 | 500500 | 501500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| c2 | 0163450 | 0162101 | 0161446 | 0160000 | 0154600 | 0153400 | 0152500 | 0152300 |
| c1 | 502148 | 503120 | 502944 | 503118 | 504624 | 504537 | 504411 | 504432 |
| c2 | 0150728 | 0150829 | 0152304 | 0153554 | 0153405 | 0153812 | 0154201 | 0154632 |
| c1 | 504300 | 504023 | 504104 | 504017 | 503737 | 503854 | 503851 | 503947 |
| c2 | 0155007 | 0155151 | 0155601 | 0160018 | 0160124 | 0160523 | 0160948 | 0161354 |
| c1 | 503937 | 503832 | 503626 | 503344 | 503104 | 503015 | 502837 | 502644 |
| c2 | 0161812 | 0162220 | 0162512 | 0162453 | 0162336 | 0161924 | 0161549 | 0161233 |
| c1 | 502433 | 502202 | 502232 | 501958 | 501853 | 501636 | 501411 | 501157 |
| c2 | 0161507 | 0161657 | 0162105 | 0162246 | 0162639 | 0162905 | 0163113 | 0163354 |

f) Název KVA-01, KVA-02, KVA-03, KVA-04, KVA-05, KVA-06

Souřadnice hraničních bodů určujících skupinové přidělení:

| c1 | 502349 | 501928 | 500700 | 500100 | 495945 | 495528 | 495519 | 495635 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| c2 | 0125804 | 0131358 | 0131700 | 0131400 | 0130446 | 0125055 | 0123222 | 0122828 |
| c1 | 495916 | 500032 | 500157 | 500307 | 500531 | 500754 | 501041 | 501257 |
| c2 | 0122746 | 0122353 | 0122003 | 0121611 | 0121357 | 0121133 | 0121201 | 0120929 |
| c1 | 501431 | 501702 | 501923 | 501830 | 501605 | 501345 | 501214 | 501446 |
| c2 | 0120601 | 0120743 | 0120536 | 0121119 | 0121318 | 0121545 | 0121925 | 0122103 |
| c1 | 501711 | 501926 | 502105 | 502338 | 502413 | 502440 | 502526 | 502640 |
| c2 | 0122305 | 0122543 | 0122911 | 0123107 | 0123524 | 0123946 | 0124349 | 0124736 |
| c1 | 502624 | 502452 |  |  |  |  |  |  |
| c2 | 0125149 | 0125517 |  |  |  |  |  |  |

g) Název LIB-01, LIB-02, LIB-03, LIB-04, LIB-05, LIB-06

Souřadnice hraničních bodů určujících skupinové přidělení:

| c1 | 503118 | 502944 | 503120 | 503628 | 502913 | 503000 | 503900 | 504900 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| c2 | 0153554 | 0152304 | 0150829 | 0145647 | 0143902 | 0142800 | 0142200 | 0142700 |
| c1 | 505000 | 505046 | 504919 | 504914 | 505159 | 505216 | 505137 | 505359 |
| c2 | 0143800 | 0144016 | 0144356 | 0144815 | 0144942 | 0145403 | 0145813 | 0150021 |
| c1 | 505650 | 505905 | 510123 | 510034 | 510107 | 505927 | 505745 | 505458 |
| c2 | 0150106 | 0145838 | 0150109 | 0150525 | 0150952 | 0151322 | 0151650 | 0151621 |
| c1 | 505223 | 505046 | 504803 | 504840 | 504710 | 504624 |  |  |
| c2 | 0151748 | 0152120 | 0152201 | 0152615 | 0152951 | 0153405 |  |  |

h) Název MOS-01, MOS-02, MOS-03, MOS-04, MOS-05, MOS-06

Souřadnice hraničních bodů určujících skupinové přidělení:

| c1 | 492931 | 493229 | 494200 | 495100 | 500459 | 501619 | 501618 | 501614 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| c2 | 0181617 | 0175445 | 0174200 | 0170900 | 0171352 | 0172525 | 0172953 | 0173415 |
| c1 | 501604 | 501756 | 501537 | 501259 | 501109 | 501019 | 500735 | 500629 |
| c2 | 0173827 | 0174140 | 0174402 | 0174542 | 0174223 | 0173818 | 0173846 | 0174247 |
| c1 | 500421 | 500142 | 495934 | 495841 | 500011 | 500026 | 500309 | 500217 |
| c2 | 0174535 | 0174708 | 0175001 | 0175413 | 0175746 | 0180208 | 0180134 | 0180539 |
| c1 | 495943 | 495930 | 495751 | 495532 | 495619 | 495555 | 495428 | 495512 |
| c2 | 0180706 | 0181130 | 0181505 | 0181727 | 0182134 | 0182547 | 0182931 | 0183338 |
| c1 | 495226 | 494933 | 494701 | 494425 | 494220 | 494045 | 494028 | 493744 |
| c2 | 0183432 | 0183428 | 0183617 | 0183759 | 0184050 | 0184421 | 0184836 | 0184913 |
| c1 | 493500 | 493223 | 493109 | 493029 | 492921 | 493025 | 492949 | 493044 |
| c2 | 0185025 | 0185144 | 0185029 | 0184717 | 0184440 | 0184051 | 0183624 | 0183538 |
| c1 | 492921 | 492757 | 492339 | 492343 |  |  |  |  |
| c2 | 0183156 | 0183239 | 0182655 | 0182412 |  |  |  |  |

i) Název OLO-01, OLO-02, OLO-03, OLO-04, OLO-05, OLO-06

Souřadnice hraničních bodů určujících skupinové přidělení:

| c1 | 492600 | 492100 | 491500 | 492300 | 492211 | 493500 | 493900 | 495000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| c2 | 0173800 | 0172000 | 0171000 | 0170400 | 0164859 | 0164700 | 0165000 | 0164500 |
| c1 | 495800 | 500400 | 500743 | 500946 | 501152 | 501315 | 501417 | 501621 |
| c2 | 0164300 | 0164900 | 0164456 | 0164750 | 0165031 | 0165422 | 0165823 | 0170116 |
| c1 | 501830 | 502042 | 502314 | 502554 | 502546 | 502508 | 502417 | 502255 |
| c2 | 0165832 | 0165602 | 0165408 | 0165306 | 0165719 | 0170136 | 0170538 | 0170928 |
| c1 | 502115 | 501936 | 501928 | 501644 | 501619 | 500459 | 495100 | 494200 |
| c2 | 0171249 | 0171616 | 0172043 | 0172107 | 0172525 | 0171352 | 0170900 | 0174200 |
| c1 | 493229 |  |  |  |  |  |  |  |
| c2 | 0175445 |  |  |  |  |  |  |  |

j) Název PAR-01, PAR-02, PAR-03, PAR-04, PAR-05, PAR-06

Souřadnice hraničních bodů určujících skupinové přidělení:

| c1 | 500400 | 495800 | 495000 | 493900 | 493500 | 493740 | 493400 | 493800 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| c2 | 0164900 | 0164300 | 0164500 | 0165000 | 0164700 | 0163353 | 0162300 | 0161600 |
| c1 | 494400 | 494114 | 494921 | 494903 | 495000 | 495600 | 500100 | 500500 |
| c2 | 0160000 | 0155457 | 0154415 | 0153509 | 0152900 | 0153200 | 0152200 | 0152500 |
| c1 | 500800 | 500900 | 500800 | 500234 | 500604 | 500917 | 500704 | 500605 |
| c2 | 0153400 | 0154600 | 0160000 | 0161446 | 0162101 | 0163450 | 0163724 | 0164128 |
| c1 | 500743 |  |  |  |  |  |  |  |
| c2 | 0164456 |  |  |  |  |  |  |  |

k) Název PHA-01, PHA-02, PHA-03, PHA-04, PHA-05, PHA-06

Souřadnice hraničních bodů určujících skupinové přidělení:

| c1 | 501123 | 500725 | 500500 | 500100 | 495934 | 495929 | 495612 | 500600 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| c2 | 0143234 | 0143923 | 0144300 | 0144035 | 0143841 | 0143056 | 0142121 | 0141300 |
| c1 | 500752 |  |  |  |  |  |  |  |
| c2 | 0141632 |  |  |  |  |  |  |  |

l) Název PLZ-01, PLZ-02, PLZ-03, PLZ-04, PLZ-05

Souřadnice hraničních bodů určujících skupinové přidělení:

| c1 | 500357 | 495600 | 494600 | 494035 | 493100 | 491146 | 485835 | 485652 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| c2 | 0132513 | 0135000 | 0134800 | 0134252 | 0134600 | 0134236 | 0133222 | 0132910 |
| c1 | 485840 | 490104 | 490340 | 490539 | 490651 | 490727 | 491002 | 491151 |
| c2 | 0132602 | 0132358 | 0132229 | 0131934 | 0131550 | 0131146 | 0131023 | 0130705 |
| c1 | 491419 | 491556 | 491828 | 492022 | 491946 | 492016 | 492230 | 492443 |
| c2 | 0130506 | 0130144 | 0125953 | 0125644 | 0125231 | 0124813 | 0124542 | 0124310 |
| c1 | 492612 | 492900 | 493123 | 493358 | 493643 | 493857 | 494115 | 494314 |
| c2 | 0123940 | 0123845 | 0123626 | 0123439 | 0123349 | 0123122 | 0122856 | 0122557 |
| c1 | 494551 | 494724 | 494958 | 495236 | 495519 | 495528 | 495945 | 500100 |
| c2 | 0122444 | 0122813 | 0122958 | 0123129 | 0123222 | 0125055 | 0130446 | 0131400 |
| c1 | 500700 |  |  |  |  |  |  |  |
| c2 | 0131700 |  |  |  |  |  |  |  |

m) Název STC-01N, STC-02N, STC-03N, STC-04N, STC-05N, STC-06N

Souřadnice hraničních bodů určujících skupinové přidělení:

| c1 | 501500 | 502100 | 502100 | 503000 | 502913 | 503628 | 503120 | 502148 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| c2 | 0135200 | 0140000 | 0142200 | 0142800 | 0143902 | 0145647 | 0150829 | 0150728 |
| c1 | 501500 | 500500 | 500100 | 495600 | 495000 | 494700 | 500100 | 500500 |
| c2 | 0152300 | 0152500 | 0152200 | 0153200 | 0152900 | 0152600 | 0144035 | 0144300 |
| c1 | 500725 | 501123 | 500752 |  |  |  |  |  |
| c2 | 0143923 | 0143234 | 0141632 |  |  |  |  |  |

n) Název STC-01S, STC-02S, STC-03S, STC-04S, STC-05S, STC-06S

Souřadnice hraničních bodů určujících skupinové přidělení:

| c1 | 494700 | 494500 | 493900 | 493500 | 493200 | 493600 | 493610 | 493149 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| c2 | 0152600 | 0151500 | 0151100 | 0150000 | 0145600 | 0144600 | 0144016 | 0143348 |
| c1 | 493400 | 493300 | 493000 | 493100 | 494035 | 494600 | 495600 | 500357 |
| c2 | 0141300 | 0140400 | 0135700 | 0134600 | 0134252 | 0134800 | 0135000 | 0132513 |
| c1 | 501200 | 501500 | 500752 | 500600 | 495612 | 495929 | 495934 | 500100 |
| c2 | 0133200 | 0135200 | 0141632 | 0141300 | 0142121 | 0143056 | 0143841 | 0144035 |

o) Název UST-01, UST-02, UST-03, UST-04, UST-05

Souřadnice hraničních bodů určujících skupinové přidělení:

| c1 | 505000 | 504900 | 503900 | 503000 | 502100 | 502100 | 501500 | 501200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| c2 | 0143800 | 0142700 | 0142200 | 0142800 | 0142200 | 0140000 | 0135200 | 0133200 |
| c1 | 500357 | 500700 | 501500 | 501928 | 502349 | 502452 | 502523 | 502759 |
| c2 | 0132513 | 0131700 | 0131500 | 0131358 | 0125804 | 0125517 | 0125940 | 0130101 |
| c1 | 502952 | 503009 | 503126 | 503405 | 503434 | 503643 | 503634 | 503715 |
| c2 | 0130413 | 0130841 | 0131232 | 0131347 | 0131809 | 0132047 | 0132512 | 0132930 |
| c1 | 503939 | 504219 | 504243 | 504311 | 504359 | 504327 | 504444 | 504713 |
| c2 | 0133156 | 0133258 | 0133723 | 0134140 | 0134552 | 0135006 | 0135401 | 0135612 |
| c1 | 504850 | 504833 | 504956 | 505108 | 505312 | 505305 | 505341 | 505611 |
| c2 | 0135954 | 0140416 | 0140805 | 0141209 | 0141459 | 0141923 | 0142337 | 0142153 |
| c1 | 505837 | 505948 | 510222 | 510232 | 510114 | 510111 | 510012 | 505729 |
| c2 | 0141939 | 0141539 | 0141717 | 0142139 | 0142544 | 0143012 | 0143415 | 0143536 |
| c1 | 505450 | 505303 | 505046 |  |  |  |  |  |
| c2 | 0143437 | 0143757 | 0144016 |  |  |  |  |  |

p) Název VYS-01, VYS-02, VYS-03, VYS-04, VYS-05, VYS-06

Souřadnice hraničních bodů určujících skupinové přidělení:

| c1 | 492137 | 491600 | 490505 | 485727 | 490015 | 490529 | 490755 | 490729 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| c2 | 0162233 | 0161500 | 0161320 | 0153609 | 0152937 | 0153545 | 0153311 | 0152522 |
| c1 | 491317 | 491800 | 493200 | 493500 | 493900 | 494500 | 494700 | 495000 |
| c2 | 0152022 | 0145500 | 0145600 | 0150000 | 0151100 | 0151500 | 0152600 | 0152900 |
| c1 | 494903 | 494921 | 494114 | 494400 | 493800 | 493400 |  |  |
| c2 | 0153509 | 0154415 | 0155457 | 0160000 | 0161600 | 0162300 |  |  |

q) Název ZLI-01, ZLI-02, ZLI-03, ZLI-05, ZLI-06

Souřadnice hraničních bodů určujících skupinové přidělení:

| c1 | 492343 | 492202 | 491927 | 491714 | 490806 | 490522 | 490200 | 490121 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| c2 | 0182412 | 0182448 | 0182151 | 0181057 | 0180617 | 0180649 | 0180331 | 0175926 |
| c1 | 490053 | 485538 | 485526 | 485138 | 485119 | 485634 | 485714 | 490153 |
| c2 | 0175459 | 0175307 | 0174650 | 0174215 | 0173841 | 0173308 | 0172600 | 0171450 |
| c1 | 490443 | 491500 | 492100 | 492600 | 493229 | 492931 |  |  |
| c2 | 0170754 | 0171000 | 0172000 | 0173800 | 0175445 | 0181617 |  |  |

r) Název ZLI-04A

Souřadnice hraničních bodů určujících skupinové přidělení:

| c1 | 490522 | 490200 | 490121 | 490053 | 485538 | 485526 | 485138 | 485119 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| c2 | 0180649 | 0180331 | 0175926 | 0175459 | 0175307 | 0174650 | 0174215 | 0173841 |
| c1 | 485634 | 485714 | 490153 | 490443 | 491500 | 492100 | 492600 |  |
| c2 | 0173308 | 0172600 | 0171450 | 0170754 | 0171000 | 0172000 | 0173800 |  |

s) Název ZLI-04B

Souřadnice hraničních bodů určujících skupinové přidělení:

| c1 | 492343 | 492202 | 491927 | 491714 | 490806 | 490522 | 492600 | 493229 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| c2 | 0182412 | 0182448 | 0182151 | 0181057 | 0180617 | 0180649 | 0173800 | 0175445 |
| c1 | 492931 |  |  |  |  |  |  |  |
| c2 | 0181617 |  |  |  |  |  |  |  |

Souřadnice jsou v souladu s Dohodou Ženeva, 2006, uvedeny v systému IDWM).

| 0522 | 492600 | 493229 |
| --- | --- | --- |
| c2 | 0182412 | 0182448 | 0182151 | 0181057 | 0180617 | 0180649 | 0173800 | 0175445 |
| c1 | 492931 |  |  |  |  |  |  |  |
| c2 | 0181617 |  |  |  |  |  |  |  |

Souřadnice jsou v souladu s Dohodou Ženeva, 2006, uvedeny v systému IDWM).

# Footnotes

)	Společná část plánu využití rádiového spektra č. PV/10.2005-35 uveřejněná v částce 14/2005 Telekomunikačního věstníku.

)	Zpráva ERC č. 25: Evropská tabulka přidělení kmitočtů a aplikací v kmitočtovém pásmu 9 kHz až 3000 GHz, rev. Lille, 2011 [ERC Report 25: The European Table of Frequency Allocations and Applications in the frequency range 9 kHz to 3000 GHz, rev. Lille, 2011].

)	V souladu s poznámkou Radiokomunikačního řádu 5.306 je pásmo 608–614 MHz přiděleno navíc podružně radioastronomické službě.

)	V souladu s poznámkou Radiokomunikačního řádu 5.149 musí uživatelé pásma 608–614 MHz podnikat veškerá uskutečnitelná opatření k ochraně radioastronomické služby.

)	V souladu s poznámkou Radiokomunikačního řádu 5.291A je pásmo 470–494 MHz přiděleno navíc podružně radiolo-kační službě, využití je omezeno na provoz radiolokačních snímačů směru a rychlosti větru.

)	Poznámka 5.316B Řádu.

)	Poznámka 5.317A Řádu.

)	Poznámka 5.316A Radiokomunikačního řádu platného od 1. ledna 2013.

)	WRC-15 – World Radiocommunication Conference 2015. Konference se uskuteční v roce 2015.

)	Regiony ITU-R. V ostatních regionech je pásmo 700 MHz již přiděleno přednostně pohyblivé službě.

)	Radiokomunikační řád, Mezinárodní telekomunikační unie, Ženeva, 2008 [Radio Regulations, International Telecommunication Union, Geneva, 2008].

)	Dohoda HCM – Dohoda mezi správami Rakouska, Belgie, České republiky, Německa, Francie, Maďarska, Nizozemí, Chorvatska, Itálie, Lichtenštejnska, Litvy, Lucemburska, Černé Hory, Polska, Rumunska, Slovenska, Slovinska a Švýcarska o koordinaci kmitočtů mezi 29,7 MHz a 43,5 GHz pro pevnou službu a pozemní pohyblivou službu, Záhřeb, 2010 [HCM Agreement – Agreement between the Administrations of Austria, Belgium, the Czech Republic, Germany, France, Hungary, the Netherlands, Croatia, Italy, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Montenegro, Poland, Romania, the Slovak Republic, Slovenia and Switzerland on the co-ordination of frequencies between 29.7 MHz and 43.5 GHz for the fixed service and the land mobile service, Zagreb, 30 September 2010].

)	Regionální dohoda k plánování digitální zemské rozhlasové služby v Regionu 1 (části Regionu 1 nacházející se západně od 170. východního poledníku a severně od 40. rovnoběžky jižní šířky mimo území Mongolska) a na území Iránské islámské republiky pro kmitočtová pásma 174–230 MHz a 470–862 MHz (Ženeva, 2006) [Regional Agreement relating to the planning of the digital terrestrial broadcasting service in Region 1 (parts of Region 1 situated to the west of meridian 170° E and to the north of parallel 40°S, except the territory of Mongolia) and in the Islamic Republic of Iran, in the frequency bands 174-230 MHz and 470-862 MHz (Geneva, 2006)].

)	Radiokomunikační služba definovaná ustanovením č. 1.26 Řádu.

)	Doporučení CEPT/ERC/REC 70-03 – Využívání zařízení s krátkým dosahem [Relating to the use of Short Range Devices (SRD)].

)	Všeobecné oprávnění č. VO-R/10/04.2012-7 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování vysílacích rádiových zařízení krátkého dosahu.

)	Rozhodnutí Komise 2010/267/EU ze dne 6. května 2010 o harmonizovaných technických podmínkách využívání kmitočtového pásma 790–862 MHz pro zemské systémy k poskytování služeb elektronických komunikací v Evropské unii.

)	Zkratka FDD označuje druh duplexního provozu s kmitočtovým dělením, anglicky Frequency Division Duplex.

) 	Všeobecné oprávnění č. VO-R/1/12.2008-17 k provozování uživatelských terminálů sítí GSM a IMT/UMTS, ve znění pozdějších změn.

)	Rozhodnutí Komise ze dne 30. června 2010, kterým se mění rozhodnutí 2006/771/ES o harmonizaci rádiového spektra pro zařízení krátkého dosahu.

)	Rozhodnutí Komise ze dne 23. listopadu 2006 o harmonizaci rádiového spektra pro zařízení využívající technologii rádiové identifikace (RFID) provozovaná v pásmu ultra krátkých vln (UHF) (oznámeno pod číslem K(2006) 5599) (2006/804/EC).

)	Zkratka RFID označuje rádiové identifikační zařízení, anglicky Radio Frequency Identification Device.

)	Rozhodnutí CEPT/ECC/DEC/(04)06 – Rozhodnutí ECC o dostupnosti kmitočtových pásem pro zavádění širokopásmového digitálních stanic PMR/PAMR pozemní pohyblivé služby v pásmech 400 MHz a 800/900 MHz, aktualizováno 9. prosince 2011  [ECC Decision on the availability of frequency bands for the introduction of Wide Band Digital Land Mobile PMR/PAMR in the 400 MHz and 800/900 MHz bands, amended 9 December 2011].

)	Všeobecné oprávnění č. VO-R/20/08.2005-32 k provozování širokopásmových digitálních vysílacích rádiových zařízení v pásmech 400 MHz a 800/900 MHz, uveřejněné v částce 11/2005 Telekomunikačního věstníku.

)	Rozhodnutí CEPT/ECC/DEC/(02)05 – Rozhodnutí ECC z 5. července 2002 o určení a dostupnosti kmitočtových pásem pro účely železniční dopravy v pásmech 876–880 MHz a 921–925 MHz, aktualizováno 9. prosince 2011 [ECC Decision of 5 July 2002 on the designation and availability of frequency bands for railway purposes in the 876–880 MHz and 921–925 MHz bands, amended 9 December 2011].

)	Doporučení CEPT/ERC T/R 25-09 – Vymezení kmitočtů v pásmu 900 MHz pro účely železniční dopravy [Designation of frequencies in the 900 MHz band for railway purposes].

)	Zákon č. 77/2002 Sb., o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa železniční dopravní cesty a o změně zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů.

)	Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů.

)	Všeobecné oprávnění č. VO–R/19/08.2005-31 k provozování uživatelských terminálů sítí GSM-R, uveřejněné v částce 10/2005 Telekomunikačního věstníku.

)	Prováděcí rozhodnutí Komise 2011/251/EU ze dne 18. dubna 2011, kterým se mění rozhodnutí 2009/766/ES, o harmonizaci kmitočtových pásem 900 MHz a 1800 MHz pro zemské systémy schopné poskytovat celoevropské služby elektronických komunikací ve Společenství.

)	Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/114/ES ze dne 16. září 2009, kterou se mění Směrnice Rady č. 87/372/EHS o frekvenčních pásmech vyhrazených pro koordinované zavedení veřejných celoevropských buňkových digitálních pozemních mobilních komunikačních systémů ve Společenství.

)	Zpráva CEPT č. 40 – Zpráva CEPT Evropské komisi k pásmům 900/1800 MHz – „Studie kompatibility k provozu LTE a WiMAX v pásmech 800–915/925–960 MHz a 1710–1785/1805–1880 MHz (pásma 900/1800 MHz)“ [Report from CEPT to the European Commission in response to task 2 of the mandate to CEPT on the 900/1800 MHz bands „Compatibility study for LTE and WiMAX operating within the bands 880–915/925–960 MHz and 1710–1785/1805–1880 MHz (900/1800 MHz bands)“].

)	Technologie náležející do množiny systémů mobilních komunikací označovaných zkratkou IMT a IMT-A.

)	Zpráva CEPT č. 41 – Zpráva CEPT Evropské komisi k pásmům 900/1800 MHz – „Studie kompatibility mezi LTE a WiMAX provozovanými v pásmech 880–915/925–960 MHz a 1710-1785/1805-1880 MHz (900/1800 MHz) a systémy provozovanými v přilehlých pásmech“ [Report form CEPT to the European Commission in response to Task 2 of the Mandate to CEPT on the 900/1800 MHz bands “Compatibility between LTE and WiMAX operating within the bands 880–915/925–960 MHz and 1710–1785/1805–1880 MHz (900/1800 MHz bands) and systems operating in adjacent bands”].

)	Zpráva Výboru CEPT pro elektronické komunikace: Zpráva ECC č. 96 – Kompatibilita mezi systémy UMTS 900/1800 and systémy provozovanými v přilehlých pásmech, Krakov, březen 2007 [ECC Report 96 – Compatibility between UMTS 900/1800 and systems operating in adjacent bands, Krakow, March 2007].

)	Zpráva Výboru CEPT pro elektronické komunikace: Zpráva ECC č. 82 – Studie kompatibility pro systémy UMTS provozované v pásmech GSM 900 a GSM 1800, Roskilde, květen 2006 [ECC Report 82 – Compatibility study for UMTS operating within the GSM 900 and GSM 1800 frequency bands, Rosklide, May 2006].

)	Příloha Prováděcího rozhodnutí Komise 2011/251/EU ze dne 18. dubna 2011, kterým se mění rozhodnutí 2009/766/ES o harmonizaci kmitočtových pásem 900 MHz a 1800 MHz pro zemské systémy schopné poskytovat celoevropské služby elektronických komunikací ve Společenství.

) 	Doporučení CEPT/ECC/REC/(05)08 – Kmitočtové plánování a koordinace pro systémy GSM 900, GSM 1800, E-GSM a GSM-R v pozemní pohyblivé službě [Frequency planning and frequency coordination for the GSM 900, GSM 1800, E-GSM and GSM-R land mobile systems].

)	Zařízení na měření vzdálenosti, anglicky Distance Measurement Equipment.

)	Doporučení ECC/REC(08)02 ke kmitočtovému plánování a koordinaci pro systémy GSM 900 (vč. E-GSM)/UMTS900, GSM 1800/UMTS1800 v pohyblivé službě, [ECC/REC/(08)02 – Frequency planning and frequency coordination for the GSM 900 (including E-GSM)/UMTS900, GSM 1800/UMTS 1800 land mobile systems].

)	Usnesení vlády ČR č. 78 ze dne 26. ledna 2011 k postupu Českého telekomunikačního úřadu při správě vybraných částí rádiového spektra se zaměřením na podporu poskytování služeb vysokorychlostního přístupu v období do roku 2012.

)	Zvažovány jsou alternativy sítí elektronických komunikací s omezením maximální úrovně masky hran bloku nebo vyzářeného výkonu.

)	Rovněž se zvažuje nevýhradní využití pro profesionální aplikace SAP/SAB.

)	Zpráva CEPT č. 30 – Zpráva CEPT Evropské komisi k mandátu na „Stanovení společných a minimálně omezujících technických podmínek k pásmu 790–862 MHz v Evropské unii“ [Report form CEPT to the European Commission in response to the Mandate on “The identification of common and minimal (least restrictive) technical conditions for 790-862 MHz for the digital dividend in the European Union”].

)	Zpráva CEPT č. 31 – Zpráva CEPT Evropské komisi k mandátu na „Technické pokyny k harmonizovaným možnostem využití digitální dividendy v Evropské unii – kmitočtový rastr v pásmu 790–860 MHz“  [CEPT Report 31 – Report from CEPT to the European Commission in response to the Mandate on “Technical considerations regarding harmonisation options for the digital dividend in the European Union – Frequency (channeling) arrangements for the 790-862 MHz band”].

)	Platnost od 1. ledna 2013.

)	Poznámka 5.296 Řádu. Konference WRC-12 rozšířila poznámku o název České republiky.

)	Reportážní spoje a další aplikace, označované zkratkami ENG/OB, případně SAP/SAB.

)	Přijetí Rezoluce 232 (WRC-12) a Rezoluce 224 (rev. WRC-12) k postupu v pásmech digitální dividendy II.

)	Mezinárodní telekomunikační unie, anglicky International Telecommunication Union.

)	§ 3 zák. č. 483/1991 Sb., o České televizi, v platném znění.

) 	Úseky označované také termínem „bílá místa“, anglicky „white spaces“, „white spots“ a „interleaved spectrum“.

)	Předpokládá se zavádění tzv. kognitivních technologií. Na úrovni ITU, CEPT, EK a dalších organizací probíhá příprava podmínek sdílení spektra aplikacemi využívajícími přístup ke spektru s využitím geolokačních databází.

)	Např. pokročilejší kompresní a kódovací algoritmy směřující k efektivnímu využití rádiového spektra a k optimalizaci koexistence sítí rozhlasové služby s ostatními sítěmi elektronických komunikací.

)	Poznámka 5.291A Řádu

)	Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/140/ES, kterou se mění směrnice 2002/21/ES o společném předpisovém rámci pro sítě a služby elektronických komunikací, směrnice 2002/19/ES o přístupu k sítím elektronických komunikací a přiřazeným zařízením a o jejich vzájemném propojení a směrnice 2002/20/ES o oprávnění pro sítě a služby elektronických komunikací.

)	Základní kritéria efektivity jsou hledisko technické, funkční, sociální a ekonomické; viz též Stanovisko skupiny pro politiku rádiového spektra „Final RSPG Opinion on Review of Spectrum Use, RSPG12-408, European Commission, 6 February 2012“..

)	Detailnější souvislosti uvádí Měsíční monitorovací zpráva ČTÚ č. 2/2012.

)	Zkratkou IDWM označuje ITU digitalizovanou mapu světa, anglicky ITU Digitized World Map.

)	Zkratkou IDWM označuje ITU digitalizovanou mapu světa, anglicky ITU Digitized World Map.