NÁVRH

Praha xx 2012

Čj. ČTÚ-206 839/2012-613

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) jako příslušný orgán státní správy podle § 108 odst. 1 písm. b) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, na základě výsledků veřejné konzultace uskutečněné podle § 130 zákona, rozhodnutí Rady Úřadu podle § 107 odst. 8 písm. b) bod 2 a k provedení § 9 zákona a 12 vydává opatřením obecné povahy

všeobecné oprávnění č. VO-R/1/XX.2012-Y

k provozování uživatelských terminálů rádiových sítí elektronických komunikací.

# Článek 1

Úvodní ustanovení

Podmínky provozování přístrojů), ) vztahující se na provozování vysílacích rádiových zařízení pozemní pohyblivé, pevné a družicové služby, která jsou součástí komunikačních systémů (dále jen „terminál“), fyzickými nebo právnickými osobami v sítích, jejichž provozovatelům bylo vydáno individuální oprávnění k využívání rádiových kmitočtů, nebo které jsou v družicových sítích autorizovány provozovateli těchto sítí a řízeny družicovým systémem, stanoví zákon a toto všeobecné oprávnění podle § 10 odst. 1 zákona.

# Článek 2

Společné konkrétní podmínky

Konkrétní podmínky týkající se § 10 odst. 1 písm. m) zákona jsou:

- Terminály lze provozovat bez individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů v sítích, jejichž provozovatelům jsou přiděleny rádiové kmitočty individuálním oprávněním, nebo které jsou v případě družicových sítí autorizovány provozovateli těchto sítí a řízeny družicovým systémem.

- Terminály nesmí být provozovány s přídavnými zesilovači vysokofrekvenčního výkonu ani s převaděči.

- V případě, kdy byla v rámci individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů vymezena geografická území, na nichž lze přidělené rádiové kmitočty využívat, je možno provozovat terminály pouze v těchto územích.

- Terminály nesmí způsobovat škodlivé rušení uživatelům využívajícím rádiové kmitočty v rámci přednostní radiokomunikační služby na základě individuálního oprávnění.

- Terminály nesmí být elektricky ani mechanicky měněny.

- Terminály nesmí být používány pro propojování sítí elektronických komunikací.

# Článek 3

Konkrétní podmínky pro terminály buňkových digitálních 
pozemních mobilních komunikačních systémů

- Pomocí terminálů je možno využívat rádiové kmitočty v těchto úsecích rádiového spektra:

| Ozn. úseku | Kmitočtový úsek – vysílání | Kmitočtový úsek – příjem | Pozn. |
| --- | --- | --- | --- |
| a | 410–419,8 MHz | 420–429,8 MHz | ) |
| b | 450–460 MHz | 460–470 MHz | 3) |
| c | 832–862 MHz | 791–821 MHz | ) |
| d | 870–876 MHz | 915–921 MHz | 3) |
| e | 880–915 MHz | 925–960 MHz | ) |
| f | 1710–1785 MHz | 1805–1880 MHz | 5), ), ) |
| g1 | 1900–1920 MHz | ) |
| g2 | 1920–1980 MHz | 2110–2170 MHz | 8) |
| g3 | 2010–2025 MHz | 8) |
| h1 | 2500–2570 MHz | 2620–2690 MHz | ) |
| h2 | 2570–2620 MHz | 9) |

- Terminály nesmí být provozovány v přímém módu (DMO – Direct Mode Operation).

- Terminály využívající šířku rádiového kanálu > 200 kHz lze provozovat s vyzářeným výkonem maximálně 1 W e.r.p. Tyto hodnoty musí být dodrženy při jakékoliv kombinaci výstupního výkonu terminálu a použité antény. Terminály v úsecích a, b, d využívající šířku rádiového kanálu ≤ 200 kHz lze provozovat s vyzářeným výkonem maximálně 2 W e.r.p.

- Terminály mohou být použity i jako stacionární – pevně zabudované do různých ústředen, GSM bran, apod., popřípadě mohou být připojeny na vnější anténu.

- Další technické požadavky na provozování terminálů v systémech MCA6) stanoví Příloha č. 1.

- Za terminály podle tohoto článku se považují i terminály povolené v členských zemích CEPT, které přistoupily k rozhodnutí ERC č. ERC/DEC/(95)01 z 1. prosince 1995 (aktualizovanému 18. března 2005 a 14. března 2008), o volném pohybu rádiových zařízení v členských zemích CEPT a č. ERC/DEC/(97)11 z 5. prosince 1997 o volném pohybu a užívání mobilních terminálů DCS 1800 v členských zemích CEPT, rozšiřující oblast aplikací ERC/DEC/(95)01);

# Článek 4

Konkrétní podmínky pro terminály pozemních mobilních sítí využívajících úzkopásmovou technologii

- Pomocí terminálů je možno využívat rádiové kmitočty v těchto úsecích rádiového spektra:

| Ozn. úseku | Kmitočtový úsek – vysílání | Kmitočtový úsek – příjem | Typ sítě | Pozn. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| a | 410,0–419,8 MHz | 420,0–429,8 MHz | TETRA) |  |
| b | 455,74–457,38 MHz | 465,74–467,38 MHz | PMR/PAMR) |  |

- Terminály lze provozovat s vyzářeným výkonem maximálně 10 W e.r.p.

- Efektivní výška antény nepohyblivých terminálů v úseku c, vypočtená metodou podle Doporučení ITU-R P.1546, může být nejvýše 30 m.

# Článek 5

Konkrétní podmínky pro terminály v širokopásmových přístupových sítích

- Pomocí terminálů je možno využívat rádiové kmitočty v těchto úsecích rádiového spektra:

| Ozn. úseku | Kmitočtový úsek – vysílání | Kmitočtový úsek – příjem | Pozn. |
| --- | --- | --- | --- |
| a1 | 3410–3480 MHz | 3510–3580 MHz | ), ) |
| a2 | 3480–3500 MHz nebo 3580–3600 MHz | 3580–3600 MHz nebo 3480–3500 MHz | 13), 14) |
| b | 25,557–25,781 GHz | 24,549–24,773 GHz |  |
| c | 27,8285–27,9405 GHz | ) |
| d1 | 28,8365–28,9485 GHz | 27,8285–27,9405 GHz | 15) |
| d2 | 28,9485–29,2285 GHz | 27,9405–28,2205 GHz | 15) |

- Terminály nesmí být provozovány v přímém módu (DMO – Direct Mode Operation).

- V úsecích c, d1 a d2 musí terminály nově uváděné do provozu po 1. březnu 2011 používat automatické řízení vysílacího výkonu.

- V úseku d1 je možné provozovat terminály pouze v sítích, jejichž provozovatelům bylo dříve vydáno individuální oprávnění k využívání rádiových kmitočtů, a to nejdéle do 31. prosince 2014, pokud není v individuálním oprávnění stanoveno jinak.

# Článek 6

Konkrétní podmínky pro terminály pro komunikaci pomocí družic

- Pomocí terminálů je možno využívat rádiové kmitočty v těchto úsecích rádiového spektra:

| Ozn. úseku | Kmitočtový úsek – vysílání (vzestupný směr) | Kmitočtový úsek – příjem (sestupný směr) | max. vyzářený výkon (VV) / max. spektrální hustota e.i.r.p. (SH) | Pozn. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| a | 148,0–149,9 MHz | 137–138 MHz | SH: 10 dBW/4 kHz | ) |
| b | 1610–1615,035 MHz | 1613,8–1626,5 MHz; 2483,5–2500 MHz | určuje provozovatel družicové sítě | ) |
| c | 1615,035–1621,185 MHz | 1613,8–1626,5 MHz; 2483,5–2500 MHz | SH: –4 dBW/1,23 MHz | 17) |
| d | 1621,185–1626,5 MHz | 1613,8–1626,5 MHz; 2483,5–2500 MHz | VV: 10 W | 17) |
| e | 1626,5–1660,5 MHz | 1525–1559 MHz | určuje provozovatel družicové sítě | 17) |
| f | 1980–2010 MHz | 2170–2200 MHz | určuje provozovatel družicové sítě | 17) |
| g1 | 14,00–14,50 GHz | 10,70–12,75 GHz | VV: 2 W VV: 60 dBW e.i.r.p.; v případě provozu s více nosnými nesmí celkový výkon dodávaný do antény překročit tuto hodnotu. | ) |
| g2 | 14,00–14,50 GHz | 10,70–12,75 GHz | VV: 50 dBW e.i.r.p. | družicová letecká pohybl. služba ) |
| h | 29,50–30,00 GHz | 10,70–12,75 GHz; 19,70–20,20 GHz | určuje provozovatel družicové sítě | 18) |

- Terminály smí být provozovány v přímém módu (DMO – Direct Mode Operation, tj. přímá komunikace mezi pozemskými terminály navzájem) pouze v úseku f, kde může být v rámci sítí družicové pohyblivé služby uskutečňováno spojení mezi pohyblivou pozemskou stanicí a jednou nebo několika komplementárními pozemními stanicemi s pevným stanovištěm.

- Terminály v úseku b nesmí způsobovat škodlivé rušení stanicím radioastronomické služby.

- Maximální úroveň nežádoucího vyzařování v úseku d je –70 dBW/MHz.

- V úseku e lze využívat kmitočty v části 1 645,5–1 646,5 MHz /1 544,0–1 545,0 MHz pouze pro tísňovou a bezpečnostní komunikaci.

- Terminály v úsecích g1 a h jsou součástí družicových sítí pevné družicové služby, družicové pozemní pohyblivé služby nebo družicové rozhlasové služby.

- Terminály v úseku g2 jsou součástí družicových sítí družicové letecké pohyblivé služby.

- Terminály v úsecích g1 a h mohou být provozovány pouze ve vzdálenosti větší než 500 m od hraničních plotů letišť.

- Využívání rádiových kmitočtů v části 14,25–14,50 GHz úseků g1 a g2 je zařazeno do podružné služby) vůči stanicím pozemní pevné služby, terminály tedy nesmí způsobovat škodlivé rušení stanicím pozemní pevné služby; v části 14,47–14,50 GHz úseku g1 nesmí terminály navíc způsobovat škodlivé rušení stanicím radioastronomické služby.

- Terminály v úsecích g1 a g2 využívající pro příjem kmitočty z části 10,7–11,7 GHz nemají nárok na ochranu před škodlivým rušením od stanic pozemní pevné služby, resp. radioastronomické služby.

- Další požadavky na technické parametry terminálů (vyzářený výkon, odstup kanálů, typ modulace, kapacitu přenosu apod.) určuje provozovatel družicové sítě.

# Článek 7

Konkrétní podmínky pro terminály v sítích zvláštního určení

- Pomocí terminálů je možno využívat rádiové kmitočty v těchto úsecích rádiového spektra:

| Ozn. úseku | Kmitočtový úsek – vysílání) | Kmitočtový úsek – příjem21) | Určení | Pozn. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| a | 148,200–149,050 MHz | 152,800–153,650 MHz | železniční doprava |  |
| b | 150,050–150,975 MHz | 154,650–155,575 MHz | železniční doprava | ukončení provozu 31. 12. 2014 |
| c | 152,800–153,650 MHz | 157,400–158,250 MHz | železniční doprava |  |
| d | 157,450–158,375 MHz | 162,050–162,975 MHz | železniční doprava | ukončení provozu 31. 12. 2014 |
| e | 380,000– 384,9875 MHz | 390,000– 394,9875 MHz | integrovaný záchranný systém | technologie TETRAPOL), ) |
| f | 457,400–458,450 MHz | 467,400–468,450 MHz | železniční doprava |  |
| g | 876,0125–880,000 MHz | 921,2–925,000 MHz | železniční doprava | technologie GSM-R |

- Terminály v úsecích a, b, c, d, f, g může provozovat pouze fyzická nebo právnická osoba, která je držitelem platné licence k provozování drážní dopravy) nebo fyzická nebo právnická osoba vykonávající činnosti související se zabezpečením provozu dráhy a drážní dopravy. Terminály v úseku e mohou provozovat pouze složky integrovaného záchranného systému.

- Terminály smí být provozovány v přímém módu (DMO – Direct Mode Operation) pouze v části 380,0–380,3/390,0–390,3 MHz úseku e a v části 876,0125–876,0625 MHz úseku g a pouze za předpokladu, že jsou registrovány do sítě provozovatele, jemuž jsou příslušné kmitočty přiděleny individuálním oprávněním.

- V úsecích a, b, c, d, f musí terminály používat volací značky, které jednotlivým terminálům přiděluje provozovatel sítě ze souboru volacích značek přidělených mu Úřadem.

- V úsecích a, b, c, d  je maximální vyzářený výkon terminálů 10 W e.r.p., v úseku f  je maximální vyzářený výkon terminálů 6 W e.r.p.

- Terminály v úseku g mohou být použity i jako stacionární – pevně zabudované do různých ústředen, GSM bran, apod., popřípadě mohou být připojeny na vnější anténu.

# Článek 8

Přechodné ustanovení

(1) Za terminál, který splňuje požadavky dané nařízením vlády č. 426/2000 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na rádiová a na telekomunikační koncová zařízení, ve znění pozdějších předpisů, se považuje rovněž terminál, u kterého Úřad rozhodl o schválení nebo uznání typu rádiového zařízení podle § 10 zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, pokud tento terminál byl uveden na trh před dnem 1. dubna 2003.

(2) Provozování terminálů vysílajících v úsecích 150,050–150,975 MHz a 157,450–158,375 MHz podle čl. 7 odst. 2 (úseky b a d) musí být ukončeno ke dni 31. prosince 2014.

# Článek 9

Zrušovací ustanovení

- Zrušuje se všeobecné oprávnění č. VO-R/1/12.2008-17 k provozování uživatelských terminálů sítí GSM a UMTS z 2. prosince 2008, zveřejněné v částce 20/2008 Telekomunikačního věstníku.

- Zrušuje se všeobecné oprávnění č. VO-R/4/05.2009-6 k provozování terminálů pro komunikaci pomocí družic v pásmech 10 až 30 GHz z 14. května 2009, zveřejněné v částce 9/2009 Telekomunikačního věstníku.

- Zrušuje se všeobecné oprávnění č. VO-R/5/07.2005-18 k provozování uživatelských terminálů rádiových sítí standardů TETRA a TETRAPOL z 20. července 2005, zveřejněné v částce 10/2005 Telekomunikačního věstníku.

- Zrušuje se všeobecné oprávnění č. VO-R/6/07.2005-19 k provozování terminálů sítí pozemní pohyblivé služby v pásmu 450 MHz (hromadných rádiových sítí) z 20. července 2005, zveřejněné v částce 10/2005 Telekomunikačního věstníku.

- Zrušuje se všeobecné oprávnění č. VO-R/9/05.2009-07 k provozování terminálů pro komunikaci pomocí družic v pásmech 1525 až 2200 MHz z 14. května 2009, zveřejněné v částce 9/2009 Telekomunikačního věstníku.

- Zrušuje se všeobecné oprávnění č. VO-R/11/11.2009-17 k provozování zařízení neveřejné rádiové sítě pozemní pohyblivé služby pro účely železniční dopravy v pásmech 150 MHz a 450 MHz z 25. listopadu 2009, zveřejněné v částce 21/2009 Telekomunikačního věstníku.

- Zrušuje se všeobecné oprávnění č. VO-R/18/02.2011-2 k provozování terminálů v pevných bezdrátových přístupových sítích v pásmech 3,5 GHz, 25 GHz a 28 GHz 
z 8. února 2011, zveřejněné v částce 1/2011 Telekomunikačního věstníku.

- Zrušuje se všeobecné oprávnění č. VO-R/19/08.2005-31 k provozování uživatelských terminálů sítí GSM-R z 27. července 2005, zveřejněné v částce 10/2005 Telekomunikačního věstníku.

- Zrušuje se všeobecné oprávnění č. VO-R/20/08.2005-32 k provozování širokopásmových digitálních vysílacích rádiových zařízení v pásmech 400 MHz a 800/900 MHz z 27. července 2005, zveřejněné v částce 20/2008 Telekomunikačního věstníku.

- Zrušuje se všeobecné oprávnění č. VO-R/22/02.2007-2 k provozování terminálů družicových systémů pro osobní komunikaci v kmitočtovém pásmu 150 MHz z 8. února 2007, zveřejněné v částce 5/2007 Telekomunikačního věstníku.

# Článek 10

Účinnost

Toto všeobecné oprávnění nabývá účinnosti dnem xx.

Odůvodnění

Úřad vydává k provedení §  9 a §  12 zákona všeobecné oprávnění 
č. VO-R/1/XX.2012­Y k provozování uživatelských terminálů rádiových sítí elektronických komunikací (dále jen „všeobecné oprávnění“).

Všeobecné oprávnění vychází z principů zakotvených v zákoně, z kmitočtových plánů a harmonizačních záměrů Evropských společenství a nahrazuje 10 všeobecných oprávnění uvedených v čl. 9 všeobecného oprávnění a zrušených tímto článkem.

V článku 2 jsou uvedeny konkrétní podmínky provozování terminálů, které jsou pro jednotlivé druhy terminálů a pro jednotlivé typy sítí, v nichž jsou terminály provozovány, specifikovány v článcích 3 až 7. Tyto podmínky vycházejí z rozhodnutí CEPT a ze směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 1999/5/ES, o rádiových zařízeních a telekomunikačních koncových zařízeních a vzájemném uznávání jejich shody (dále jen „směrnice RTTE“), jakož i z požadavků vyplývajících z výkonu správy rádiového spektra.

Tato ustanovení ve smyslu článku 8 nebrání provozu zařízení uvedených na trh před účinností všeobecného oprávnění. Článek 8 rovněž stanoví časové omezení pro provozování některých terminálů. Články 9 a 10 zrušují dosavadní všeobecná oprávnění na provozování terminálů a stanoví účinnost všeobecného oprávnění. Příloha č. 1 stanoví další technické požadavky na provozování terminálů v systémech MCA.

Po vydání všeobecných oprávnění na terminály uvedených v článku 9 vydala Evropská komise Prováděcí rozhodnutí Komise 2011/251/EU z 18. dubna 2011, kterým se mění rozhodnutí 2009/766/ES, o harmonizaci kmitočtových pásem 900 MHz a 1800 MHz pro zemské systémy schopné poskytovat celoevropské služby elektronických komunikací ve Společenství. Dále byla vydána Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/114/ES z 16. září 2009, kterou se mění Směrnice Rady č. 87/372/EHS o frekvenčních pásmech vyhrazených pro koordinované zavedení veřejných celoevropských buňkových digitálních pozemních mobilních komunikačních systémů ve Společenství. V souvislosti s připravovanou revizí směrnice RTTE se vyčleňují terminály, tj. „zařízení vysílající pouze pod kontrolou sítě“ do samostatné podskupiny z hlediska klasifikace zařízení podle této směrnice. Úřad proto rozhodl sloučit dosavadních 10 všeobecných oprávnění, která nestanoví podmínky pro využívání rádiových kmitočtů, ale pouze podmínky pro provozování terminálů v sítích, jejichž provozovatelům jsou přiděleny rádiové kmitočty individuálním oprávněním, nebo které jsou v případě družicových sítí autorizovány provozovateli těchto sítí a řízeny družicovým systémem, do jednoho všeobecného oprávnění. Toto opatření sleduje cíl zvýšit přehlednost systému vydávaných všeobecných oprávnění a aktualizovat zásady pro provozování terminálů v soulady se zásadami technologické neutrality, stanovenými zákonem. Za účelem implementace výše uvedených rozhodnutí a z důvodů výkonu správy rádiového spektra dále Úřad oproti dosavadním všeobecným oprávněním k provozování terminálů uvedeným v článku 9 provedl ve smyslu § 12 zákona v tomto všeobecném oprávnění následující změny:

1. V čl. 3 odst. 1 byl přidán nový úsek pro terminály v připravovaných sítích v pásmu 800 MHz (úsek c).

2. V čl. 3 odst. 1 bylo zrušeno omezení na sítě GSM a IMT/UMTS, čímž je umožněno využívat další kompatibilní technologie (např. LTE) (úseky e až h2).

3. V čl. 4 odst. 1 byl rozšířen úsek pro terminály v sítích TETRA (úsek a).

4. V čl. 7 odst. 2 (úseky b a d) a v čl. 8, odst. 2 byl prodloužen termín pro ukončení provozování terminálů v sítích pro účely železniční dopravy v příslušných úsecích o 1 rok.

5. Byly provedeny dílčí formální úpravy, zejména za účelem aktualizace citace rozhodnutí a doporučení EK a CEPT.

***

Na základě § 130 zákona a podle Pravidel Českého telekomunikačního úřadu pro vedení konzultací na diskusním místě Úřad zveřejnil dne … 2012 návrh opatření obecné povahy, kterým se vydává všeobecné oprávnění č. VO-R/1/XX.2012-Y k provozování uživatelských terminálů rádiových sítí elektronických komunikací, a výzvu k podávání připomínek na diskusním místě.

V rámci veřejné konzultace Úřad během 30 dnů obdržel / neobdržel připomínky …

za Radu Českého telekomunikačního úřadu:

PhDr. Pavel Dvořák, CSc.

předseda Rady
Českého telekomunikačního úřadu

Příloha č. 1 k VO-R/1/xx.2012-y

Technické požadavky na provozování terminálů v systémech MCA

- Terminály jsou provozovány v kmitočtovém pásmu 1710–1785 / 1805–1880 MHz.

- Terminály jsou provozovány ve výšce minimálně 3 000 m nad zemí.

- Výstupní výkon terminálů je omezen prostřednictvím základnové stanice v letadle (BTS) na úroveň 0 dBm ve všech fázích komunikace, včetně počátečního přístupu.

- Terminály se nacházejí na palubě letadla registrovaného v České republice.

- Ekvivalentní izotropicky vyzářený výkon (e.i.r.p.) vně letadla, pocházející z terminálu vysílajícího s výstupním výkonem 0 dBm, nesmí překročit tyto hodnoty:

| Výška nad zemí [m] | Maximální e.i.r.p. vně letadla, pocházející ze stanice v pásmu GSM 1800 MHz [dBm/kanál] |
| --- | --- |
| 3 000 | –3,3 |
| 4 000 | –1,1 |
| 5 000 | 0,5 |
| 6 000 | 1,8 |
| 7 000 | 2,9 |
| 8 000 | 3,8 |

- Terminály nesmí rušit provoz rádiových zařízení jiných uživatelů rádiového spektra a nemají ochranu před škodlivým rušením způsobeným vysílacími rádiovými zařízeními jiných uživatelů.

- Terminály mohou být připojeny pouze k síti, která za účelem poskytování služeb MCA splňuje následující požadavky:

a) řídicí jednotka sítě (NCU) zabrání, aby terminály vysílaly v pásmech, v nichž jsou provozovány zemské systémy, a přihlašovaly se do těchto systémů:

| Kmitočtové pásmo [MHz] | Pozemní systémy |
| --- | --- |
| 460–470 | CDMA 2000, FLASH OFDM |
| 921–960 | GSM, WCDMA |
| 1 805–1 880 | GSM, WCDMA |
| 2 110–2 170 | WCDMA |

b)	celkový ekvivalentní izotropicky vyzářený výkon (e.i.r.p.) vně letadla, pocházející z palubních NCU nebo z BTS, nepřekročí stanovené meze:

| Výška nad zemí [m] | Maximální spektrální hustota e.i.r.p. produkovaná BTS/NCU vně letadla |
| --- | --- |
|  | 460–470 MHz | 921–960 MHz | 1 805–1 880 MHz | 2 110–2 170 MHz |
|  | [dBm/1,25 MHz] | [dBm/200 kHz] | [dBm/200 kHz] | [dBm/3,84 MHz] |
| 3 000 | –17,0 | –19,0 | –13,0 | 1,0 |
| 4 000 | –14,5 | –16,5 | –10,5 | 3,5 |
| 5 000 | –12,6 | –14,5 | –8,5 | 5,4 |
| 6 000 | –11,0 | –12,9 | –6,9 | 7,0 |
| 7 000 | –9,6 | –11,6 | –5,6 | 8,3 |
| 8 000 | –8,5 | –10,5 | –4,4 | 9,5 |

- Všeobecným oprávněním nejsou dotčeny požadavky vyplývající z právních předpisů v oblasti letecké dopravy.

# Footnotes

)	§ 73 až 75 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů .

)	Přehled harmonizovaných norem vztahujících se k základním požadavkům stanoveným směrnicí č. 1999/5/ES a nařízením vlády č. 426/2000 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na rádiová a na telekomunikační koncová zařízení, v platném znění, zveřejňuje Evropská komise ve svých sděleních na http://eur-lex.europa.eu.

)	Rozhodnutí CEPT/ECC/DEC/(04)06 – Rozhodnutí ECC z 19. března 2004 (aktualizované 9. prosince 2011) – o dostupnosti kmitočtových pásem pro zavádění širokopásmového digitálního PMR/PAMR pozemní pohyblivé služby v pásmech 400 MHz a 800/900 MHz].

)	Rozhodnutí Komise 2010/267/EU z 6. května 2010 o harmonizovaných podmínkách využívání kmitočtového pásma 790–862 MHz pro zemské systémy k poskytování služeb elektronických komunikací v Evropské unii.

)	Směrnice evropského parlamentu a rady 2009/214/ES z 16. září 2009, kterou se mění směrnice Rady 87/372/EHS o frekvenčních pásmech vyhrazených pro koordinované zavedení veřejných celoevropských buňkových digitálních pozemních mobilních komunikačních systémů ve Společenství; Prováděcí rozhodnutí Komise 2011/251/EU z 18. dubna 2011, kterým se mění rozhodnutí 2009/766/ES, o harmonizaci kmitočtových pásem 900 MHz a 1800 MHz pro zemské systémy schopné poskytovat celoevropské služby elektronických komunikací ve Společenství; rozhodnutí Evropského radiokomunikačního výboru (dále jen „ERC“) Evropské konference poštovních a telekomunikačních správ (dále jen „CEPT“): č. ERC/DEC/(98)20 z 23. listopadu 1998 o výjimce z individuálního povolování mobilních terminálů GSM; č. ERC/DEC/(98)21 z 23. listopadu 1998 o výjimce z individuálního povolování mobilních terminálů DCS 1800 (známých též jako GSM 1800); č. ERC/DEC/(00)06 z 19. října 2000 o globální cirkulaci, používání a povolování pozemních a družicových pohyblivých terminálů IMT-2000; zpráva CEPT č. 40 – Zpráva CEPT Evropské komisi k pásmům 900/1800 MHz – „Studie kompatibility k provozu LTE a WiMAX v pásmech 800–915/925–960 MHz a 1710–1785/1805–1880 MHz (pásma 900/1800 MHz)“.

)	Za sítě GSM 1800, jejichž provozovatelům bylo vydáno individuální oprávnění k využívání rádiových kmitočtů a v nichž lze terminál provozovat, se považují i sítě určené k provozování mobilních komunikačních služeb v letadlech (MCA), provozované v letadle, jehož provozovateli bylo vydáno příslušné individuální oprávnění, tj. Oprávnění letadlové stanice (Aircraft Station Licence) s mezinárodní platností, v němž je uvedena základnová stanice systému MCA.

)	Rozhodnutí Komise 2008/294/ES ze 7. dubna 2008, o harmonizovaných podmínkách využívání spektra pro provozování mobilních komunikačních služeb v letadlech (služeb MCA) ve Společenství; rozhodnutí č. ECC/DEC/(06)07 z 1. prosince 2006 (aktualizované 13. března 2009), o harmonizovaném využívání kmitočtových pásem 1710–1785 a 1805–1880 MHz GSM systémy umístěnými na palubách letadel;

)	Rozhodnutí  CEPT/ECC/DEC(06)01 z 24. března 2006, o harmonizovaném využívání spektra pro zemské systémy IMT-2000/UMTS provozované v pásmech 1900–1980 MHz, 2010–2025 MHz a 2110–2170 MHz.

)	Rozhodnutí komise č. 2008/477/ES z 13. června 2008, o harmonizaci kmitočtového pásma 2 500–2 690 MHz pro zemské systémy k poskytování služeb elektronických komunikací ve Společenství; Rozhodnutí CEPT/ECC/DEC/(05)05 – Rozhodnutí ECC z 18. března 2005 o harmonizovaném využití spektra pro systémy IMT-2000/UMTS provozované v pásmu 2500–2690 MHz.

)	Seznam zemí, které přistoupily k těmto rozhodnutím, a další informace jsou k dispozici na internetové adrese www.cept.org.

)	Terrestrial Trunked Radio – pozemní svazková rádiová síť.

)	PMR – Private Mobile Radio, soukromé nebo firemní pohyblivé rádiové sítě a spoje; PAMR – Public Access Mobile Radio, sítě PMR s přístupovým bodem do veřejných sítí.

)	Doporučení CEPT/ERC/REC 14–03 z 28. května 1997 – Harmonizované kmitočtové rastry a bloková přidělení pro systémy s malou a střední kapacitou, pracující v pásmu 3400–3600 MHz; Rozhodnutí CEPT ECC/DEC/(11)06 z 9. prosince 2011 o harmonizovaném kmitočtovém uspořádání pro mobilní a pevné komunikační sítě využívající pásma 3400–3600 MHz a 3600–3800 MHz

)	Rozhodnutí Komise č. 2008/411/ES, o harmonizaci kmitočtového pásma 3400–3800 MHz pro zemské systémy k poskytování služeb elektronických komunikací ve Společenství.

)	Rozhodnutí ECC/DEC/(05)01 z 18. března 2005 o využívání pásma 27,5–29,5 GHz pevnou službou a nekoordinovanými pozemskými stanicemi v družicové pevné službě (vzestupný směr).

)	Rozhodnutí ERC/DEC/(99)06 z 10. března 1999 (aktualizované 27. července 2000), o harmonizaci zavádění družicových personálních komunikačních systémů pracujících v pásmech pod 1 GHz (S-PCS <1 GHz).

)	Rozhodnutí ECC/DEC/(07)04 z 21. 12. 2007 o volném pohybu a používání pohyblivých družicových terminálů provozovaných v kmitočtových pásmech v rozsahu 1–3 GHz přidělených družicové pohyblivé službě; ECC/DEC/(07)05 z  21. 12. 2007 o výjimce z individuálního povolování pozemních pohyblivých družicových terminálů provozovaných v  kmitočtových pásmech v rozsahu 1–3 GHz přidělených družicové pohyblivé službě; Rozhodnutí Evropské komise č. 2007/98/ES z 14. 2. 2007, o harmonizovaném využívání rádiového spektra v kmitočtových pásmech 2 GHz pro realizaci systémů poskytujících družicové pohyblivé služby.

)	Rozhodnutí ERC/DEC/(98)15 z 23. 11. 1998, o vyjmutí terminálů Omnitracs pro systém Euteltracs z režimu individuálního povolování; ECC/DEC/(05)10 z 24. 10. 2005 o volném pohybu a využívání pozemských stanic na palubách lodí provozovaných v sítích družicové pevné služby v kmitočtových pásmech 14–14,5 GHz (vzestupný směr), 10,7–11,7 GHz (sestupný směr) a 12,5–12,75 GHz (sestupný směr); ECC/DEC/(06)02 z 24. 3. 2006 o vyjmutí družicových interaktivních terminálů s malým e.i.r.p. (LEST) pracujících v kmitočtových pásmech 
10,70–12,75 GHz nebo 19,70–20,20 GHz (sestupný směr) a 14,00–14.25 GHz nebo 29,50–30,00 GHz (vzestupný směr); ECC/DEC/(06)03 z 24. 3. 2006 o vyjmutí družicových interaktivních terminálů s vysokým e.i.r.p. (HEST) pracujících v kmitočtových pásmech 10,70–12,75 GHz nebo 19,70–20,20 GHz (sestupný směr) a 14,00–14.25 GHz nebo 29,50–30,00 GHz (vzestupný směr).

)	Rozhodnutí ECC/DEC/(05)11 z 24. 10. 2005 o volném pohybu a využívání pozemských stanic na palubách letadel v kmitočtových pásmech 14–14,5 GHz (vzestupný směr), 10,7–11,7 GHz (sestupný směr) a 12,5–12,75 GHz (sestupný směr).

)	Kapitola 5, bod 5.23 až 5.33 přílohy k vyhlášce č. 105/2010 Sb., o plánu přidělení kmitočtových pásem (národní kmitočtová tabulka).

)	Jsou uváděny střední kmitočty rádiových kanálů.

)	Buňková svazková rádiová síť pro přenos hlasu a dat.

)	Rozhodnutí ECC/DEC/(08)05 – Rozhodnutí ECC z 27. června 2008 o harmonizaci kmitočtových pásem určených pro zavádění digitálních rádiových aplikací ochrany veřejnosti a krizové komunikace (PPDR) v pásmu 380–470 MHz.

)	§ 24 a násl. zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů.